ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Мун. контракт  №46 от 31.03.08

Арх №              05/4-08-ПЗ-2

Заказчик:         Администрация

Морозовского района

Вознесенское сельское поселение

Морозовского района Ростовской области

Генеральный план

# Пояснительная записка

Том II

( материалы по обоснованию проекта генерального плана )

# Ростов-на-Дону

2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Мун. контракт  №46 от 31.03.08

Арх №              05/4-08-ПЗ-2

Заказчик:         Администрация

Морозовского района

Вознесенское сельское поселение

Морозовского района Ростовской области

Генеральный план

Пояснительная записка

Том II

( материалы по обоснованию проекта генерального плана )

Директор  института                                                                    Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                      Е. Н. Безуглова

# Ростов-на-Дону

2011 г.

# Авторский коллектив

| Архитектурно – планировочные разделы проекта: |
| --- |
| Главный архитектор проекта |  | Е.Н. Безуглова |
| Архитектор |  | Н.Ю. Писаренко |
| Экономические разделы проекта: |
| Зам.директора по экономике |  | В.А. Зинченко |
| Начальник отдела инвестиционных программ |  | Е.И. Ананьев |
| Главный специалист |  | С.А. Орлинский |
| Ведущий специалист |  | К.Н. Мищенко |
| Специалист 1 категории |  | К.А. Евтишина |
| Специалист 1 категории |  | Е.Д. Осерская |
| Транспорт, инженерная инфраструктура: |
| Начальник отдела транспортной и инженерной инфраструктуры |  | Н.Б. Смирнов |
| ГИП по разделу « Инженерная инфраструктура» |  | И.А. Кондаков |
| Инженер 1 категории |  | Ю.А. Кочуева |
| Инженер |  | А.Е. Дорошенко |
| Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории: |
| ГИП по разделу « Инженерная подготовка территории» |  | Н.Ю. Зинченко |
| Архитектор |  | М.В. Кривченко |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Ведущий инженер |  | О.Д. Банных |

1. Состав проекта

| Обозначение чертежа | Наименование чертежа | Вид выдачи заказчику |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 05/4 - 08-ПЗ-1 | Том I. Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании. | сшив |
| 05/4 - 08-ПЗ-2 | Том II. Пояснительная записка (материалы по обоснованию проекта генерального плана). | сшив |
|  | Графические материалы |  |
| Общий заголовок для всех чертежей: «Вознесенское сельское поселение. Морозовского района Ростовской области.Генеральный план.» Подзаголовки чертежей и схем: |  |
| 05/4 - 08- ГП-1 | Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района М1:50000; | 3 экземпляра на бумажных носителях и 3 экземпляра на электронных носителях (CD-ROM формат JPG) |
| 05/4 - 08- ГП-2 | Схема современного использования террито-рии (опорный план) с отображением границ земель различной категории. Схема с отображением результатов анализа комплексной оценки территории, М1: 25000; |  |
| 05/4 - 08- ГП-3 | Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000 ; |  |
| 05/4 - 08- ГП-4 | Схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000; |  |
| 05/4 - 08- ГП-5 | Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреж-дений и предприятий обслуживания.Схема ландшафтно-рекреационного зонирования , М 1:25000; |  |
| 05/4 - 08- ГП-6 | Схема градостроительной реорганизации производственных территорий Схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000; |  |
| 05/4 - 08- ГП-7 | Схема инженерной инфраструктуры (схемы водоснабжения, канализации, схемы теплоснабжения, газоснабжния,энергоснабжения), М 1:25000.; |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | По населенным пунктам: |  |
|  | х. Вознесенский, п.Озерный, х.Вербочки, х.Пришиб, х.Гурин, х.Чапура, х.Быстрый |  |
| 05/4 - 08- ГП-8 | Схема современного использования террито рии (опорный план), М 1:5000; |  |
| 05/4 - 08- ГП-9 | Схема генерального плана. Схема размещения комплексного жилищного строительства с выделением очередности освоения территории. Схема границ территорий, предлагаемых для первоочередного планирования, М1:5000; |  |
| 05/4 - 08- ГП-10 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории, М 1:5000 |  |

| № п/п | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая часть | 8 |
| 1.1 | Цели и задачи разработки генерального плана | 9 |
| 1.2 | Историческая справка | 10 |
| 1.3 | Географическое положение | 14 |
| 2. | Природные условия и ресурсы | 17 |
| 2.1 | Климатическая характеристика | 17 |
| 2.2 | Гидрография | 18 |
| 2.3 | Рельеф | 19 |
| 2.4 | Инженерно-геологическая оценка территории | 19 |
| 2.4.1 | Техногенные условия | 19 |
| 2.5 | Гидрогеологические условия | 19 |
| 2.6 | Физико-механическая характеристика грунтов | 20 |
| 2.6.1 | Специфические грунты | 20 |
| 2.7 | Минерально-сырьевые ресурсы | 20 |
| 2.8 | Почвенные ресурсы | 21 |
| 2.9 | Ландшафтно-рекреационный потенциал | 22 |
| 2.10 | Растительность и животный мир | 23 |
| 3. | Система расселения | 23 |
| Опорный план .Комплексная оценка территории. |
| 4. | Оценка социально-экономической ситуации. Перспективы экономического развития сельского поселения. Оценка планировочных условий. | 24 |
| 4.1 | Территория сельского поселения. | 24 |
| 4.2 | Население. | 25 |
| 4.3 | Трудовые ресурсы | 28 |
| 4.4 | Оценка экономического состояния поселения. Перспективы экономического развития | 29 |
| 4.5 | Комплексная оценка территории | 33 |
| Генеральный план сельского поселения. |
| 5. | Предложения по территориальному развитию поселения. Планировочная организация территории | 35 |
| 5.1 | Анализ существующего положения. Проектные решения. | 35 |
| 5.2 | Жилищный фонд | 55 |
| 5.3 | Система культурно-бытового обслуживания. Развитие социальной инфраструктуры | 56 |
| 5.4 | Организация производственных территорий | 62 |
| Схема транспортной инфраструктуры |
| 6. | Организация транспортной инфраструктуры | 62 |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | Анализ существующего положения | 62 |
| 6.2 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 67 |
| Схема функционального зонирования территории |
| 7. | Функциональное зонирование территории. | 69 |
| Схема инженерной инфраструктуры |
| 8. | Инженерно-техническая инфраструктура | 71 |
| 8.1 | Оценка современного состояния | 71 |
| 8.1.1 | Водоснабжение | 71 |
| 8.1.2 | Водоотведение | 73 |
| 8.1.3 | Газо- и теплоснабжение | 73 |
| 8.1.4 | Электроснабжение | 74 |
| 8.1.5 | Системы связи | 75 |
| 8.2 | Проектные решения | 76 |
| 8.2.1 | Водоснабжение | 78 |
| 8.2.2 | Водоотведение | 79 |
| 8.2.3 | Газо- и теплоснабжение | 81 |
| 8.2.4 | Электроснабжение | 83 |
| 8.2.5 | Системы связи | 85 |
| 9. | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 85 |
| 9.1 | Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории | 89 |
| 9.2 | Защита от опасных физико-геологических процессов | 93 |
| 9.3 | Санитарная очистка территории | 95 |
| 10. | Мероприятия по охране окружающей среды | 98 |
| 11. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и памятников археологии | 103 |
| 12. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 107 |
| 13. | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана | 133 |
| 14. | Правовая база, используемая при разработке проектной документации | 136 |
| 15. | Исходные данные | 138 |

1. Общая часть

Генеральный план Вознесенского сельского поселения (ВСП) Морозовского  района Ростовской области разработан на основании :

- Постановления Главы Администрации Морозовского района « О разработке генеральных планов городского и сельских поселений Морозовского района Ростовской области» от 29.12.2007г.№320

- : Муниципального  контракта № 46 от 31.03.2008г. на разработку проекта, выданное муниципальным заказчиком – Администрацией Морозовского района Ростовской области.

- Задания на разработку генеральных планов городского и сельских поселений Морозовского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Морозовского района РО П.Ф.Тришечкиным .

в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ№109-ФЗ от 29.12.2004 г;

- Областным законом Ростовской области от 14.01.2008г. №853-3С

«О градостроительной деятельности в Ростовской области»

- Нормативами Градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, утвержденными приказом №2 Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.07 г;

- Земельным Кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Лесным Кодексом РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г.;

- Водным Кодексом РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- требованиями технических регламентов.

В основе генерального плана Вознесенского сельского поселения заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в работах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург;

- Схема территориального планирования Морозовского района, выполненная ОАО « Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», г.Москва, в составе схемы территориального планирования Восточного внутриобластного района Ростовской области ( Волго-Донская система расселения).

Для разработки проекта генерального плана сельского поселения использованы:

- материалы картографии – топосъемка по материалам ортофотопланов М1:2000 ГАУ РО « Институт градостроительства» в 2008г.

1.1. Цели и задачи разработки генерального плана

Генеральный план сельского поселения - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства:

- основные направления развития , преобразования территории сельского поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения на ближайшие годы и долгосрочную перспективу-20-30 лет, таким образом основная цель данной работы– разработка социально- ориентированного градостроительного документа- Генерального плана, реализация которого предполагает устойчивое развитие сельского поселения, обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения.

Основными задачами генерального плана являются:

- проведение комплексного анализа состояния и использования территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и территорий;

- разработка предложений по функционально-планировочной организации территории с установлением планируемых границ земель различных категорий, выделением зон различного функционального назначения с определением режимов их содержания и использования при осуществлении градостроительной деятельности;

- разработка предложений по рациональной организации территории, способствующей развитию базовых секторов экономики поселения

( производственные территории агропромышленного комплекса и др.), системы обслуживания населения, определение направлений перспективного территориального развития населенных пунктов ;

- разработка предложений по защите территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- разработка предложений по сохранению объектов археологического наследия, экологическому и санитарному благополучию;

- этапы реализации генерального плана, направленные на достижение главной цели- повышение качества жизни ( возможность получения работы, нормальные жилищные условия,соответствующий уровень здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшение состояния экологии, безопасности жизни) поддержанные конкретными источниками финансирования.

Проектные решения генерального плана являюся основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон.

1.2. Историческая справка

История Вознесенского сельского поселения включает три основных этапа.

Первый этап включает период проживания на Нижнем Дону кочевых и полукочевых народов прошлых времён, сменявших друг друга. Кормовые ресурсы обширных степных пастбищ издавна привлекали кочевников-скотоводов. Кроме животноводства, они занимались промыслами: охотой и рыболовством.  Этот этап оставил в донских степях мало следов: из артефактов – курганы-могильники, из нематериальных следов – топонимику иноязычного происхождения.

Второй этап включает три века «безвременья», когда после «Стояния на Угре» (1480г.), означавшего свержение монголо-татарского ига на Руси, а также ухода улусов Золотой Орды в Азию в начале XVIв. (1502г.) и вплоть до начала XIXв. эти земли в верховьях р.Быстрой не имели казачьих городков и постоянного населения в целом.

Третий этап связан с заселением земель оседлым населением - славянами-переселенцами, в т.ч. донскими казаками. В ХVI-ХVIIвв. на Руси установилось крепостное право. Крестьяне бежали от него на окраины государства, в том числе и на Дон. С середины ХVIв. вдоль низовий реки Дон растёт число беглых крестьян, ставших казаками. В 1768г. на карте России появляется Земля (позднее, с 1870г., – Область) Войска Донского. В 1793г. были впервые определены и узаконены её границы.

Беглые крепостные крестьяне из центральной России и Восточной Украины создали автономное (вплоть до эпохи Петра I) внегосударственное военизированное образование донских казаков по сословному принципу. Заселение земель Дикого поля шло поэтапно, начиная с крупнейших рек и их важнейших притоков. Поэтому после появления на Дону первых казаков (сер. ХVIв.) очередность освоения земель вдоль верховий маловодной р.Быстрой наступила лишь через три века - в середине XIXв.

Первые переселенцы, особенно казаки, вначале совмещали животноводство с охотой и рыболовством.  На первом этапе освоения целинных земель на Дону (до эпохи Петра  I) распашка земли была запрещена самими казаками (из опасения привлечения на Дон помещиков), затем она стала выборочной – вдоль рек в поймах и долинах. С середины ХIХв. началась распашка целинных земель под посевы вокруг хуторов. Засухи, суховеи, ранние заморозки и пыльные бури делали донские степи зоной рискованного земледелия. Животноводство было менее подвержено капризам природы, хотя гололедица, сильные морозы и длительная жара или засуха тоже нередко вызывали массовый падёж скота от бескормицы, переохлаждения и безводья.

Освоению земель вдоль долины р.Быстрой способствовала отмена крепостного права в стране в 1861г. и необходимость наделения землёй освобождённых крестьян из перенаселённых губерний России и Украины на целинных землях окраин страны и в том числе – в донской степи. В конце XIX - начале XXвв. активно идёт экстенсивное заселение долины р.Быстрой. Крупные землевладельцы  на удалённых от основных селений землях стали основывать временные поселения – хутора.

В 1874г. в 3-х км юго-восточнее нынешнего города Морозовска в балке Таловой (напротив нынешней станции Морозовская–Южная) возник хутор Морозов. До ХХв. окрестная территория была малонаселённой. Оживление наступило в связи со строительством железной дороги Донбасс – Нижняя Волга. Вторая причина быстрого освоения степей в верховьях р.Быстрой на рубеже ХIХ-ХХвв. – необходимость сооружения железной дороги  Царицын – Лихая - Дебальцево (Донбасс). В 1900г. на новой железной дороге создана станция Морозовская, названная по имени соседнего хутора. В 1910г. в полукилометре от станции Морозовская образована новая станица Таубевская. В ходе Первой мировой войны немецкие топонимы были заменены на русские и 24 апреля 1917г. станица была переименована в Морозовскую.

Вплоть до начала Первой мировой войны уровень жизни сельчан в донских степях был достаточно высоким благодаря высокой стоимости скота и шерсти на рынке страны. Причина благополучия крылась в том, что на землях поселения имелись значительные площади пастбищ, а в каждой семье – крупное поголовье скота, а также сады и огороды. В условиях рискованного земледелия животноводство было более выгодным и надёжным занятием. Крестьяне жили за счёт ведения товарного сельского хозяйства. Развитию торговли, ремесла и промышленности препятствовало отсутствие дорог и современных транспортных средств. В большинстве хуторов поселения вплоть до начала ХХв. или даже революции не было ни больницы, ни школы.

После революции в январе 1918г. станица возглавила новый Морозовский округ, объединивший соседние юрты на северо-востоке области,  что повысило её административный статус. Этот округ просуществовал до 1925г., когда он был включён в Шахтинско-Донецкий округ.

После отступления Белой гвардии в начале 1920г. в волостях Морозовского округа была провозглашена советская власть. Гражданская война привела к экономическому запустению. Основой для землепользования в Донской области явился Декрет ВЦИК и СНК России от 18.11.1920г. «О землепользовании и землеустройстве в бывших казачьих областях». Он гарантировал неприкосновенность станичных юртовых земель и их резервов. Малоземельное сельское население наделялось землёй из этих резервов. С весны 1921г. население страны получило право свободной торговли излишками собственной агропродукции. В 1921г. начали создаваться комитеты крестьянской общественной взаимопомощи, ТОЗы и коммуны.

В течение 1922-23гг. в Донской области было проведено укрупнение уездов, волостей и сельсоветов. На основании Декрета ВЦИК «О районировании Юго-Восточной области», утверждённого 13.02. 1924г., были упразднены уезды и волости, а 4.07. 1924г. – и Донская область, территория которой была разделена на округа, районы и сельсоветы. В том же 1924г. Юго-Восток РФ был переименован в Северо-Кавказский край с центром в Ростове-на-Дону.  В 1924г. образован район с центром в окружной станице Морозовской.

Начиная с 1927г. стали появляться первые овцесовхозы и мясосовхозы. В 1929г. по всей стране развернулась коллективизация хозяйств на селе - в хуторах поселения возникли колхозы. В августе 1930г. были ликвидированы  все округа в стране и в том числе - Морозовский округ. Морозовский район стал подчиняться непосредственно крайисполкому в г.Ростов-на-Дону. В 1932г. коллективизация в районе была в основном завершена. В январе 1934г. Северо-Кавказский край был разделён на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский края. Морозовский район вошел в состав Азово-Черноморского края с центром в г.Ростов-на-Дону.

В крае было запрещено использовать наёмный труд и арендовать землю. С созданием коллективных хозяйств на село стала приходить современная техника. Стали появляться МТС и МТП (парки), ремонтные мастерские.

1930-е годы – особый период в освоении и заселении территории сельских административных районов страны. Именно в эту пору формировались основы нынешней территориальной структуры размещения производительных сил в сельской местности, основных хозяйствующих субъектов и иерархической структуры селений в виде субординированной сети населённых пунктов в составе районных систем расселения. Они создавались под коллективные хозяйства как материальная база обобществлённого сельского хозяйства страны и в целом её нового общественного строя. Их основные черты регулярности и централизации в мало изменённом виде дожили до настоящего времени.

13 сентября 1937г. Азово-Черноморский край был преобразован в Ростовскую область и Морозовский район вошел в её состав. На основе развития комплекса функций районного центра, соответствующего роста населения и модернизации структуры его занятости станица Морозовская 27 ноября 1938г. была преобразована в рабочий посёлок (посёлок городского типа), а 29 мая 1941г. – в город районного подчинения – единственный на северо-восточной периферии области.

В годы войны 1941-45гг. сельское поселение оказалось на стратегически важном направлении из Донбасса на Нижнюю Волгу (г.Сталинград). Оно находилось в оккупации почти полгода – соседний г.Морозовск оставался в оккупации с 15 июля 1942г. по 5 января 1943г. Всё, что представляло ценность, было вывезено в Германию, экспроприировано или разрушено.

После освобождения началось восстановление хозяйства. В 1948г. началось строительство Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла, завершившееся 31 мая 1952г. Оно потребовало перевозки огромного количества строительных материалов, техники и рабочей силы. Для решения этой задачи за два года (1948-1950гг.) была построена железная дорога Куберле (пос.Красноармейский Орловского района) – Цимлянская – Морозовская-Южная, сделавшая станцию Морозовская-Южная узловой.

Появление единственного на северо-востоке области транспортного узла способствовало развитию в г.Морозовск производственно-сервисных функций по обслуживанию северо-восточных районов области и на основе роста этих функций позволило ему взять на себя роль межрайонного центра для 4-х районов Северо-Восточного субрегиона области.

Близость  поселения к растущему Морозовскому промузлу радикально изменила специализацию аграрного сектора экономики и интенсивность трудовых маятниковых связей мигрантов поселения.

В 1948г. в стране был введён план действий по созданию полезащитных лесополос и рощ. Наиболее активно лесомелиоративные работы велись в 1949-1967гг. и в 1970-1985гг. В 1950-е гг. в районе была проделана большая работа по борьбе с засухой. В сухих балках и оврагах строились пруды. Вследствие убыточности многих мелких хозяйств в 1950г. производится укрупнение колхозов или преобразование их в совхозы. В 1954 - 1957гг. район входил в состав Каменской области (центр - г.Шахты), образованной из северной половины Ростовской области.

В 1967 – 1990гг. велись работы по созданию оросительно-обводнительных систем в долине р.Быстрой.

В 1960 - 70-е гг. по стране прошла научно и психологически не просчитанная акция по выявлению бесперспективных сёл с целью укрупнения перспективных сёл за счёт населения первых и повышения уровня обслуживания сельского населения. Жители бесперспективных сёл, лишённые продуцентов базовых услуг (школ, ФАП, магазинов и др.), в надежде на достойную жизнь покидали сёла и перебирались в города. Многие мелкие хутора исчезли,  без них перестали обрабатываться окружающие их сельхозугодья. В итоге в стране вплоть до окончания советской эпохи начались перебои с поставками продовольствия в города, рост цен на мясные продукты.

Командный стиль и директивный метод выполнения планов, отсутствие продуманной мотивации труда, господствовавшие до 1985г. в стране в целом, привели к застою в экономике. В 1985г. провозглашается курс на перестройку в развитии экономики. Поощряются индивидуальная предпринимательская деятельность, кооперативы, совместные предприятия. Курс на структурную перестройку в условиях разбалансированной экономики приводит к снижению объёмов производства, закрытию предприятий-банкротов, росту безработицы и цен на товары повседневного спроса.

В начале 90-х годов в стране начался системный кризис. Он привёл к смене общественного строя, к распаду Советского Союза и переходу от коллективного метода ведения хозяйства к частному на основе рыночных принципов. Вследствие этого в России начался длительный период резкого снижения кредитоспособности, уровня потребления и уровня жизни основной массы населения.

В начале 1990-х гг. организационно неподготовленные и научно необоснованные аграрные реформы развалили сельское хозяйство в стране в целом. В связи с резким снижением уровня покупательской способности населения рынок товаров и услуг многократно сузился, что отразилось на всех отраслях сельского хозяйства, но в первую очередь – на отраслях, поставляющих дорогостоящую животноводческую продукцию. Объём выпускаемой агропродукции резко сократился. В поселении исчезли целые отрасли сельского хозяйства, некогда базовые. В итоге объём производства основных видов агропродукции сократился. В труднейших экономических условиях многие слабые хозяйства поселения распадаются, стараясь выжить любыми доступными способами. Колхозы распадаются на несколько мелких хозяйств. Но и эти парцеллярные хозяйства не все выдержали испытание кризисом. Рост затрат сделал содержание животноводческих комплексов убыточным. Стали закрываться многие животноводческие фермы. Производился вынужденный  сброс поголовья животных. В большинстве хозяйств царили хаос, обнищание и разруха. Ряд хозяйств поменяли форму собственности, экономический профиль, название. Появились ТОО, ООО, ОАО, ЗАО, товарищества, артели, фермеры, арендаторы, семейные подряды, которые продолжают заниматься сельским хозяйством.

В начале ХХI в. в экономике страны после дефолта 1998г. постепенно нарастают положительные тенденции. В хозяйствах появилась прибыль, которая позволяет обновлять технику и оборудование, возводить объекты производственного и социального назначения. Новая техника и технологии обеспечивают приемлемые доходы в растениеводстве и животноводстве.

Появившаяся в крестьянской среде надежда относительно возможности создания семейных фермерских хозяйств к середине 90-х годов пошла на убыль. Большинство крестьян, создавших семейные хозяйства, поняли, что рынок диктует необходимость сосуществования хозяйств разной величины – от семейных ферм до агрохолдингов.

Крестьяне поселения постепенно переходят на новую парадигму социально-экономического развития экономики в рыночных условиях с опорой на коллективные и фермерские хозяйства с элементами кооперации. После развала экономической базы поселения  и роста безработицы многие его работники, особенно из селений, приближенных к Морозовску, участвуют в трудовой маятниковой миграции, работая в городе. В 2008-2010гг. мировой финансовый кризис негативно отразился на темпах развития экономики поселения, как и страны в целом, интегрированной в мировое хозяйство. В ближайшие годы ожидается очередное испытание на прочность хозяйств поселения и страны в целом в связи с ожидаемым вступлением страны в ВТО. Многое будет зависеть от масштабов помощи государства ослабленному сельскому хозяйству страны, не способному к полномасштабной конкуренции на мировом рынке агропродукции, в рамках политики патернализма государства и оговорённых квот этой помощи по каждой из отраслей.

Перспективы восстановления отраслей производственной специализации поселения во многом связаны с общим развитием экономики в г.Морозовск в целом и в первую очередь - пищевой промышленности города.

## 1.3. Географическое положение

Административно территория Вознесенского сельского поселения расположена в Морозовском районе.  Район находится в Северо-Восточном субрегионе Ростовской области, однако, согласно схеме территориального планирования территории Ростовской области, он отнесён к Восточному внутриобластному району (с центром в г.Волгодонск, с которым г.Морозовск не имеет даже железнодорожного сообщения по имеющейся железной дороге). Территория поселения занимает северо-восточный сектор территории района и при этом сходится с территорией городских земель на северо-восточной окраине г.Морозовск.

Физико-географическое положение

Территория поселения расположена к северу от нижнего течения р.Дон. Она находится в верховьях р.Цимла (правого притока р.Дон) и  р.Быстрая (левого притока р.Сев. Донец).

Территория поселения расположена к северо-западу от Цимлянского водохранилища, однако его влияние на климат в пределах поселения практически отсутствует. Решающее значение в процессе климатообразования этой территории имеют глобальные факторы и, в частности, положение поселения  в пределах северо-востока Ростовской области и южнее «оси Воейкова» (линии раздела сферы господства циклонов – к северу - и антициклонов – к югу от оси). Земли поселения расположены на западной периферии обширного аридного пояса в центре крупнейшего материка на планете - Евразии, вдали от океанов, что способствует усилению степени континентальности местного климата (росту амплитуды колебания температуры воздуха между сезонами и между днём и ночью).

Важное значение для формирования природного комплекса территории поселения имеет его положение в пределах типичной степной зоны.

Экономико-географическое положение

Сельское поселение расположено в северо-восточном секторе территории области. Удобство экономико-географического положения территории поселения связано с пространственно-временной близостью ряда его селений к г.Морозовск, наличием хорошо развитой дорожной сети, представленной железной дорогой и автодорогами.  В нескольких километрах южнее долины реки Быстрой проходит широтный транспортный коридор Донбасс-Морозовск–Волгоград, включающий железную и автомобильную дороги. Железная дорога в пределах поселения является южной частью МТК «Транссиб» Самара – Волгоград – Морозовск – Лихая – Ростов – Новороссийск. Автодорога представлена автомагистралью федерального значения М-21 Волгоград-Морозовск-Лихая-Каменск-Кишинёв. В перспективе эта магистраль может стать фрагментом ряда МТК - №3,4 и 9-б, - идущих из стран Центральной Европы через Украину в Россию и далее через Астрахань - по маршруту Великого шёлкового пути – до приморской части Китая.

До недавнего времени действовал железнодорожный перегон Морозовск-Волгодонск – Куберле. Однако в 90-е годы на участке Морозовск – Волгодонск движение временно прекращено, что вывело Морозовск из разряда узловых станций.  В непосредственной близости от сельского поселения начинается  автодорога Морозовск-Цимлянск-Волгодонск-Зимовники-Элиста-Астрахань. В Цимлянске и Волгодонске меридиональный транспортный коридор пересекается с широтным транспортным коридором вдоль Нижнего Дона, где проходит Волго-Донской глубоководный речной путь и автодорога из Волгодонска на Ростов-на-Дону. Ближайший речной порт для поселения – г.Волгодонск (т.к. в Цимлянске речного порта нет).

Ближайшим крупным источником по производству электроэнергии на юге страны является Волгодонская АЭС, расположенная в 100км от центра поселения (по прямой) и в 22км к востоку от г.Волгодонск. Ожидается ввод в эксплуатацию всех четырёх блоков (по 950 МВт каждый), запланированный на 2015г., в том числе два блока (по состоянию на март 2011г.) - действуют. АЭС является частью крупного энергетического узла из четырёх станций Волгодонской промзоны – Цимлянской ГЭС, двух ТЭЦ в Волгодонске и АЭС. Источником энергоснабжения в поселении является Ростовэнерго.

Для экономики поселения, специализирующейся на сельском хозяйстве, положение в непосредственной близости от г.Морозовск очень удобно, т.к. позволяет использовать его рынки сбыта пищевой продукции.

Поселение значительно удалено от своего областного центра г.Ростов-на-Дону – на 275км,  от ближайшего областного центра г.Волгоград – на 220км, от большого промышленного центра г.Волгодонск – на 95км и от узловой железнодорожной станции Лихая на трассе Москва – Ростов-на-Дону - на 165км, что затрудняет развитие экономических связей, процесс углубления разделения труда между ними и специализации их экономики. Большинство ближайших городов и райцентров удалены от поселения на значительное расстояние: лишь п.Чернышковский  (21км) и ст.Милютинская (29км) удалены менее чем на 30км.

Поселение расположено неподалёку от райцентра – г.Морозовск, его железнодорожной станции Морозовская и от узловой станции Морозовская-Южная (временно не работает), а также от автобусной станции Морозовска, что упрощает развитие их экономических связей, процесс углубления  разделения труда между ними и специализации их экономики.

В отдалённой перспективе (за пределами 2030г.) градообразующая база поселения косвенным образом может получить мощный импульс для её развития за счёт реализации давнего проекта - так называемого «Мичуринского хода». Это новая железнодорожная магистраль меридионального направления из центральных районов страны на Кавказ в промежутке между Ростовом-на-Дону и Волгоградом. «Мичуринский ход» как один из перспективных проектов развития железнодорожной сети страны был включён в список новостроек в 60-е гг. ХХв. Согласно предпроектному расчёту советского периода, трасса включала следующие пункты: г.Мичуринск (Тамбовская область) - г.Калач (Воронежская область) -район ст.Вёшенской - г.Морозовск – г.Цимлянск – г.Волгодонск – п.Красноармейский Орловского района (ж./д. ст.Куберле) - г.Ипатово и далее - в Предкавказье.

Реализация проекта (с терминальными пунктами в Кисловодске и Владикавказе) за пределами проектного срока (после 2030г.) позволит Морозовску резко увеличить его градообразующую базу и численность его населения, а тем самым – резко повысить степень удобства экономико-географического положения Вознесенского поселения (откроется прямой путь на Москву и Кавказ) и в т.ч. расширить рынок сбыта сельхозсырья и рынок труда для трудовых маятниковых мигрантов поселения.

Экистическое положение

Особенности экистического и сервисного положения поселения определяются его положением по отношению к Морозовску, ролью в системе расселения Морозовского района, а также его положением относительно г.Ростов-на-Дону.

Поселение расположено в пределах зоны тяготения г.Морозовск. Территориально-временная близость его селений к райцентру и центру Северо-Восточного субрегиона позволяет сельскому населению двух ближайших к городу селений данного поселения активно участвовать в трудовой маятниковой миграции в город и получать там услуги районного и межрайонного уровня. Для активизации сервисных связей Морозовска с Волгодонском необходимо укрепить транспортное сообщение между этими городами, что позволит использовать услуги продуцентов сервиса субрегионального уровня в г.Волгодонск (169,1 тыс. жит. в 2010г.).

# 2. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Климатическая характеристика

Территория Вознесенского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которой характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето с частыми засухами. Весна - непродолжительная, теплая.

Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11%, умеренных – 68%, тропических – 21%. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух.

Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,40С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации - 30650С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -7,80С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -380С. В конце ноября появляется снежный покров, в конце декабря  он становится устойчивым. Число дней со снежным покровом составляет 100 дней.  За зиму его средняя из максимальных высот составляет 16см. В связи с частыми оттепелями снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. Доля зим с отсутствием устойчивого снежного покрова – 5%.

Лето жаркое, средняя месячная температура воздуха в июле составляет 22,80С. Максимальная температура достигает 410С. Безморозный период длится до второй декады ноября и продолжается 239 дней.

Годовая сумма осадков - 377 мм. В теплый период выпадает 236мм осадков. Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,33-0,44, что говорит о недостаточности увлажнения. В теплый период часто наблюдаются суховеи.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные).

Рис. 1 Роза ветров, в %.

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4м/с. Среднемесячные значения увеличиваются до 6,4-6,9м/с в феврале-марте и уменьшаются до 4,0м/с в сентябре.

## 2.2. Гидрография

Положение территории поселения в пределах сухостепной под зоны степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети.

На территории поселения берут начало р.Быстрая и р.Цимла. Реки являются типичными реками степной зоны России. Характер течения - равнинный, питание - снеговое, верховья летом пересыхают. Маловодны. Объем речного стока рек невелик. Поверхностный сток превышает подземный.

Хозяйственного значения не имеют в связи с маловодностью и низким качеством воды.

Естественный водный режим в значительной мере искажен прудами.

Общий объем вод этих прудов составляет 1,36 млн м3 при общей площади водного зеркала – 0,98  га.

## 2.3. Рельеф

Территория  Вознесенского сельского поселения расположена в пределах Доно-Донецкой денудационной (возникшей под воздействием сил разрушения) равнины на моноклинальных (расположенных под одним углом) структурах Воронежской антеклизы (гигантские складки горных пластов изгибом вверх). В масштабе региона Доно-Донецкая равнина наклонена с севера на юг соответственно падению пород осадочного чехла.  Абсолютные отметки территории поселения изменяются от 10 до 165м.

Территория поселения изрезана балками, которые представлены б.Цимла, б.Вербовая, б.Быстрая, б.Песчаная. б.Чапурная, б.Одовенчиха, б.Терновая, б.Кислая, б.Чапура.

Возвышенный рельеф водораздельных плато с высотами до 179 и 182м не представляет серьёзных препятствий для размещения и функционирования хозяйственных систем. Определённые затруднения вызывают лишь многочисленные балки и овраги.

## 2.4. Инженерно-геологическая оценка территории

Территория поселения сложена палеозойским складчатым основанием и осадочным чехлом, представленным мезозойско-кайнозойскими породами (известняки мелового периода, терригенные (континентальные) отложения палеогена и плиоцена, перекрытые маломощным чехлом лессовидных суглинков).

С поверхности четвертичные отложения  перекрыты грунтами почвенно-гумусового комплекса.

Рельеф территории поселения отличается слабым проявлением экзогенных (произошедших под воздействием поверхностных сил) геологических процессов. В пределах территории наибольшее развитие получили эрозионные (ветровые и водные) и просадочные процессы.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления.

2.4.1. Техногенные условия

Застройка поселений, прокладка автомобильных и железных дорог привели к изменению гидрогеологических условий рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Влияние на природу и геологическую среду оказывают трассы коммуникаций. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое и механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Природные условия территории Вознесенского сельского поселения по инженерно-геологическим условиям относятся  ко II категории сложности.

2.5. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия в поселении характеризуются наличием грунтовых вод четвертичного водоносного горизонта, который гидравлически связан с русловыми и подрусловыми процессами.

Грунтовые воды встречены в пониженных формах рельефа, на глубинах от 0,1 до 9,8м, водовмещающие грунты - суглинки.

В период интенсивного выпадения осадков и таяния снега возможно образование «верховодки» и временных водотоков в понижениях рельефа.

По химическому составу грунтовые воды хлоридно-гидрокарбонатные, кальциевые, с минерализацией 0,9-1,0г/л. Степень воздействия на бетоны – неагрессивная. По степени воздействия на арматуру железобетонных конструкций вода обладает слабоагрессивными свойствами при периодическом смачивании.

2.6. Физико-механические характеристики грунтов

По данным химического анализа водных вытяжек грунта и согласно СНиП 2.03-11-85 грунты не обладают агрессивными свойствами к бетонам всех марок.

Глубина промерзания грунтов составляет 0,83м.

По сейсмическим свойствам всех грунтов территория относится ко второй категории. По сейсмической опасности территория сейсмически не опасна.

2.6.1. Специфические грунты

К специфическим грунтам относятся просадочные грунты, которые представлены полутвердыми просадочными суглинками без примеси органических веществ.

Суммарная просадочность грунтов от 0,0 до 2,5 см. Тип грунтовых условий по просадочности - I.

Только в юго-восточной части поселения находится участок, на котором тип грунтовых условий по просадочности –II с величиной просадки под действием собственного веса при замачивании от 5,0 до 40,0 см .

2.7. Минерально-сырьевые ресурсы

Характеристика минерально-сырьевых ресурсов на территории ЮВВР приводится по материалам ФГУ «Территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Южному Федеральному округу

## В соответствии со ст 25 «Закона о недрах» месторождения полезных ископаемых являются объектами недропользования и «застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

## Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки».

Таблица 2

| Название | Местоположение | Вид ПИ | Фонд недр | Площадь | Состояние Запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Красноборский участок | Восточная часть Грузиновского с.п., западная часть Вознесенского с.п., северо-западная часть Гагаринского с.п. | газ | Аукцион 2011 | 94595.71га | Д1-0,9 млрд/м3 (перспективные ресурсы) |
| Краевой участок | Восточная часть Вознесенского с.п., восточная часть Гагаринского с.п. | газ | Аукцион 2011 | 114096.55га | Д1-1,1 млрд/м3 (перспективные ресурсы) |
| Морозовское | 4км к востоку от г.Морозовска, долина р.Быстрой, юго-западная часть Вознесенского сп | подземные пресные воды | Распределенный фонд (РСТ 02018 ВЭ, МУП «Водоснабжение») | 279.68га | А+В-15.00 тыс.м3/сутки |
| Широко-Бахолдинский участок | Северо-восточная окраина п.Широко-Бахолдин, северная часть Грузиновского и Вознесенского сп | подземные пресные воды | Нераспределенный фонд (НТС Комитета по охране ООС и природных ресурсов) | 2789.45га | С 1-10.90 тыс.м3/сутки |

В соответствии с «Законом о недрах» месторождения полезных ископаемых являются объектами недропользования и застройка территорий, занятых месторождениями, допускается после согласования с органами Росприроднадзора и Ростехнадзора.

2.8. Почвенные ресурсы

Преобладающими почвами являются темно-каштановые. Почвообразующие породы представлены в основном лессовидными суглинками, реже – красновато-бурыми глинами. Для почв свойственно слабое гумусонакопление (2-4%) и малая биологическая аккумуляция азота и фосфора. Средняя мощность гумусового слоя - 26см, содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,2-3,4%, общие его запасы по профилю - 150-160т/га.

## 2.9.  Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Вознесенского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (полузасушливых) степных ландшафтов.

Наибольшей рекреационной ценностью обладают прибрежные ландшафты (вдоль реки) с искусственными древесно-кустарниковыми насаждениями.

Река Быстрая в пределах поселения не пригодна для купания и организации водных видов спорта из-за маловодности летом и недопустимого для рекреации санитарно-эпидемиологического состояния воды. Ростовский центр Госсанэпиднадзора купаться в них не рекомендует.

На территории поселения наиболее рационально благоустроить рекреационные зоны на берегах прудов, что поможет активному развитию следующих видов отдыха:

- отдых выходного дня;

-любительский и спортивный лов.

Комплексная характеристика территории с выводом для интегральных целей территориального развития приведена ниже, в таблице ….

Оценка ландшафтов                                    Таблица 3

| Подтип | Природные ландшафты | Функциональное значение | Комплексная характеристика | Интегрированные цели территориального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство | Сельское хозяйство | Лесное хозяйство | Рекреация |  |  |
|  |  |  |  |  | Многофункци-ональный отдых | Туризм | Любительский промысел |  |  |
| Степной | Лёссовые ступенча-тые равнины и плоские равнины с раз-нотравно-дерновин-но-злаковой степью на темно-каштано-вых почвах | II | II | III | II | III | III | Высокоинтенсивное сельское хозяйство Развитие эрозионных процессов, деградация земель | Сохранение суще-ствующего экстен-сивного использо-вания в сочетании с повышением продуктивности деградированных земель |

Принцип оценки ландшафтов для функционального использования территории:

I – наиболее благоприятные;

II – благоприятные;

III – выборочно благоприятные;

IV – непригодные.

Учитывая проведенный анализ ландшафтов сельского поселения эти территории наиболее пригодны для развития туризма, любительского лова и лесохозяйственной деятельности.

## 2.10. Растительность и животный мир

Вознесенское поселение располагается на территории Доно-Чирского ботанико-географического района. Для него характерно господство разнотравно-дерновиннозлаковых степей.

Растительность разнотравно-дерновиннозлаковых степей характеризуется уменьшением роли корневищных злаков, разреженным травостоем, а также увеличением количества числа эфемеров и эфемероидов. Резко уменьшается количество разнотравья.

Животный мир претерпел  значительные изменения в результате длительного разностороннего воздействия человека. Наиболее значительные изменения произошли вследствие застройки и распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к изменению видового состава.

3. Система расселения

Система расселения сельского поселения – территориально  целостная и функционально взаимосвязанная система его населенных пунктов, а иногда – и тяготеющих к ним населенных пунктов соседних поселений.

Совокупность связей между населенными пунктами проявляется в виде трудовых, учебных, культурно-бытовых, информационных, рекреационных и прочих поездок населения в суточном режиме жизнедеятельности. Интенсивность связей между населенными пунктами системы расселения выше, чем связи системы с населенными пунктами, не входящими в неё. Интенсивность связей между населенными пунктами – основной критерий определения (делимитации) границ и уровня развития системы расселения. Характерной чертой системы расселения является моноцентризм – наличие центра, вокруг которого формируется система расселения.

Особенности сельского расселения во многом определяют транспортную доступность мест приложения труда и ближайших центров  обслуживания различного ранга, уровень обслуживания сельского населения и эффективность управления производством.

По масштабам и степени сложности система расселения сельского поселения занимает низшую ступень в иерархии систем расселения и является  поселенной. В свою очередь система расселения данного сельского поселения является органической частью локальной системы расселения Морозовского района. Система сельского расселения данного поселения включает сеть из шести хуторов и одного посёлка вдоль берегов реки Быстрая и балок с временными водотоками. Все они расположены в пределах контактной территории, объединённых общностью производственных связей, транспортной сети,  системы  обслуживания сельского населения, имеющего высокую степень подвижности на основе роста числа личных транспортных средств у активной части  населения и развития общественных видов транспорта. Особенности системы сельского расселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек в повседневных хозяйственных связях между селениями данного поселения.

Одним из важнейших критериев выделения контактных территорий служит показатель транспортной доступности, который выражается в усреднённых затратах  времени на преодоление расстояния от центра до крайнего пункта локальной системы  сельского расселения при ежедневных и периодических поездках населения. Допустимые пределы затрат времени в  рамках сельской системы расселения поселения не превышают 0,5часа в один конец.

В особенностях расселения хуторов данного поселения выделяется линейная вытянутость системы расселения вдоль реки и ряда балок с ручьями. Однако это не препятствует обеспечению повседневной доступности центра поселения в суточном режиме жизнедеятельности его населения. Это обстоятельство позволяет концентрировать все основные продуценты повседневных и периодических услуг в центральном населенном пункте этой системы – центре обслуживания местного уровня – х.Вознесенский и при этом децентрализовать некоторые жизненно важные продуценты услуг, в частности, по обслуживанию детей дошкольного возраста, и локализовать их в другом крупном селении – х.Вербочки (0,6тыс.чел.). Территориально-временная близость поселения к Морозовску позволяет населению двух ближайших селений – п.Озёрный и х.Вознесенский - ориентироваться на продуцентов периодических видов услуг данного города.

Опорный план .Комплексная оценка территории.

4.Оценка существующей социально-экономической ситуации.

Перспективы экономического развития сельского поселения.

Оценка планировочных условий.

4.1.Территория сельского поселения.

Вознесенское сельское поселение граничит с севера, юга и запада - с Грузиновским, Гагаринским сельским поселением и Морозовским городским поселением Морозовского района, с востока- с Волгоградской областью и Обливским районом Ростовской области.

По территории ВСП в направлении с запада на восток проходит автомобильная дорога федерального значения М-21 Волгоград-Каменск-Шахтинский-Кишинев и ветка железной дороги Волгоград-Лихая.

На территории поселения расположены 6 населенных пунктов, внесенных в «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области».

Это хутора Вознесенский, Гурин, Быстрый, Вербочки, Чапура, Пришиб, поселок Озерный.

Хутор Вознесенский является центром сельского поселения.

Транспортное сообщение между населенными пунктами, расположенными по обе стороны дороги федерального значения М-21, осуществляется как по трассе М-21, так и по межпоселковым дорогам с асфальтовым покрытием – подъездам к населенным пунктам.

Общая площадь земель Вознесенского сельского поселения в административных границах составляет 28014,8 га.

Распределение земельного фонда сельского поселения по категориям.

Таблица 4

| Категории земель | Площадь |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 26496.7 | 94.5 |
| Земли населенных пунктов | 552.8 | 2.0 |
| Земли транспорта, энергетики | 341.6 | 1.2 |
| Земли лесного фонда | 475.2 | 0.6 |
| Земли водного фонда | 133.0 | 0.5 |
| Земли специального назначения | 15.5 | 0.1 |
| Общая площадь земель сельского поселения | 28014.8 | 100 |

В структуре земель сельскохозяйственного назначения Вознесенского сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, луга, многолетние насаждения (лесополосы, лесные массивы) – 94.0%. Среди них преобладают пашни (76.7%), пастбища составляют лишь 15.3%.

# 4.2. Население

Численность населения Вознесенского сельского поселения по состоянию на 01.01.10г. – 1513 человек, что составляет  9,0% от численности сельского населения Морозовского района (16,2тыс. чел.) или 3,4% от общей численности населения района (44,7тыс. чел.).

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Вознесенское поселение входит в число поселений области с нисходящей динамикой численности населения.

Динамика численности  населения приведена на рисунке 2.

Рис. 2 Динамика численности постоянного населения за период 2000-2010 гг., чел.

За 10 лет, с 2000 по 2010 год численность населения тяготела к ее уменьшению. Среднегодовая убыль численности составляет около 18 человек.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.10г. составила около 42,3% населения, что свидетельствует о резкой диспропорции в соотношении мужчин и женщин в пользу последних. В свою очередь соотношение мужчин и женщин отражает общие пропорции по стране и характеризуется преобладанием женского населения.

Рис.3 Соотношение численности мужчин и женщин Вознесенского сельского поселения за период 2000-2010 гг., чел.

Возрастная структура населения не претерпела существенных изменений в исторической ретроспективе. Показатели численности возрастных групп свидетельствуют о положительном демографическом потенциале поселения.

Рис. 4 Соотношение между возрастными категориями населения Вознесенского

сельского поселения в 2000-2010 годах

С 2000 года прослеживается незначительное увеличение численности лиц младше трудоспособного и трудоспособного возрастов с пропорциональным уменьшением доли лиц старше трудоспособного возраста. Этот процесс способствовал увеличению базы трудовых ресурсов в поселении. Одновременно с этим шло «омоложение» населения поселения, что сохраняет потенциал для пополнения числа лиц в трудоспособном возрасте в перспективе. Однако это так же сигнализирует о необходимости создания рабочей базы для приложения труда во избежание миграционного оттока населения.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь строительства (2015 год) и на расчетный срок генерального плана (2030г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения поселения составила 1513 человек.

Расчет перспективной численности населения Вознесенского сельского  поселения производится по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где      Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St - фактическая численность населения;

К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.

Общая численность населения на первую очередь составляет:

Sпер.(2015)  = 1513×(1+(0,208426431)/100)5=1529

Общая численность населения на расчетный срок составляет:

Sпер.(2030)  = 1513×(1+(0,208426431)/100)20=1577

Обобщенные данные о перспективной численности населения Вознесенского сельского поселения представлены в таблице ...

Таблица 5

|  | По состоянию на 01.01.2010 г. | Проектные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2015 г. | На прогнозный срок генерального плана до 2030 г. |
| Численность населения, чел. | 1513 | 1529 | 1577 |
| Прирост, убыль, чел. | - | 16 | 64 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Вознесенского с.п. приведены в сводной таблице 6

Динамика перспективной численности населения

населенных пунктов

Таблица 6

| Населенный пункт | Исходный год (01.01.2010 г.) | Прогнозируемая численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сроки реализации генерального плана |
|  |  | 2015г. | 2030г. |
| х. Вознесенский | 662 | 667 | 681 |
| х. Вербочки | 579 | 583 | 593 |
| х. Быстрый | 91 | 95 | 106 |
| х. Гурин | 95 | 96 | 100 |
| х. Пришиб | 11 | 11 | 13 |
| х. Чапура | 7 | 7 | 7 |
| пос. Озерный | 68 | 70 | 77 |
| Всего по Вознесенскому сельскому поселению | 1513 | 1529 | 1577 |

# 4.3. Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Вознесенского сельского поселения на 01.01.2010г. составила 909чел., или 60,1% от общей численности населения. Численность занятого населения сельского поселения в отраслях экономики данного поселения за исключением личных подсобных хозяйств на 01.01.10г. составила 238чел. – 15,7% от общей численности населения и 26,2% от населения в трудоспособном возрасте. Значительная часть трудоспособного населения работает за пределами сельского поселения. Это связано с отсутствием приемлемых мест приложения труда и вакансий внутри поселения, а также с наличием в непосредственной близости районного центра с вакантными местами.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов внутри поселения между видами экономической деятельности практически не происходит. Наибольшая доля занятого в отраслях экономики на территории Вознесенского сельского поселения населения приходится на сельское хозяйство – 79,8% работающего населения (Рис. 5)

Рис.5 Структура занятости населения, работающего в пределах Вознесенского с.п.

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности в поселении, а также создания новых предприятий и объектов сервиса, диверсификации отраслевой структуры занятости населения.

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  перспективы развития связанны с административной поддержкой крестьянско-фермерских хозяйств поселения.

4.4.Оценка экономического состояния поселения.

Перспективы экономического развития.

Вознесенское сельское поселение граничит с Морозовским городским поселением, имеет с ним хорошие транспортные связи, что не могло не отразиться на структуре экономики (в т.ч. сельского хозяйства).

Комплекс природных, экономических и социальных условий и факторов способствовали специализации экономики Вознесенского с.п. на товарном типе сельского хозяйства. Наиболее развито растениеводство: выращивание зерновых (пшеница, кукуруза) и технических (масличных) культур (подсолнечник), овощеводство и бахчеводство. В животноводстве выделяется птицеводство и свиноводство в ЛПХ.

Для земледелия природно-климатические условия неблагоприятны:

- маломощные и малопродуктивные каштановые и темно-каштановые почвы, требующие орошения (содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,2-3,4%);

- неустойчивое и недостаточное увлажнение, приводящее к повышенной сухости климата (близкая к минимальной в области годовая сумма осадков – 379 мм, коэффициент увлажнения 0,4);

- влияние различных неблагоприятных метеорологических явлений – таких, как сильные ветры, град, засухи и суховеи, заморозки и гололед.

Основная доля сельскохозяйственной земли находится в частной собственности сельскохозяйственных предприятий.

В валовом сборе сельскохозяйственной продукции наблюдается  тенденция к стабилизации.

В структуре производства зерновых культур преобладает пшеница. (рис. 6).

Рис. 6 Динамика объема производства основных видов сельскохозяйственных культур

Динамика роста производства основных продуктов животноводства положительна (таблица …). С 2004 по 2009гг. выросло производство мяса на 36,05%, производство молока – на 76,65%, производство шерсти – на 23,62%. Ввиду практического отсутствия на территории поселения животноводческих ферм и перерабатывающих комплексов, рост продукции животноводства обеспечен исключительно личными подсобными хозяйствами.

Динамика роста производства основных продуктов животноводства

Таблица 7

| Показатели | Ед. измерения | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Рост 2009 к 2004, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство мяса | тонн | 140 | 147 | 159 | 179 | 185 | 200 | 136,05 |
| Производство молока | тонн | 165 | 167 | 169 | 291 | 293 | 295 | 176,65 |
| Производство шерсти | тонн | 125 | 127 | 133 | 145 | 150 | 157 | 123,62 |

Сельскохозяйственный сектор экономики Вознесенского сельского поселения представлен 8 агропроизводителями, из которых 2 коллективных хозяйства и 6 ИП (индивидуальных предпринимателей). Большинство из них осуществляют стабильную хозяйственную деятельность, финансовое состояние расценивается как удовлетворительное. Крупные сельскохозяйственные организации представлены в таблице 8.

Крупные сельскохозяйственные организации Вознесенского с.п.

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Форма собствен-ности | Вид деятельности | Площадь земли, га | Количество персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Красная Звезда» | частная | растениеводство | 11500.49 | 157 |
| 2 | ООО «Вознесенское» | частная | растениеводство | 15002.95 | 12 |

В целях повышения уровня результативности и эффективности деятельности предприятий сельского хозяйства необходимо повышение плодородия почв на основе их мелиорации и в том числе химизации, а также целенаправленное и устойчивое сокращение эрозионных процессов посредством внедрения почвозащитной системы земледелия (почвозащитные севообороты, комплекс лесомелиоративных, гидротехнических и противоэрозионных мероприятий).

Сельскохозяйственный профиль экономики Вознесенского поселения обусловил наличие сектора личного подсобного хозяйства. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) ведет 608 семей (занимают 152,9га сельскохозяйственных земель, в т.ч. пашни – 90,39га). Основные показатели развития личных подсобных хозяйств представлены в таблице 9. Зафиксирован устойчивый рост поголовья КРС (на 11,3%), свиней (на 26,3%) и овец (на 68,8%). Сокращается поголовье коз (на 24,5%) и количество пчелосемей (на 66,2%). Относительно стабильно поголовье птиц, кроликов и лошадей. На протяжении 2006-2008гг. посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения практически неизменна.

Сельское хозяйство в личных подсобных хозяйствах

населения Вознесенского с.п.

Таблица 9

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения |
| Картофель | гектар | 43 | 43 | 43 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 19 | 19 | 18 |
| Другие культуры | гектар | 3 | 3 | 6 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения |
| Крупный рогатый скот | голова | 769 | 845 | 856 |
| в т.ч. коровы | голова | 521 | 578 | 591 |
| Свиньи | голова | 1825 | 2175 | 2304 |
| Овцы | голова | 32 | 31 | 54 |
| Козы | голова | 102 | 99 | 77 |
| Птица | голова | 18585 | 14718 | 18520 |
| Лошади | голова | 10 | 9 | 9 |
| Кролики | голова | 87 | 75 | 80 |
| Пчелосемьи | семей | 89 | 66 | 39 |

В настоящее время роль личных подсобных хозяйств в жизни населения Вознесенского поселения существенна. В перерасчете на одну семью (одно подворье) приходится более 30 голов птицы, 1,4 головы КРС и 3,7 головы свиней. Значительная часть трудоспособного населения занята исключительно в секторе личного подсобного хозяйства (около 30%). Рынок сбыта продукции находится в том числе в г.Морозовск. Личный сектор развивается стабильно и его роль в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Промышленность в Вознесенском поселении отсутствует.

Сфера обслуживания в сельском поселении развита слабо. В основном это предприятия сферы торговли и логистики (розничная торговля, транспортные перевозки, ремонт автотранспорта).

Инвестиционная активность в поселении невысока и имела положительную динамику до 2009г. (таблица 10). Большая часть инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета были направлены на ремонт внутрипоселковых дорог.

Инвестиции в основной капитал Вознесенского с.п.

Таблица 10

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 335 | 669 | 5577 | 1550 |

Строительство жилья на территории поселения практически не ведется. В 2006г. было построено всего 91 кв. м индивидуального жилья.

В целом, расположение Вознесенского с.п. в зоне рискованного земледелия обуславливает неустойчивую динамику роста сельскохозяйственного производства, нестабильную инвестиционную деятельность в сфере АПК и затрудняет процессы планирования и прогнозирования роста урожайности посевов и продуктивности скота.

Системный анализ влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов, формирующих инвестиционной потенциал привлекательности Вознесенского с.п., представлен в таблице 11.

Инвестиционный потенциал Вознесенского с.п.

Таблица 11

| Инвестиционная привлекательность | Инвестиционные риски |
| --- | --- |
| Соседство Вознесенского с.п. с г.Морозовском – центром Северо-Восточного субрегиона РО. Наличие в Вознесенском с.п. свободных земель для развития коммунальной, складской и производственной базы предприятий г.Морозовск. Наличие железной дороги Волгоград-Лихая-Харьков и автомагистрали М-21 Волгоград-Кишинев. Наличие р.Быстрой (источника орошения) и прудов, обусловившее активное развитие рыбного хозяйства. Близость энергетической базы (Цимлянская ГЭС, Волгодонская АЭС, две Волгодонские ТЭЦ) Мощный сектор ЛПХ. Наличие разведанных полезных ископаемых (газ, пресные подземные воды) | Расположение в зоне рискованного земледелия. Ограниченные ресурсы традиционных для сухостепной зоны видов сельскохо-зяйственного сырья. Ограниченные резервы трудовых ресурсов и их низкий квалификационный уровень. Низкий инвестиционный потенциал предприятий. Дефицит атмосферной влаги и речного стока в летний период. |

Специализация экономики поселения на сельском хозяйстве более всего соответствует сложившимся макро- и микроэкономическим факторам. Поэтому генпланом предполагается сохранение сельскохозяйственного направления в качестве ведущего сектора развития экономики Вознесенского сельского поселения и на расчетный срок предусматривается интенсивный рост показателей растениеводства, прежде всего на основе рационального использования почв, соблюдения норм севооборота, активизации борьбы с опустыниванием ландшафта и иных мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий,

Исходя из комплексного анализа дополнительными направлениями развития экономики Вознесенского поселения могут быть:

1. Сельское хозяйство пригородного типа, что обусловлено близостью города Морозовск и наличием значительных площадей ценных земель сельхозназначения.

2. Пищевая промышленность на базе переработки собственного сельхозсырья (прежде всего возможна реализация проектов в сфере мукомольной, мясомолочной промышленности, производства комбикормов).

Так же, в перспективе, более активное развитие должен получить сектор ЛПХ и малое предпринимательство, занятое на производстве скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, ориентированной на городские рынки сбыта (молоко, яйца, парное мясо, овощи, зеленые культуры, грибы, цветы и др.), что окажет существенное влияние на развитие всех населённых пунктов Вознесенского сельского поселения.

4.5. Комплексная оценка территории

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В Вознесенском сельском поселении основным элементами природного комплекса являются территории лесного и водного фонда, озелененные территории балочной сети ( пастбища), составляющие около 15% от территории поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП II-04-2003г. устанавливаются следующие ограничения на использование территории сельского поселения:

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, зоны шумового дискомфорта военного аэродрома, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в том числе железной дороги);

- водоохранные зоны водных объектов, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны объектов археологии

Указанные ограничения приведены на чертеже «Схема современного использования территории (опорный план). Комплексная оценка территории».

Исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается размещение жилой застройки, объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры и транспорта:

- на территории лесного фонда федерального значения;

- в границах береговых и прибрежных защитных полос реки Быстрой;

- в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

Размещение жилой застройки не допускается:

- в санитарно-защитных и специальных зонах;

- на территориях с уклоном более 20%.

Границы санитарно-защитных( по СанПиН)  и охранных зон

от объектов до жилой застройки :

- ширина охранной зоны высоковольтной -ЛЭП-35кВ-15м, ЛЭП-10кВ-10м по обе стороны от крайних проводов;

- ширина охранной зоны волоконно-оптического кабеля связи Ростов-Самара ВОЛП «Мегафон» - 2.0 м от оси кабеля в каждую сторону;

- технический коридор волоконно-оптического кабеля связи ( требуется согласование с ООО «Пилигрим» - организацией, осуществляющей техническую эксплуатацию сетей связи) – 25 м в каждую сторону от охранной зоны кабеля

- ширина охранной зоны газопровода высокого давления – 7.0 м;

- зона санитарной охраны I пояса комплекса водозаборных сооружений-50м от скважины и крайних линий водовода;

- зона санитарной охраны II пояса комплекса водозаборных сооружений – в соответствии с выполненным расчетом - территория в виде эллипса, вытянутого с востока на запад на 6860м и с севера на юг-на 2920м

(Постановление главы Администрации Морозовского района Ростовской обл. № 60 от 10 марта 1998г. «Об установлении границ зоны санитарной охраны комплекса водозаборных сооружений г.Морозовска».

Граница ЗСО II пояса рассчитана на 27 лет эксплуатации водозабора

- ширина водоохраной зоны рек Быстрой, Цимлы и прудов, расположенных на водотоке  - 200м;

- ширина водоохраной зоны водотока б. Вербовая и прудов, расположенных на ней – 100м;

- ширина водоохранной зоны прудов – 50м;

- ширина береговой полосы рек Быстрой, Цимлы, прудов – 20м;

- ширина прибрежной защитной полосы рек Быстрой, Цимлы - 30-50м в зависимости от уклона ;

- ширина санитарно-защитной зоны железной дороги - 100м от крайнего рельса;

- ширина придорожной полосы автодороги федерального значения М-21-

75м от обочины дороги;

- санитарно-защитная зона автодороги федерального значения- 200 м от обочины дороги;

- ширина придорожной полосы автодороги регионального значения - 50м от обочины дороги;

- санитарно-защитная зона автодороги регионального значения - 100 м от обочины дороги;

- ширина санитарно-защитной зоны производственных и коммунально-складских предприятий принята по СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 от 50 до 500м в зависимости от характера производства;

- ширина санитарно-защитной зоны сельских кладбищ – от 50м;

- полигона ТБО- 500м,

- ширина санитарно-защитной зоны скотомогильников – 1000м;

- территории месторождений полезных ископаемых

В пределах приаэродромной территории аэродрома запрещается проектирование, реконструкция и размещение любых объектов капитального строительства без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет

учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможности развития сельского поселения.

Анализ комплексного развития территории показывает, что территория Вознесенского сельского поселения располагает значительными площадями земель сельскохозяйственного назначения ( 94.5%), что определяет ее сельскохозяйственную направленность.

Природно-климатические условия в целом благоприятны для ведения сельского хозяйства.

Для развития животноводства на территории поселения имеются территории естественных пастбищ вдоль балочной сети.

Для развития хозяйственной и градостроительной деятельности наиболее благоприятными являются  свободные территории в границах населенных пунктов и территории, прилегающие к ним, территории вдоль основных транспортных коммуникаций поселения.

Генеральный план сельского поселения

5. Предложения по территориальному развитию поселения.

Планировочная организация территории.

5.1. Анализ существующего положения.

Проектные решения.

Анализ ситуации, оценка современного состояния Вознесенского сельского поселения позволили выявить наиболее острые проблемы функционально-планировочной организации территории поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, и дать в генеральном плане предложения по их решению.

Проектом предлагается:

1. Обеспечение качества среды обитания за счет формирования полноценной градостроительной среды населенных пунктов, включающей сеть объектов социальной и инженерной инфраструктуры, способных обеспечить весь комплекс повседневных услуг .

-  проектом предусматривается упорядочение кварталов существующей застройки населенных пунктов ( установление красных линий- границ, отделяющих территории кварталов жилой застройки и других элементов планировочной структуры от улиц. проездов), намечаются территории для нового строительства 1-2-этажной индивидуальной усадебной жилой застройки, планировочно увязанных и органично дополнивших сложившуюся планировочную структуру

- установление регламентов на использование территорий земельных участков, находящихся в границах прибрежных защитных полос р.Быстрой и прудов в соответствии с Водным кодексом РФ.

2. Установление проектных границ населенных пунктов с включением в существующие границы населенного пункта объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обслуживающих население данного населенного пункта

( кладбища, скважины питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), территории кварталов жилой застройки, переданные Управлением Северо-Кавказской и Приволжской железной дороги в ведение Вознесенского сельского поселения (х.Быстрый, х.Вознесенский ) .

Установление границ функциональных зон территории поселения и населенных пунктов - определения границ территориальных зон по превалирующим функциям и установление регламентов на их использование .

Предложение по расширению границ населенных пунктов Вознесенского СП

Таблица 12

Предложение по расширению границ населенных пунктов

| Населен. пункт | Кадастровый № земельного участка, местоположение земельного участка | Категория земель/вид использования | Площадь земельного участка, га | Площадь земельного участка, планируемого к переводу, га | Планируемые функциональные зоны в границах населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вознесенское сельское поселение |
| Х.Вознесенский | 61:24:0600006:253 в 210 м к северу от сущ. гр. нас. пункта | с/х назначения (земли под объектами иного специального назначения, для размещения водонапорной башни и артезианской скважины) | 0,36 | 0,36 | Зона спец. назначения |
|  | 61:24:0600006:183 в 200 м к северу от сущ. гр. нас. пункта | с/х назначения (под мастерскую МТМ) | 3,64 | 3,64 | Произв.зона |
|  | 61:24:0600006:254 в 160 м к северу от сущ. гр. нас. пункта | с/х назначения (земли под объектами иного специального назначения, для размещения водонапорной башни и артезианской скважины) | 0,36 | 0,36 | Зона спец. назначения |
|  | 61:24:0600006:252 в юго-западной части нас. пункта | с/х назначения (земли под объектами иного специального назначения, для размещения водонапорной башни и артезианской скважины) | 0,36 | 0,36 | Зона спец. назначения |
| Х.Вознесенский | 61:24:0030503:13 в юго-западной части нас. пункта | Земли поселений (Земельные участки под ЛПХ) | 0,16 | 0,16 | Зона жилой застройки |
|  | 61:24:0030503:57 в юго-западной части нас. пункта | Земли поселений (Земельные участки под ЛПХ) | 0,14 | 0,14 | Зона жилой застройки |
|  | Жилая застройка в границах отвода железной дороги (кад.№ 61:24:0600006:93) с восточной стороны нас. пункта | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 328,95 | 1,56 | Зона жилой застройки |
|  | Участок сущ.кладбища (Кад.№ не присвоен) в 320м к северо-западу от сущ.границы нас.пункта | с/х назначения (под кладбище) | 0,56 | 0,56 | Зона спец. назначения |
|  | Участок сущ.кладбища (Кад.№ не присвоен) в 270м к северу от сущ.границы нас.пункта | с/х назначения (под кладбище) | 0,82 | 0,2 | Зона спец. назначения |
|  | Участок существующей АЗС (Кад.№ не присвоен) в 200м к северу от сущ.границы нас.пункта | с/х назначения (под АЗС) | 0,28 | 0,28 | Куммунально-складская зона |
|  | Участки территории муниципального пастбища (кад. № не присвоен), расположены по периметру сущ. границы нас.пункта (прилегают к сущ.границе) | с/х назначения (пастбище) | 45,43 | 45,43 | Зоны: спец. назначения, производственная, жилой застройки, с/х использования, транспортной инфраструктуры |
|  | Исключаемый участок пастбищ с восточной стороны нас.пункта | с/х использование (под пастбище) | 14,79 | -14,79 | Зона с/х назначения |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 164,95 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 203,21 | - |
| п.Озёрный | Исключение части участка первого охранного пояса объекта инженерной инфраструктуры с южной части нас. пункта | с/х использование (пастбище) | 1,66 | -1,66 | Зона с/х назначения |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 17,95 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 16,29 | - |
| Х.Быстрый | Часть участка железной дороги (кад.№ 61:24:0600006:93) в северной части нас. пункта | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 328,95 | 0,84 | Земли транспорта |
|  | Жилая застройка в границах отвода железной дороги (кад.№ 61:24:0600006:93) с северо-восточной стороны нас. пункта | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 328,95 | 1.67 | Зона жилой застройки |
|  | Участок сущ.МТМ (Кад.№ не присвоен) с Ю-В стороны нас.пункта | с/х назначения (под МТМ) | 0,21 | 0,21 | Произв. зона |
|  | Участок сущ.кладбища (Кад.№ не присвоен) в 210м к востоку от сущ.границы н.п. | с/х назначения (под кладбище) | 0,62 | 0,62 | Зона спец. назначения |
|  | Участок жилой застроки (кад. № не присвоен) в западной части н. п. | с/х назначения (жилая застройки) | 0,19 | 0,19 | Зона жилой застройки |
|  | Участки территории муниципального пастбища (кад. № не присвоен), расположены по периметру сущ. границы н.п. (прилегают к сущ.границе) | с/х назначения (пастбище) | 4,32 | 4,32 | Зоны: спец. назначения, производственная, жилой застройки, с/х использования, транспортной инфраструктуры |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 73,04 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 80,89 | - |
| Х.Гурин | Участок сущ.кладбища (Кад.№ не присвоен) с северной стороны н.п. | с/х назначения (под кладбище) | 0,59 | 0,59 | Зона спец. назначения |
|  | Участок под скважину с западной стороны н. п. | с/х назначения (земли под объектами иного специального назначения, для размещения водонапорной башни и артезианской скважины) | 0,12 | 0,12 | Зона спец. назначения |
|  | Участки территории муниципального пастбища (кад. № не присвоен), расположены по периметру сущ. границы н.п. (прилегают к сущ.границе) | с/х назначения (пастбище) | 5,42 | 5,42 | Зоны: спец. назначения, производственна, с/х использования, транспортной инфраструктуры |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 82,1 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 88,23 | - |
| Х.Вербочки | 61:24:0600004:217 в северной части н.п. | с/х назначения (Под нефтебазу ,заправку-1) | 0,6 | 0,6 | Произв.зона |
|  | 61:24:0600004:215 в северной части н.п. | с/х назначения (Под мастерскую, склад,навес,красный уголок № 1,№2,№3) | 1,39 | 1,39 | Произв.зона |
|  | 61:24:0600004:216 в юго-западной части н.п. | с/х назначения (Под автогараж,пилораму) | 1,52 | 1,52 | Произв.зона |
|  | 61:24:0030107:47 в северной части н.п. | Категория не установлена | 0,04 | 0,04 | Произв.зона |
|  | Участок сущ.кладбища (Кад.№ не присвоен) в 200 м к востоку от сущ.границы нас.пункта | с/х назначения (под кладбище) | 0,68 | 0,68 | Зона спец. назначения |
|  | Участки территории муниципального пастбища (кад. № не присвоен), расположены по периметру сущ. границы н.п. (прилегают к сущ.границе) | с/х назначения (пастбище) | 6,14 | 6,14 | Зоны: спец. назначения, производственная, с/х использования, транспортной инфраструктуры |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 99,63 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 110 | - |
| х.Чапура | Исключаемый участок пастбищ с Ю-В части н.п. | с/х использование (под пастбище) | 9,08 | -9,08 | Зона с/х назначения |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 27,38 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 18,30 | - |
| х.Пришиб | Исключаемый участок пастбищ с северо-западной стороны н.п. | с/х использование (под пастбище) | 75,83 | -75,83 | Зона с/х назначения |
|  | Площадь населенного пункта в существ. границах | - | - | 87,18 | - |
|  | Площадь населенного пункта в проектн. границах | - | - | 11,35 | - |

3. Развитие социальной инфраструктуры до нормативного уровня обеспеченности жителей объектами социально гарантированного уровня обслуживания

( детскими дошкольными и общеобразовательными учреждениями, объектами здравоохранения, объектами культуры и т.д.), что позволит повысить качество жизни жителей поселения.

4. Сохранение и развитие природно-рекреационных пространств поселения – элементами природно-рекреационной среды поселения являются территории лесного фонда, водоохранные зоны рек Быстрой и Цимлы, прудов, естественная степная и кустарниковая растительность балочной сети. Сельхозугодья в системе природного комплекса занимают промежуточное положение. С одной стороны они являются хозяйственно освоенными и преобразованными территориями, с другой - способствуют поддержанию экологического равновесия в целом благодаря высокому проценту озеленения.

5.  Развитие транспортной системы поселения

Качественное улучшение транспортных связей как внутри самого поселения, так и с другими поселениями Морозовского района и Волгоградской области за счет реконструкции сети основных дорог местного значения.

6.  Развитие производственных территорий за счет реанимирования и упорядочения существующих производственных территорий и резервирование вблизи населенных пунктов территорий для планируемого размещения предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий коммунально-складского назначения;

7.  Комплекс мероприятий по оздоровлению экологической обстановки

-  поэтапное закрытие свалок ТБО до конца расчетного срока с последующей рекультивацией территории. Организация вывоза ТБО на планируемый полигон районного значения за пределами 15-км зоны от военного аэродрома. Предварительное место его размещения - 1км на восток от х.Павлов Широко-Атамановского сельского поселения;

-  обустройство скотомогильника (ямы «Беккари») в районе х.Вербочки в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации  и уничтожения биологических отходов (№13-7-2/469 от 04.12.1996г.);

-  разработка проекта СЗЗ скотомогильника(ямы «Беккари») в районе х.Вербочки, обоснования уменьшения СЗЗ при проведении комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

-  расчистка и благоустройство береговой полосы р.Быстрой и прудов, осуществление мероприятий по углублению и расчистке дна водоемов;

-  мероприятия по организации территорий с особыми условиями использования

(озеленение санитарно-защитных зон производственных объектов, территорий специального назначения );

-  разработка проектов санитарно-защитных зон производственных предприятий в соответствии Федеральным законом « О санитарно-эпидемиологическим благополучии человека» и требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и их обустройство;

-  проведение мероприятий по укреплению территорий подверженных оврагообразованию;

-  соблюдение шумозащитных мероприятий в жилой застройке, находящейся в зонах шумового дискомфорта от железной дороги и военного аэродрома.

Для осуществления устойчивого развития Вознесенского сельского поселения одних решений генерального плана недостаточно. Необходима государственная поддержка и национальная стратегия развития сельских территорий. Должны быть приняты и реализованы федеральные целевые программы по социально-экономическому развитию российской деревни и, прежде всего, программы по преодолению сельской бедности, повышению занятости и доходов сельского населения, развитию сельского самоуправления, стимулированию развития несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности.

Трансформация территории Вознесенского сельского поселения

Таблица 13

| № п/п. | Территория | По опорному плану | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | га | % | га | % |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения | 28014,79 | 100 | 28014,79 | 100 |
| 1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения* | 26502,94 | 94,6 | 26492,36 | 94,6 |
| 1.1.1. | Пашни | 21489,32 | 76,7 | 21488,96 | 76,7 |
| 1.1.2. | Лесополосы | 541,92 | 1,9 | 541,92 | 1,9 |
| 1.1.3. | Садоводческие объединения и огороды | 26,55 | 0,1 | 26,55 | 0,1 |
| 1.1.4. | Сельскохозяйственные производства | 23,44 | 0,1 | 68,66 | 0,3 |
| 1.1.5. | Луга, пастбища | 4312,67 | 15,4 | 4282,98 | 15,3 |
| 1.1.6. | Лесные массивы | 13,43 | 0,1 | 13,43 | 0,1 |
| 1.1.7. | Грунтовые дороги | 95,61 | 0,3 | 69,86 | 0,2 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | 552,23 | 2 | 528,27 | 1,9 |
| 1.2.1 | В т.ч. площадь озеленённых тер-рий /на 1 человека, м2 | 23,01/52 |  | 69,14/438 | - |
| 1.3. | Земли транспорта | 341,55 | 1,2 | 379,27 | 1,3 |
| 1.3.1 | Железнодорожного транспорта в границах полосыотвода железной дороги – | 260,28 14,7 пкм | 0,9 | 256,21 14,7 пкм | 0,9 |
| 1.3.2. | Автомобильного транспорта с асфальтовым покрытием (включая отвод автодороги М-21) | 80,92 39.6 пкм | 0,3 | 97,31 53.3 пкм | 0,3 |
| 1.3.3. | Автомобильного транспорта с твёрдым покрытием | 0,35 0,585 пкм | 0,001 | 25,75 42,9 пкм | 0,1 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | 475,22 | 1,7 | 475,22 | 1,7 |
| 1.5. | Земли водного фонда (земли под водными объектами) | 132,97 | 0,5 | 132,97 | 0,5 |
| 1. 6. | Земли специального назначения | 9,88 | 0,035 | 6,7 | 0,02 |
| 1.6.1. | Территория свалки ТБО ( по ген.плану - рекультивируемая территория) | 6 | 0,021 | 6 | 0,021 |
| 1.6.2. | Территория кладбищ | 3,74 | 0,013 | 0,56** | 0,002 |
| 1.6.3 | Территория скотомогильников | 0,14 | 0,001 | 0,14 | 0,001 |
|  | В том числе по крупным землепользователям |  |  |
| 2. | Общая площадь земель ООО «Вознесенское» | 15755,93 | 100 | 15755,93 | 100 |
| 2.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 15003,41 | 95,2 | 15048,61 | 95,5 |
| 2.1.1. | Пашни | 12304,53 | 78,1 | 12304,17 | 78,1 |
| 2.1.2. | Лесополосы | 272,27 | 1,7 | 272,27 | 1,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.3. | Сельскохозяйственные производства | 19,22 | 0,1 | 35,29 | 0,2 |
| 2.1.4. | Луга, пастбища | 2350 | 14,9 | 2387,43 | 15,2 |
| 2.1.5. | Лесные массивы | 6,94 | 0,04 | 6,94 | 0,04 |
| 2.1.6. | Грунтовые дороги | 50,45 | 0,3 | 42,51 | 0,3 |
| 2.2. | Земли населенных пунктов | 296,23 | 1,9 | 227,88 | 1,5 |
| 2.3. | Земли транспорта | 10,29 | 0,07 | 27,92 | 0,2 |
| 2.4. | Земли лесного фонда | 337,3 | 2,1 | 337,3 | 2,1 |
| 2.5. | Земли водного фонда (земли под водными объектами) | 105,32 | 0,7 | 112,02 | 0,7 |
| 2.6. | Земли специального назначения | 3,38 | 0,02 | 2,2 | 0,01 |
| 1.6.1. | Территория свалки ТБО( по ген.плану - рекультивируемая территория) | 1,5 | 0,01 | 1,5 | 0,01 |
| 1.6.2. | Территория кладбищ | 1,74 | 0,01 | 0,56** | 0,004 |
| 1.6.3 | Территория скотомогильников | 0,14 | 0,001 | 0,14 | 0,001 |
| 3. | Общая площадь земель ЗАО «Красная звезда» | 12258,86 | 100 | 12258,86 | 100 |
| 3.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 11506,29 | 93,86 | 11444,02 | 93,3 |
| 3.1.1. | Пашни | 9184,79 | 74,9 | 9184,79 | 74,9 |
| 3.1.2. | Лесополосы | 269,65 | 2,2 | 269,65 | 2,2 |
| 3.1.3. | Сельскохозяйственные производства | 4,22 | 0,03 | 33,37 | 0,3 |
| 3.1.4. | Луга, пастбища | 1969,43 | 16,06 | 1895,82 | 15,5 |
| 3.1.5. | Лесные массивы | 6,49 | 0,05 | 6,49 | 0,05 |
| 3.1.6. | Грунтовые дороги | 45,16 | 0,4 | 27,35 | 0,2 |
| 2.1.7. | Садоводческие объединения и огороды | 26,55 | 0,2 | 26,55 | 0,2 |
| 3.2. | Земли населенных пунктов | 255,94 | 2,09 | 300,39 | 2,5 |
| 3.3. | Земли транспорта | 331,26 | 2,7 | 351,08 | 2,9 |
| 3.4. | Земли лесного фонда | 137,92 | 1,1 | 137,92 | 1,1 |
| 3.5. | Земли водного фонда (земли под водными объектами) | 20,95 | 0,2 | 20,95 | 0,2 |
| 3.6. | Земли специального назначения | 6,5 | 0,05 | 4,5 | 0,04 |
| 1.6.1. | Территория свалки ТБО( по ген.плану - рекультивируемая территория) | 4,5 | 0,035 | 4,5 | 0,04 |
| 1.6.2. | Территория кладбищ | 2,0 | 0,015 | - | - |

*Из них: земли зон с особыми условиями использования –1159,9 га (СЗЗ производств, территории специального назначения,

,территория водозабора в границах 1 пояса ЗСО)

** Территории кладбищ всех населенных пунктов, кроме х.Пришиб и х.Чапура, включены в их проектные границы.

Населенные пункты Вознесенского сельского поселения формировались вдоль реки Быстрой и около прудов.

Поселок Озерный расположен вдоль русла реки Быстрой.

Поселок сформирован кварталами жилой застройки и территорией ПТУ-88.

Проектом предлагается:

- упорядочение существующей застройки, резервирование территории под размещение объектов жилищного и социально-культурного назначения.

- упорядочение границы населенного пункта.

Хутор Вознесенский является центром сельского поселения. Хутор сформировался вдоль русла реки Быстрой между автодорогой федерального значений М-21 и полосой отвода железной дороги Волгоград- Лихая.

Жилая ткань хутора представлена кварталами 1–этажной усадебной застройки. Приречная часть хутора вписывается в сложный рисунок реки и овражной сети

Проектом предлагается:

- формирование каркаса улично-дорожной сети, позволяющего объединить разрозненные территории хутора;

- упорядочение планировочной структуры и резервирование территорий для размещения объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначения ,

- формирование общественного центра населенного пункта;

- благоустройство территории, формирование непрерывной сети озелененных пространств (озелененные территории центральной части хутора, общеобразовательной школы и предлагаемого к размещению детского сада, подцентров, озеленные территории водоохраной и прибрежной полос вдоль р.Быстрой;

- установление новой границы населенного пункта с включением в нее квартала жилой застройки, находящегося в полосе отвода железной дороги и переданного Управлением Северо-Кавказской железной дороги в муниципальную собственность Вознесенскому с.п., а также скважин питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Хутор Быстрый сформирован кварталами 1-этажной усадебной застройки.

Полоса отвода железной дороги «Волгоград- Лихая» пересекает его в направлении с запада на восток и отсекает часть участков усадебной застройки от всего поселка.

В центре хутора расположен пруд, вокруг которого и формируется основная масса застройки. Соцкультбыт представлен зданием для проведения собраний и размещения выездного модуля ФАП и магазином.

Проектом предлагается

- формирование каркаса улично-дорожной сети,

- упорядочение существующей застройки и резервирование территорий для размещения объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначения,

- формирование общественного центра хутора и системы озелененных пространств общего пользования;

- формирование границы населенного пункта с включением в нее кладбища и квартала усадебной застройки, находящегося в полосе отвода железной дороги и переданного Управлением Северо-Кавказской железной дороги в муниципальную собственность Вознесенскому с.п.

Хутор Вербочки имеет хороший асфальтированный подъезд с федеральной трассы М-21, сформирован кварталами усадебной застройки.

Разветвленная балочная сеть в теле хутора явилась причиной некоторой хаотичности улично-дорожной сети и застройки.

Проектом предлагается

- упорядочение существующей застройки хутора и резервирование территорий для размещения объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначения;

- упорядочение его общественного центра, создание системы озелененных пространств, включающих озеленные территории балочной сети, общеобразовательной школы, объектов соцкультбыта и спортивного комплекса хутора;

- формирование каркаса улично-дорожной сети;

- включение в проектируемые границы населенного пункта объектов инженерной инфраструктуры, обслуживающих население хутора (территории первого пояса охраны источников водоснабжения (скважин)

Хутор Гурин сформирован тремя параллельными улицами, образующими кварталы усадебной застройка характеризующейся значительной разреженостью.

Проектом предлагается упорядочение и уплотнение существующей застройки, формирование общественного центра, представленного зданием общественного центра.

Проектом предлагается

- упорядочение существующей застройки хутора и резервирование территорий для размещения объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначения;

- формирование его общественного центра, создание системы озелененных пространств, включающих озеленные территории балочной сети и систему бульваров в центре хутора;

- упорядочение улично-дорожной сети;

- упорядочение границы населенного пункта.

Хутор Пришиб расположен у пруда

Хутор сформирован тремя усадебными жилыми домами фермеров и их производственными территориями.

Проектом предлагается

- упорядочение существующей застройки, резервирование территории для размещения объекта жилищного строительства;

- резервирование площадки для автолавки и передвижного модуля ФАП.

- упорядочение границы населенного пункта.

Хутор Чапура расположен у пруда. К хутору идет хорошая асфальтированная межпоселковая дорога. Хутор сформирован усадебным жилой домом и территорией подсобного хозяйства семьи фермера.

Проектом предлагается

- упорядочение границы населенного пункта;

- резервирование площадки для автолавки и передвижного модуля ФАП.

В пределах проектируемых границ населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны:

В пределах Вознесенского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

  - Зоны жилые и общественные ;

  - Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры ;

  - Зоны сельскохозяйственного использования

  - Зоны рекреационные

  - Зоны специального назначения

  - Зоны с особыми условиями использования

К зоне жилой и общественной застройки относятся территории индивидуальной усадебной застройки (1-2 этажа), с включением объектов общественно-деловой застройки, объектов образования, здравоохранения;

К производственной зоне и зоне инженерной и транспортной инфраструктуры относятся территории коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (территория железной дороги в пределах полосы отвода), территории улично-дорожной сети населенных пунктов, территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территории размещения коммунально-складских объектов и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

К зоне сельскохозяйственного использования относятся зоны с/х угодий, пастбищ, земли многолетних защитных насаждений ( лесополос).

К зоне рекреационного назначения относятся озелененные территории активного общественного использования( спорт, досуг, ) и активного рекреационного использования (озелененные территории прибрежных защитных полос водных объектов и озеленение балочной сети) с включением объектов социальной и инженерной инфраструктур, связанных с обслуживанием основной функции;

К зоне специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, свалками ТБО;

К зонам с особыми условиями использования относятся охранные зоны ЛЭП, газопроводов, охранные зоны и технический коридор волоконно-оптического кабеля связи, санитарно-защитные зоны производственных объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов, полоса отвода железной дороги, зоны охраны объектов археологии.

п. Озёрный  (трансформация территории)

Таблица 14

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану | Баланс территории в проектируемых границах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок (до2030г.) | За пределами реализации генплана |  |
|  |  | га | % | га | Га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 3,6 | 20 | 5,02 | 5,16 | 5,16 | 31,7 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,17 | 0,15 |  |  |
| 2. | Общественно-деловые зоны | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,7 |
| 3. | Зоны учебно-образовательного назначения (ПТУ-88) | 3,73 | 20,8 | 6,04 | 6,04 | 37,1 |
| 4. | Зоны транспортной инфраструктуры | 1,67 | 9,3 | 1,98 | 1,98 | 12,2 |
| 4.1. | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | - | - | 0,73 (1,2 п.км) | 0,73 | 4,5 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,73 |  |  |
| 4.2. | Территории улиц и дорог | 1,67 | 9,3 | 1,25 | 1,25 | 7,7 |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования | 7,02 | 39,1 | 1,67 | 1,67 | 10,2 |
| 5.1. | Территории пастбищ | 6,69 | 37,3 | 1,67 | 1,67 | 10,3 |
| 5.2. | Территория садов и огородов | 0,33 | 1,8 | - | - | - |
| 6. | Рекреационные зоны и зоны зеленых насаждений общего пользования | 1,93 | 10,8 | 0,89 | 0,89 | 5,5 |
| 6.1 | В т.ч. площадь озеленённых тер-рий /на 1 человека, м2 | 1,93/283 |  | 0,89/115 | 115 |  |
| 7. | Зоны специального назначения (Озеленение территории с особыми условиями использования) | - | - | 0,34 | 0,43 | 2,6 |
|  | Итого: | 17,95 | 100 | 16,29 | 16,29 | 100 |

х. Вознесенский  (трансформация территории)                                    Таблица 15

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок (до 2030г.) | За пределами реализации генплана | Баланс территории в проектируемых границах |
|  |  | га | % |  | га | Га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 46,27 | 28 | 75,95 | 92,49 | 92,49 | 45,5 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 1,23 | 16,54 |  |  |
| 1.1. | В т. ч.: зоны усадебной жилой застройки, попадающие в санитарно-защитные зоны и прибрежные территории | 12,3 | - | - | 12,3 | 6 |
| 2. | Зоны учебно-образовательного назначения | 0,87 | 0,5 | 1,15 | 1,15 | 0,6 |
| 3. | Общественно-деловые зоны | 0,97 | 0,6 | 3,09 | 3,09 | 1,5 |
| 3.1. | Территория объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,82 | 0,5 | 1,53 | 1,53 | 0,7 |
| 3.2. | Территории объектов спорта | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,4 |
| 3.3. | Территории объектов торговли | 0,15 | 0,09 | 0,83 | 0,83 | 0,4 |
| 4. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | 3,41 | 2,1 | 11,74 | 11,74 | 5,8 |
| 4.1 | Зоны санитарной охраны I пояса источников питьевого и хозяйственно-бытового потребления | - | - | 1,41 | 1,41 | 0,7 |
| 4.2 | Производственные территории и территории складских объектов | 3.41 | 2.1 | 10,33 | 10,33 | 5,1 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 3,84 |  |  |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры | 7,57 | 4,6 | 23,61 | 23,61 | 11,6 |
| 5.1. | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | 2,23( 4,5п.км) | 1,4 | 11,22 (18,4 п.км) | 11,22 | 5,5 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 8,80 |  |  |
| 5.2. | Территории улиц и дорог | 5,34 | 3,2 | 12,39 | 12,39 | 6,1 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования | 95,2 | 57,7 | 27,54 | 27,54 | 13,6 |
| 6.1. | Территории пастбищ | 81,27 | 49,3 | 27,54 | 27,54 | 13,6 |
| 6.2 | Территории садов и огородов | 13,93 | 8,4 | - | - | - |
| 7. | Рекреационные зоны и зоны зеленых насаждений общего пользования | 5,38 | 3,3 | 34,19 | 34,19 | 16,8 |
| 7.1. | Территории водных объектов | 5,38 | 3,3 | 5,38 | 5,38 | 2,6 |
| 7.2. | Территории зеленых насаждений активного общественного и рекреационного использования (парки, лесопарки, скверы) | - | - | 28,81 | 28,81 | 14,2 |
| 7.3. | Зоны многолетних насаждений | 5,28 | 3,2 | - | - |  |
|  | В т.ч. площадь озеленённых тер-рий,га /на 1 человека, м2 | 5,28/80 |  | 28,81/423 | 28,81 |  |
| 8. | Зоны специального назначения | - | - | 9,4 | 9,4 | 4,6 |
| 8.1. | Озеленение территории с особыми условиями использования | - | - | 7,4 | 7,4 | 3,6 |
| 8.2. | Территория кладбища | - | - | 2,0 | 2,0 | 1 |
|  | в т.ч. расширение существующей территории | - | - | 0,62 |  |  |
|  | Итого: | 164,95 | 100 | 203,21 | 203,21 | 100 |

х. Быстрый  (трансформация территории)

Таблица 16

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок (до2030г.) | За пределами реализации генплана | Баланс территории в проектируемых границах |
|  |  | га | % | га | Га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 8,28 | 11,3 | 14,51 | 31,06 | 31,06 | 38,4 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,41 | 16,55 |  |  |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 0,09 | 0,1 | 0,42 | 0,42 | 0,5 |
| 2.1. | Территория административного здания | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.2. | Территория торговых объектов | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,2 |
| 2.3. | Территории объектов спорта | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,2 |
| 3. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | - | - | 1,34 | 1,34 | 1,7 |
| 3.1 | Зоны санитарной охраны I пояса источников питьевого и хозяйственно-бытового потребления | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,5 |
| 3.2 | Производственные территории и территории складских объектов | - | - | 0,98 | 0,98 | 1,2 |
| 4 | Зоны транспортной инфраструктуры | 3,71 | 5,1 | 8,27 | 8,27 | 10,2 |
| 4.1. | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | - | - | 3,61 (5,9 п.км.) | 3,61 | 4,5 |
| 4.2. | Территории улиц и дорог | 3,71 | 5,1 | 4 | 4 | 4,9 |
| 4.3. | Территория отвода железной дороги | - | - | 0,66 | 0,66 | 0,8 |
| 5. | Рекреационные зоны и зоны зеленых насаждений общего пользования | 6,37 | 8,8 | 16,03 | 16,03 | 19,8 |
| 5.1. | Территории водных объектов | 2,17 | 3 | 2,17 | 2,17 | 2,7 |
| 5.2. | Территории зеленых насаждений активного общественного и рекреационного использования (парки, лесопарки, скверы) | - | - | 11,81 | 11,81 | 14,6 |
| 5.3. | Зоны многолетних насаждений | 4,2 | 5,8 | 2,05 | 2,05 | 2,5 |
|  | В т.ч. площадь озеленённых тер-рий /на 1 человека, м2 | 4,2/461 | - | 13,86/1307 | 13,86/1307 |  |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования | 54,59 | 74,7 | 19,44 | 19,44 | 24 |
| 6.1. | Территории садов и огородов | 5,33 | 7,3 | 2,19 | 2,19 | 2,7 |
| 6.2. | Территории пастбищ | 48,14 | 65,9 | 16,13 | 16,13 | 19,9 |
| 6.3. | Территории пашен | 1,12 | 1,5 | 1,12 | 1,12 | 1,4 |
| 7. | Зоны специального назначения | - | - | 4,33 | 4,33 | 5,4 |
| 7.1. | Озеленение территории с особыми условиями использования | - | - | 3,05 | 3,05 | 3,8 |
| 7.2. | Территория кладбища | - | - | 1,28 | 1,28 | 1,6 |
|  | в т.ч. расширение существующей территории | - | - | 0,66 |  |  |
|  | Итого: | 73,04 | 100 | 80,89 | 80,89 | 100 |

х. Гурин   (трансформация территории)                                                      Таблица 17

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок (до2030г.) | За пределами реализации генплана | Баланс территории в проектируемых границах |
|  |  | га | % | га | га | га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 7,95 | 9,7 | 11,69 | 28,91 | 28,91 | 32,8 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,36 | 17,22 |  |  |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 0,18 | 0,2 | 0,67 | 0,67 | 0,8 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,11 |  |  |
| 2.1. | Территории объектов торговли | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| 2.2. | Территории объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,18 | 0,2 | 0,27 | 0,27 | 0,3 |
| 2.3. | Территории объектов спорта | - | - | 0,29 | 0,29 | 0,4 |
| 3. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | 0,3 | 0,3 | 0,54 | 0,54 | 0,6 |
| 3.1 | Зоны I пояса санитарной охраны источн. хоз-питьевого водоснабжения | 0,12 | 0,1 | 0,36 | 0,36 | 0,5 |
| 3.2 | Производственные территории и территории складских объектов | 0,18 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,1 |
| 4. | Зоны транспортной инфраструктуры | 3,19 | 3,9 | 10,35 | 10,35 | 11,7 |
| 4.1. | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | 0,22(0,4п.км | 0,3 | 3,6 (6 п.км.) | 3,6 | 4,1 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 3,38 |  |  |
| 4.2. | Территории улиц и дорог | 2,97 | 3,6 | 6,75 | 6,75 | 7,6 |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования | 62,9 | 76,6 | 23,09 | 23,09 | 26,2 |
| 5.1. | Территории пастбищ | 34,68 | 42,2 | 14,31 | 14,31 | 16,2 |
| 5.2. | Территории садов и огородов | 12,67 | 15,4 | - | - |  |
| 5.3. | Территории пашен | 15,55 | 18,9 | 8,78 | 8,78 | 10 |
| 6. | Рекреационные зоны и зоны зеленых насажд. общего пользования | 7,58 | 9,2 | 16,06 | 16,06 | 18,2 |
| 6.1. | Территории зеленых насаждений активного общественного и рекреационного использования | - | - | 12,16 | 12,16 | 13,8 |
| 6.2. | Зоны многолетних насаждений | 7,58 | 9,2 | 3,9 | 3,9 | 4,4 |
|  | В т.ч. площадь озеленённых тер-рий /на 1 человека, м2 | 7,58/797 | - | 16,06/1606 | 16,06/1606 |  |
| 7. | Зоны специального назначения | - | - | 8,61 | 8,61 | 9,7 |
| 7.1. | Озеленение территории с особыми условиями использования | - | - | 7,36 | 7,36 | 8,3 |
| 7.2. | Территория кладбища | - | - | 1,25 | 1,25 | 1,4 |
|  | в т.ч. расширение существующей территории | - | - | 0,66 |  |  |
|  | Итого: | 82,1 | 100 | 88,23 | 88,23 | 100 |

х. Вербочки  (трансформация территории)                                                       Таблица 18

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок (до2030г.) | За пределами реализации генплана | Баланс территории в проектируемых границах |
|  |  | га | % | га | га | Га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 39,19 | 39,3 | 52,45 | 62,01 | 62,01 | 56,4 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 1,52 | 9,56 |  |  |
| 1.1. | В т. ч.: зоны усадебной жилой застройки, попадающие в санитарно-защитные зоны и прибрежные территории | 9,77 | - | 9,77 | 9,77 | 8,9 |
| 2. | Зоны учебно-образовательного назначения | 1,47 | 1,5 | 1,98 | 1,98 | 1,8 |
| 3. | Общественно-деловые зоны | 1,31 | 1,3 | 2,04 | 2,04 | 1,8 |
| 3.1. | Территория объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,7 | 0,7 | 0,96 | 0,96 | 0,9 |
| 3.2. | Территории объектов спорта | 0,56 | 0,6 | 0,56 | 0,56 | 0,5 |
| 3.3. | Территории объектов торговли | 0,05 |  | 0,39 | 0,39 | 0,4 |
|  | в т.ч. новое строительство |  |  | 0,13 |  |  |
| 4. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | - | - | 5,13 | 5,13 | 4,7 |
| 4.1 | Зоны I пояса санитарн. охраны источн. хоз-питьевого водоснабжения | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 4.2 | Производственные территории | - | - | 3,83 | 3,83 | 3,5 |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры | 6,7 | 6,8 | 19,68 | 19,68 | 17,9 |
| 5.1 | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | 2,55 (3 п.км) | 2,6 | 8,28(13,7 п.км.) | 8,28 | 7,5 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 5,73 |  |  |
| 5.2 | Территории улиц и дорог | 4,15 | 4,2 | 11,4 | 11,4 | 10,4 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования | 46,94 | 47,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 6.1. | Территории пастбищ | 32,3 | 32,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 6.2. | Территории садов и огородов | 10,48 | 10,5 | - | - | - |
| 6.3. | Территории пашен | 4,16 | 4,2 | - | - | - |
| 7. | Рекреационные зоны и зоны зеленых насаждений общего пользования | 4.02 | 4 | 9,52 | 9,52 | 8,6 |
| 7.1. | Территории зеленых насаждений активного общественного и рекреационного использования (парки, лесопарки, скверы) | - | - | 9,52 | 9,52 | 8,6 |
| 7.2. | Зоны многолетних насаждений | 4,02 | 4 | - | - | - |
|  | В т.ч. площадь озеленённых тер-рий /на 1 человека, м2 | 4,02/70 | - | 9,52/160 | 9,52/160 |  |
| 8. | Зоны специального назначения | - | - | 8,44 | 8,44 | 7,7 |
| 8.1. | Озеленение территории с особыми условиями использования | - | - | 7,26 | 7,26 | 6,6 |
| 8.2. | Территория кладбища | - | - | 1,18 | 1,18 | 1,1 |
|  | в т.ч. расширение существующей территории | - | - | 0,5 |  |  |
|  | Итого: | 99,63 | 100 | 110 | 110 | 100 |

х. Чапура (трансформация территории)

Таблица 19

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану | Баланс территории в проектируемых границах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок (до2030г.) | За пределами реализации Генплана |  |
|  |  | га | % | га | Га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 0,17 | 0,6 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 4,4 |
| 4. | Зоны транспортной инфраструктуры | 0,35 | 1,3 | 0,66 | 0,66 | 3,6 |
| 4.1. | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | 0,12 (0,2п.км) | 0,4 | 0,39(0,6 п.км.) | 0,39 | 2,1 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,27 |  |  |
| 4.2. | Территории улиц и дорог | 0,23 | 0,8 | 0,27 | 0,27 | 1,5 |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования | 26,46 | 96,6 | 16,42 | 16,42 | 89,7 |
| 5.1. | Территории пашен | 8,72 | 31,8 | 8,72 | 8,72 | 47,7 |
| 5.2. | Территории лугов, пастбищ | 17,74 | 64,8 | 7,7 | 7,7 | 42,1 |
| 6. | Озеленение территории с особыми условиями использования | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,3 |
|  | Итого: | 27,38 | 100 | 18,30 | 18,30 | 100 |

х. Пришиб (трансформация территории)

Таблица 20

| № п/п. | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах | По генеральному плану | Баланс территории в проектируемых границах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок (до2030г.) | За пределами реализации Генплана |  |
|  |  | га | % | га | Га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 0,31 | 0,4 | 0,43 | 2,13 | 2,13 | 18,8 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | - | 1,17 |  |  |
| 3. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | 4,64 | 5,3 | 4,64 | 4,64 | 40,9 |
| 4. | Зоны транспортной инфраструктуры | 0,53 | 0,6 | 0,83 | 0,83 | 7,3 |
| 4.1. | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | - | - | 0,5 (0,8п.км.) | 0,5 | 4,4 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,5 |  |  |
| 4.2. | Территории улиц и дорог | 0,53 | 0,6 | 0,33 | 0,33 | 2,9 |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования | 81,42 | 93,4 | 3,75 | 3,75 | 33 |
| 5.1. | Территории садов и огородов | 1,85 | 2,1 | 0,26 | 0,26 | 2,3 |
| 5.2. | Территории лугов, пастбищ | 79,57 | 91,3 | 3,49 | 3,49 | 30,7 |
| 6. | Зоны специального назначения (кладбище) | 0,28 | 0,3 | - | - | - |
|  | Итого: | 87,18 | 100 | 11,35 | 11,35 | 100 |

# 5.2.  Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Вознесенского сельского поселения  -  28,2 тыс. кв. м, в том числе:

- в частной собственности граждан – 24,6 тыс. кв.м (87%);

- в муниципальной собственности – 3,6 тыс. кв.м (13%).

Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой. В ее структуре индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками составляют 82% и многоквартирные жилые дома - 18%.

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении очень низкие. Среднегодовой ввод жилья за 4 года составляет 50 кв.м/год.

Износ жилищного фонда незначителен. Ветхое и аварийное жилье со степенью износа более 70% на территории поселения отсутствует.

Обеспеченность населения  жильем находится на низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 18,6 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 50 кв.м/год. Исходя из этого на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 1 тыс. кв.м.

Расчет потребности в территориях для строительства социального жилья составлен исходя из числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В данный момент на учете не зарегистрировано ни одной семьи, поэтому на перспективу увеличение муниципального жилищного фонда не планируется. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 29,20 тыс. кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 3,5% по сравнению  с современным состоянием.

Распределение объема строительства жилья по населенным пунктам

Таблица 21

| № п/п | Населенный пункт | Жилищный фонд, тыс. кв.м | Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв.м | Проектируемый жилой фонд, тыс.кв.м | Всего, тыс.кв.м нового строительства | Всего, тыс.кв.м по населенному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь (до 2015г) | Расчетный срок (до 2030г) |  |  |
|  |  |  |  | Муници-пальный | Частный | Итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | хутор Вознесенский | 9,50 | 9,50 | - | 0,11 | 0,11 | 0,32 | 0,43 | 9,93 |
| 2. | х. Вербочки | 10,60 | 10,60 | - | 0,09 | 0,09 | 0,28 | 0,38 | 10,98 |
| 3. | х. Быстрый | 1,60 | 1,60 | - | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 1,67 |
| 4. | х. Гурин | 1,50 | 1,50 | - | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 1,56 |
| 5. | х. Пришиб | 0,10 | 0,10 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,11 |
| 6. | х. Чапура | 0,10 | 0,10 | - | - | - | 0,00 | - | 0,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | пос. Озерный | 4,80 | 4,80 | - | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 4,85 |
|  | Итого по Вознесенскому сельскому поселению | 28,20 | 28,20 | - | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 29,20 |

Показатели жилого фонда по структуре застройки Вознесенского с.п.

Таблица 22

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс.м2/тыс.чел.) |
| --- | --- |
|  | Сущест-вующий | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | Сохраня- емый | Новое стр-во | Сохраня-емый | Новое стр-во |
| Населенный пункт |
| Индивид. жилые дома | 23,10 | 23,10 | 0,25 | 23,35 | 0,75 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 5,10 | 5,10 | - | 5,10 | - |
| Итого: по сельскому поселению: | 28,20 | 28,20 | 0,25 | 28,45 | 0,75 |
|  |  | 28,45 | 29,20 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью, ( м2/чел.) | 18,6 | 18,6 | 18,5 |

5.3. Система культурно-бытового обслуживания.

Развитие социальной инфраструктуры.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Расчета потребности в объектах соцкультбыта выполнен в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденных Приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

Для Вознесенского сельского поселения рассчитана потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 1 ступени. Потребность в учреждениях 2 ступени обслуживания обеспечивает город Морозовск,

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (начальная или основная школы, детские сады - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие общественного питания, ФАП, низовые предприятия бытового обслуживания).

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.).

3 ступень – учреждения эпизодического пользования (специализированные учебные заведения и больницы, крупные специализированные торговые центры, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и др.)., посещаемые населением реже одного раза в месяц. Доступность объектов эпизодического пользования сосредотачиваемых в межрайонных центрах должна составлять в среднем 2-2,5 часа транспортной доступности.

Потребность в учреждениях 3 ступени обслуживания обеспечивают г. Волгодонск, г. Шахты, г. Ростов-на-Дону, г.Волгоград.

Проектом предусматривается:

-  доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения) до нормативной;

Потребность в объектах соцкультбыта и предложения по их размещению представлены в таблице 18 « Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания Вознесенского сельского поселения».

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания Вознесенского с.п.

Таблица 23

| Населенный пункт | Норматив на 1000 чел. | Ед. изм. | Наличие на исходный год | Необходимая вместимость | Новое строи-тельство | Площадь участка, м2. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на расчетный срок (2030) | на расчетный срок (2030) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Население |
| х. Вознесенский |  |  | 662 | 681 |  |  |  |
| х. Вербочки |  |  | 579 | 593 |  |  |  |
| х. Быстрый |  |  | 91 | 106 |  |  |  |
| х. Гурин |  |  | 95 | 100 |  |  |  |
| х. Пришиб |  |  | 11 | 13 |  |  |  |
| х. Чапура |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| пос. Озерный |  |  | 68 | 77 |  |  |  |
| Итого по СП |  |  | 1513 | 1577 |  |  |  |
| I. Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения |
| х. Вознесенский | 28 | место | - | 19 | 45 | 2500 |  |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 25 | 17 | 20 | 19700 | Детский сад на 45 мест объединенный с обще-образовательной школой на 180 учащихся (реконструкция) |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | 3 | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | 3 | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | 2 | - | - |  |
| Итого по СП | 28 | место | 25 | 44 | 25 | 750 |  |
| Общеобразовательные школы |
| х. Вознесенский | 118 | место | 110 55 факт. | 80 | - | 8900 |  |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 180 пр 96 факт | 70 | - | 19700 | Детский сад на 45 мест объединенный с обще-образовательной школой на 180 учащихся (реконструкция) |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | 13 | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | 12 | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | 2 | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | 9 | - | - |  |
| Итого по СП | 118 | место | 290 | 187 | - | - |  |
| Средние профессиональные учебные заведения |
| х. Вознесенский | 11 | место | - | 7 | - | - |  |
| х. Вербочки | -«- | -«- | - | 7 | - | - |  |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | 322 | 1 | - | 282га | ПТУ-88 Учебная зона и опытные поля |
| Итого по СП | 11 | место | 322 | 17 | - | - |  |
| Внешкольные учреждения |
| х. Вознесенский | 11 | место | - | 7 | - | - | При общеобра-зоват.школе |
| х. Вербочки | -«- | -«- | - | 7 | - | - | При общеобра-зоват.школе |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| Итого по СП | 11 | место | - | 17 | - | - |  |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
| х. Вознесенский | 1 | объект | 1 | 1 | - | - |  |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 1 | 1 | - | - |  |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| Итого по СП | 1 | объект | 2 | 2 | - | - |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |
| х. Вознесенский | 22 | Посещ/ смену | - | 15 | - | - | ЦРБ в г.Морозовске |
| х. Вербочки | -«- | -«- | - | 13 | - | - |  |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | 2 | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | 2 | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | 0 | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | 0 | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | 2 | - | - |  |
| Итого по СП | 22 | Посещ/ смену | - | 35 | - | - |  |
| Аптеки |
| х. Вознесенский | 14 | м2общплощ. | - | 10 | 15 | 25 | В составе ФАП |
| х. Вербочки | -«- | -«- | - | 8 | 15 | 25 | В составе ФАП |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | 0 | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | 0 | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| Итого по СП | 14 | м2общплощ. | - | 22 | 30 | 50 |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |
| Клубы посетительские |
| х. Вознесенский | 80 | место | 350 | 54 | - | - |  |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 350 | 47 | - | - |  |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | 8 | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | 8 | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | 6 | - | - |  |
| Итого по СП | 80 | место | 700 | 126 | - | - |  |
| Библиотеки |
| х. Вознесенский | 4 | тыс.ед.хранен | 3 | 3 | - | - | В здании клуба |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 2 | 2 | - | - | В здании клуба |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | - | - | - | - |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | - | - | - | - |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | - | - | - | - |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | - | - | - | - |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | - | - | - | - |
| Итого по СП | 4 | тыс.ед.хранен | 5 | 5 | - | - | - |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |
| Плоскостные сооружения |
| х. Вознесенский | 700 | м2 | - | 477 | 6300 |  |  |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 5600 | 415 | 1800 |  | Стадион на территории школы |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | 74 | 810 |  |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | 70 | 2800 |  |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | 9 | - |  |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | 5 | - |  |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | 54 | - |  |  |
| Итого по СП | 700 | м2 | 5600 | 1104 | 11710 |  |  |
| Спортивные залы общего пользования |
| х. Вознесенский | 60 | м2 пл. зала | 200 | 41 | - | - | спортивный зал школы |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 200 | 36 | - | - | спортивный зал школы |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | 6 | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | 6 | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | 1 | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | 0 | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | 5 | - | - |  |
| Итого по СП | 60 | м2 пл. зала | 400 | 95 | - | - |  |
| V. Объекты торговли и общественного питания |
| Магазины продовольственных и не продовольственных товаров |
| х. Вознесенский | 300 | м2торгплощ. | 50 | 204 | 150 |  |  |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 50 | 178 | 60 |  |  |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | 32 | 30 |  |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | 30 | 30 |  |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | 4 | - |  |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | 2 | - |  |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | 23 | 30 |  |  |
| Итого по СП |  |  | 100 | 473 | 300 |  |  |
| VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |
| Кладбища |
| х. Вознесенский | 0,24 | га | 1.38 | 0,16 |  | 2.0 |  |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 0.68 | 0,14 |  | 1.2 |  |
| х. Быстрый | -«- | -«- | 0.62 | 0,03 |  | 1.3 |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | 0.59 | 0,02 |  | 1.3 |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | 0.28 | - |  | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | 0.28 | - |  | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | 0.02 |  | - |  |
| Итого по СП |  |  | 2,30 | 0,38 |  | 5.8 |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учрежедния |
| Административно-управленческие учреждения |
| х. Вознесенский | 1 | объ-ект | 1 | 1 | - | - | Реконструкция здания администрации с.п. |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 1 | 1 | - | - | Адм. Здание ЗАО»Красная звезда» |
| х. Быстрый | -«- | -«- | 1 | 1 | - | - | Адм. здание для проведения общ. мероприятий |
| х. Гурин | -«- | -«- | 1 | 1 | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| Итого по СП |  |  | 4 | 4 | - | - |  |
| Отделения связи |
| х. Вознесенский | 1 на 0,5-6 тыс.ж. | объект | 1 | - | - |  |  |
| х. Вербочки | -«- | -«- | - | - | - |  |  |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| Итого по СП |  |  | - | - | - |  |  |
| Отделения сбербанка |
| х. Вознесенский | 1 | объект | - | - | - |  |  |
| х. Вербочки | -«- | -«- | 1 | - | - |  |  |
| х. Быстрый | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Гурин | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Пришиб | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| х. Чапура | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| пос. Озерный | -«- | -«- | - | - | - | - |  |
| Итого по СП |  |  | 1 | - | - |  |  |

5.4. Организация производственных территорий

Производственные территории в Вознесенском  сельском поселении представлены производственными территориями по хранению и первичной переработке сельскохозяйственной продукции( зерносклады, зернотоки) в хуторах Вознесенский, Вербочки, Гурин. небольшим фермерскими хозяйством с содержанием свиней в х.Вербочки, машино-тракторными мастерскими в хуторах Вознесенский, Вербочки, Быстрый.

Многие фермы в настоящее время не функционируют.

Предложения по развитию производственных территорий Вознесенского сельского поселения:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производ-ственных и коммунально-складских предприятий, организация к ним асфальтированных подъездов;

- резервирование территорий для размещения новых предприятий сельскохозяйственного производства, малого бизнеса, предпринимательства, объектов строительного комплекса; коммунального назначения как на месте неработающих в настоящее время производств, так и на новых территориях.

Предложения по организации производственных территорий отражены на чертеже «Генеральный план развития Вознесенского сельского поселения», «Схема градостроительной реорганизации производственных территорий Схема транспортной инфраструктуры», М 1:25000;

Схема транспортной инфраструктуры

6. Организация транспортной инфраструктуры.

6.1. Анализ существующего положения.

Внешние пассажирские и грузовые перевозки Вознесенского сельского поселения обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом.

По территории Вознесенского сельского поселения проходит ответвление международного транспортного коридора «ТрансСиб» (Саратов - Волгоград - Каменск-Шахтинский - Ростов-на-Дону – Новороссийск), включающему автодорогу федерального значения М-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» (до границы с Украиной на Днепропетровск, Кишинев) и участок железнодорожного сообщения «Волгоград – Лихая».

Железнодорожный транспорт

В соответствии со «Стратегией развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030г.» с целью реализации транзитного потенциалы и создания условий интенсификации внешнеэкономической деятельности Ростовской области предусматривается развитие инфраструктуры транспортного коридора МТК №3 (Дрезден-Киев-Ростов-на-Дону. Стратегией предлагается строительство вторых путей на участках от ст.Морозовская до ст.Максим Горький (Приволжской железной дороги), от ст.Лихая до ст.Гуково с электрификацией участков. Реализация проекта связана с увеличением пропускной способности железнодорожной части продления МТК-3 (Дрезден-Киев-Волгоград-Аксарайская) в направлении на Казахстан и Китай.

Протяженность линии в границах поселения составляет около 15 км. Линия связывает город Волгоград с железнодорожной линией «Ростов – Воронеж – Москва».

В х. Вознесенский расположен железнодорожный переезд, оборудованный автоматической сигнализацией. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Морозовск (станция «Морозовская» - 15 км). На станции выполняются операции по приему, отправлению и пропуску грузовых и пассажирских поездов.

Автомобильный транспорт

Каркас автомобильных дорог Вознесенского сельского поселения составляют федеральная и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

По федеральной автомобильной дороге осуществляется связь поселения с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

Въезд в центр поселения х. Вознесенский осуществляется  по автомобильной дороге общего пользования местного значения: подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» к х. Вознесенский.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 43,0 км, в том числе:

- федерального значения – 16,5 км;

- местного значения – 26,5 км.

Рис.7  Структура автомобильных дорог общего пользования по значению

Все автомобильные дороги общего пользования имеют твердое покрытие. Плотность автодорог составляет 153,6 км на 1000 кв. км. (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов). В среднем по Ростовской области данный показатель составляет 134 км на 1000 кв. км.

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе поселения постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения.

Структура и численность автомобильного парка Вознесенского сельского поселения  приведены ниже:

Численность автомобильного парка

Таблица 24

| № | Вид транспорта | Численность автопарка, авт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковой | 356 |
| 2 | Грузовой | 105 |
|  | Всего | 461 |

Рис. 8 Численность автомобильного парка

Одним из важнейших показателей, определяющих развитие транспортной инфраструктуры, является уровень автомобилизации. Он определяется как отношение количества зарегистрированных транспортных средств к общему количеству жителей. Уровень автомобилизации Вознесенского сельского поселения по состоянию на 2011 год составляет 305 транспортных средств на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей – 235 автомобилей на 1000 жителей. По данным Ростовстата количество легковых автомобилей на 1000 человек в Морозовском районе составляет 221 автомобиль. В среднем по Ростовской области данные показатели составляют 275 и 209 автомобилей на 1000 жителей соответственно.

В Вознесенском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из населенных пунктов (х. Вознесенский, х. Быстрый, х. Вербочки, х. Гурин, х. Озерный) в районный центр. Перевозки обслуживают пригородные автобусные маршруты: «Морозовск - Вознесенский» (вт, чт, сб), «Морозовск – Гурин» (пн, ср, пт, вс), «Морозовск – ПУ-88 (пос. Озерный)» (пн-сб).

Остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров, оборудованные павильонами, расположены в х. Вознесенский (ул. Центральная), х. Вербочки (ул. Мира), на автомобильной дороге «Волгоград - Каменск-Шахтинский» у подъезда к х. Вознесенский.

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Транспортная инфраструктура.

На территории Вознесенского сельского поселения отсутствуют автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания (СТО). Ближайшие станции расположены в г. Морозовск.

На территории поселения расположены 2 автодорожных моста:

- в х. Вознесенский на ул. Школьная - железобетонный автодорожный мост через р. Быстрая протяженностью 15 м;

- на автомобильной дороге федерального значения «М – 21» в районе подъезда к х. Быстрый – железобетонный автодорожный мост через железнодорожную линию «Волгоград – Лихая» протяженностью около 50 м.

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Вознесенского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- все населенные пункты, входящие в состав поселения, связаны с центрами поселения и района автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, но в то же время данные автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками полностью удовлетворяет потребности населения;

- не развита транспортная инфраструктура (отсутствуют АЗС, СТО).

Улично-дорожная сеть населенных пунктов.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенных пунктов с их центрами и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- х. Вознесенский: главная – ул. Центральная,

основные транспортные –    ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Молодежная;

- х. Быстрый – ул. Быстрая;

- х. Вербочки: главная – ул. Мира,

основные транспортные – ул. Мира, ул. Восточная, ул. Садовая;

- х. Гурин – ул. Гурина;

- пос. Озерный – ул. Озерная;

- х. Пришиб – ул. Пришиб;

- х. Чапура – ул. Чапура.

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения представлено ниже:

Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов

Таблица 25

| № п/п | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | х. Вознесенский | 9,0 | 4.5 | 1,5 | 3,0 |
| 2 | х. Быстрый | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 3 | х. Вербочки | 9,0 | 3,0 | - | 6,0 |
| 4 | х. Гурин | 3,5 | - | - | 3,5 |
| 5 | пос. Озерный | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 6 | х. Пришиб | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 7 | х. Чапура | 0,3 | - | - | 0,3 |
|  | Всего | 29,2 | 8,6 | 1,5 | 19,1 |

Рис. 9 Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов поселения

Плотность улично-дорожной сети населенных пунктов составляет:

- х. Вознесенский – 5,8 км/кв. км;

- х. Быстрый –  6,9 км/кв. км;

- х. Вербочки – 9,0 км/кв. км;

- х. Гурин –  4,2 км/кв. км;

- пос. Озерный – 8,3 км/кв. км;

- х. Пришиб – 2,1 км/кв. км;

- х. Чапура – 1,7 км/кв. км.

6.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- в местах примыканий подъездов от населенных пунктов к автомобильной дороге федерального значения «М-21» на расчетный срок устройство пересечений с «отнесенными» левыми поворотами, а на за расчетный срок строительство транспортных развязок;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием х. Вознесенский – пос. Озерный (около 2,0 км), которая обеспечит транспортную связь между пос. Озерный и центром поселения                           х. Вознесенский;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием х. Быстрый – х. Гурин  (около 4,5 км). В месте пересечения проектируемой автодороги и железнодорожной линии движение легкового автомобильного транспорта будет осуществляться через мост-трубу, расположенный в железнодорожном полотне;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием х. Чапура – х. Общий (Грузиновское сельское поселение), протяженность в границах поселения около 0,5 км. Данная автодорога обеспечит связь северных населенных пунктов поселения с районным центром, исключая движение по автомобильной дороге федерального значения «М – 21».

На первом этапе планируется реконструкция данных дорог с укладкой щебеночного покрытия, на расчетный срок предлагается реконструкция данных автодорог с заменой щебеночного покрытия на асфальтобетонное.

Улично-дорожная сеть на территории Вознесенского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки и участков планируемого строительства реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное, устройство тротуаров с твердым покрытием;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Схема планируемых работ по устройству улично-дорожной сети населенных пунктов приведена на чертеже«Схема градостроительной реорганизации производственных территорий Схема транспортной инфраструктуры»;

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов может составить:

- х. Вознесенский – 18,7 пкм;

- х. Быстрый –  5,4 пкм;

- х. Вербочки – 13.7 пкм;

- х. Гурин –  6.0 пкм;

- пос. Озерный – 1.2 пкм;

- х. Пришиб – 0,8 пкм;

- х. Чапура – 0,6 км.

Проектом предлагается изменение маршрута движения пассажирского транспорта и размещение в х. Быстрый, х. Гурин и х. Озерный остановочных пунктов, оборудованных павильонами, для посадки-высадки пассажиров. Схема маршрута приведена на чертеже«Схема градостроительной реорганизации производственных территорий Схема транспортной инфраструктуры»;

Проектом предлагается строительство двух автодорожных мостов в х. Вознесенский через р. Быструю.

Существующий уровень автомобилизации Вознесенского сельского поселения в настоящее время составляет 235 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Согласно нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области уровень автомобилизации на расчетный срок может составить 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Станции технического обслуживания (СТО) по СНиП 2.07.01-89*проекти-руют из расчета один пост на 200 машин. На расчетный срок в соответствии с прогнозируемыми уровнем автомобилизации и численностью населения, количество легковых автомобилей в Вознесенском сельском поселении может составить: 350х1577/1000=552 легковых автомобиля, для обслуживания которых потребуется СТО на 3 поста площадью 0,3 га.

Проектом предлагается разместить СТО легковых автомобилей на два поста в х. Вознесенский и СТО легковых автомобилей на один пост в х. Вербочки.

Автозаправочные станции (АЗС) по СНиП 2.07.01-89* проектируются из расчета -1 топливозаправочная колонка на 1200 легковых автомобилей. На данный момент по территории поселения располагается 1 законсервированная станция АЗС. Для обеспечения топливом расчетного количества легковых автомобилей необходимо разместить на расчетный срок 1 топливозаправочную колонку.

Проектом предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку в х.Вознесенском на месте недействующей АЗС.

Пожарные депо.

На территории поселения на данный момент отсутствует пожарное депо.

Пожарные депо размещаются на территории поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.07-01-89* и «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», которым установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях 20 мин.

Обеспеченность пожарными машинами и площадь земельных участков пожарных депо рассчитаны в соответствии с НПБ 101-95. Необходимое количество специальных пожарных автомобилей на данный момент – 1 единица. Обеспеченность пожарными машинами депо определена из расчета 0,4 на 1000 жителей. Расчетное количество машин на I очередь - 1 машина, на расчетный срок - 1 машина.

Проектом предлагается разместить пожарное депо в х.Вознесенском на 2 машины с площадью участка – 1.0 га.

Транспортная связь пождепо с поселками осуществляется частично по одной из главных поселковых улиц и затем – по межпоселковым дорогам местного значения с асфальтовым покрытием.

Таблица 26

| Населённый пункт | Расстояние от пожарного депо до хуторов, км | Временные затраты на перемещение, если средняя скорость передвижения техники 60 км/ч, мин. |
| --- | --- | --- |
| п.Озерный | 5.0 | 5.0 |
| х.Вознесенский | - | Пожарное депо предполагается разместить в хуторе Вознесенский |
| х.Вербочки | 11.2 | 12.0 |
| х.Быстрый | 11.9 | 12.0 |
| х.Гурин | 14.2 | 15.0 |
| х.Пришиб | 16.7 | 17.0 |
| Х.Чапура | 16.7 | 17.0 |

Согласно таблице 25 время прибытия подразделения к месту вызова в сельских поселениях соответствует нормативным показателям.

Схема функционального зонирования

7. Функциональное зонирование территории.

Основные понятия, используемые в проекте

ЗОНИРОВАНИЕ – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территории с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ( функциональное назначение) ТЕРРИТОРИИ- установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности. Территория относится к одному из типов функциональных зон, если более 25% его площади занимают участки обозначенного назначения.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ- определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с функциональным назначением.

Установленное функциональное назначение территорий существующей застройки и территорий предлагаемых к освоению, является юридическим инструментом использования территории при осуществлении градостроительной деятельности

В пределах Вознесенского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

1.	Зоны населенных пунктов

2.	Зоны ведения сельскохозяйственной деятельности

3.	Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

4.	Зоны природных ландшафтов и рекреации

5.	Зоны специального назначения

6.	Зоны с особыми условиями использования

К зоне населенных пунктов относятся территории в границах населенных пунктов сельского поселения;

К зоне ведения сельскохозяйственной деятельности относятся территории сельскохозяйственного назначения:

- пашни;

- естественные кормовые угодья (пастбища) ;

- многолетние насаждения (лесополосы, территории лесного фонда);

- территории садово - огороднических объединений;

- территории предприятий для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием основной функции;

К зоне природных ландшафтов и рекреации относятся водные объекты, лесные территории,территории активного рекреационного использования, территории сохранения природных ландшафтов (естественная степная и кустарниковая растительность балочной сети), зона воспроизводства средозащитных лесов;

К зоне инженерно-транспортной инфраструктуры относятся территории объектов железнодорожного транспорта с включением объектов инфраструктур, связанных с обслуживанием основной функции, .территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения;

К зоне специального назначения относятся территории, кладбищ, свалок, скотомогильников.

К зоне с особыми условиями использования относятся территории санитарно-защитных зон, зоны охраны объектов археологии, охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры, 15 и 30-км зоны от линии воздушных подходов военного аэродрома, в которых запрещается размещение объектов,способствующих привлечению и массовому скоплению птиц (постановление Правительства РФ от 11марта 2010г.№138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ»), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; зоны прибрежных защитных полос рек Быстрой и Цимлы, зоны береговых полос водных объектов.

Границы функциональных зон.

Деление территории отражено на «Схеме функционального зонирования территории», исходя из проектных решений по преобразованию планировочной структуры сельского поселения и соответственно функциональному назначению его территорий.

При определении границ учтены:

-  отводы земельных участков, зарегестрированные в государственном земельном кадастре на момент разработки генерального плана и их целевое использование.

-  основные структурные элементы города – автодороги с их придорожными полосами, полосы отвода железных дорог, коридоры магистральных инженерных сетей, массивы зеленых насаждений и др.

Выводы:

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» являются основой для последующей разработки градостроительного зонирования-« Правил землепользования и застройки Вознесенского сельского поселения»- базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости.

Материалы «Функционального зонирования территории» по генеральному плану ВСП позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

-   условия формирования сельского поселения в соответствии с перспективами его развития, определенными в генеральном плане;

-   регулирование процесса землепользования;

-   рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур.

Схема инженерной инфраструктуры

8. Инженерно-техническая инфраструктура.

8.1. Оценка современного состояния.

8.1.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения Вознесенского сельского поселения являются подземные воды участков недр, расположенных в Чирском гидрогеологическом районе Донецко-Донского артезианского бассейна. Водовмещающие породы - пески с прослойками песчаников, вскрытая мощность водоносного комплекса 51 м. Подземные воды напорно-безнапорные, глубина установившегося уровня 9-21м.

Из всех населенных пунктов поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы 4 хутора: Вознесенский, Вербочки, Быстрый и Гурин. На территории населенных пунктов  расположено 12 артезианских скважин. В остальных населенных пунктах поселения хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев.

Лицензии  ВЭ № 02267-02270  серия РСТ на право пользования недрами выданы МУП «Вознесенское ЖКХ» на добычу  подземных вод для водоснабжения населения из скважин. Срок окончания действия лицензии 02.11.2030 г. Качество подземных вод по величине общей жесткости и  минерализации во всех населенных пунктах соответствует нормативам  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Использование подземных вод для водоснабжения населения согласовано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют.

Зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водонапорных башен  оборудованы в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Эксплуатацией систем водоснабжения сельского поселения занимается  МУП «Вознесенское ЖКХ». Параметры источников водоснабжения представлены в таблице 27

Таблица 27

| № п/п | Номер скважины (местоположение) | Глубина, м | Производительность водозабора, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №10400200 х.Вознесенский, ул. Молодежная,19 | 70 | 64 |
| 2 | №10400201 х. Вознесенский, ул.Молодежная,17 | 70 | 64 |
| 3 | №10400201 х. Вознесенский, ул.Степная,11 | 90 | 30 |
| 4 | №10400201 х. Вознесенский, ул.Степная,27 | 90 | 40 |
| 5 | №124-Р х. Вербочки , ул.Мира,57 (через 50-100м друг от друга) | 105 | 36 |
| 6 | №10400219 х. Вербочки, ул.Мира,57 | 105 | 36 |
| 7 | №10400218 х. Вербочки, ул.Мира,57 | 105 | 36 |
| 8 | №0000000146 х. Вербочки, ул.Мира,57 | 105 | 36 |
| 9 | №10400217 х. Вербочки, ул.Прудовая,13 | 105 | 64 |
| 10 | №126-Р х.Быстрый, ул.Быстрая,12 | 132 | 32 |
| 11 | №10400216 х.Гурин, ул.Гурина,37 | 120 | 25 |

Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами.  Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианской скважин. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводной сети установлены водонапорные  башни В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Технические характеристики систем водоснабжения населенных пунктов приведены в таблице:

Таблица 28

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность сетей, м | Напорно-регулирующие сооружения | Износ сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Вознесенский | 12474 | 4 водонапорные башни V=15м3 и V=25 м3 | 70 |
| 2 | х.Вербочки | 7595 | 3 водонапорные башни V=15 м3 | 70 |
| 3 | х.Быстрый | 1526 | 1 водонапорная башня V=20 м3 | 70 |
| 4 | х.Гурин | 1403 | 1 водонапорная башня V=15 м3 | 70 |
| Итого: | 22998 |  |  |

Износ существующих водопроводных сетей и водонапорных башен в поселении составляет около 70%. Капитальному ремонту и реконструкции подлежат все  существующие водопроводные сети.

Информация о водопотреблении в поселении за 2009 г. приведена в таблице:

Таблица 29

| Наименование населенного пункта | Количество присоединенных абонентов | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/год | м3/сут | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |
| х.Вознесенский | 730 | 93 | 255 | 385 |
| х.Вербочки | 579 | 75 | 206 | 355 |
| х.Быстрый | 91 | 12 | 33 | 362 |
| х.Гурин | 93 | 10 | 28 | 288 |
| Итого: | 190 | 522 | 1390 |

Как видно из приведенных в таблице данных, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя по населенным пунктам составляет – 344 л/сут, что превышает  нормативные показатели.

8.1.2. Водоотведение.

На момент разработки генерального плана централизованные  системы хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах поселения отсутствуют. Канализование  объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе - негерметичные), из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

8.1.3. Газо- и теплоснабжение.

На момент разработки генерального плана из всех населенных пунктов Вознесенского сельского поселения газифицированы только хутора Вознесенский и Вербочки, а также построен межпоселковый газопровод к п.Озерному с установкой ШГРП в населенном пункте. По сведениям, представленным администрацией поселения, степень газификации указанных населенных пунктов по состоянию на 2009 г. составляет:  х. Вознесенский  - 2%,  х. Вербочки  - 97%.

Источником газораспределения для хуторов Вознесенский и Вербочки является ГРС «Вознесенская», расположенная за пределами х.Вознесенский с северной стороны хутора. Источником газораспределения п.Озерный является  АГРС «Морозовск», расположенная за пределами г.Морозовска с северо-восточной стороны города. Газ на обе ГРС подается по отводу (Д=320мм, Р=5,4 МПа) от магистрального газопровода «Оренбург - Новопсков»  (Д=1400 мм), проложенному по территории Волгоградской области. Подача газа в хутор Вознесенский осуществляется по газопроводу высокого давления диаметром 150 мм рабочим давлением до 0,54 МПа, протяженностью 0,170 км.

Газораспределительная система поселения выполнена по многоступенчатой схеме. От ГРС «Вознесенская» проложен межпоселковый газопровод высокого давления II категории к газорегуляторным пунктам, расположенным вблизи каждого газифицированного населенного пункта. В х.Вербочки установлен газорегуляторный пункт, снижающий  давление газа до среднего. Далее газ подается в газораспределительную сеть хутора, которая состоит из газопроводов среднего давления, газорегуляторных пунктов и газопроводов низкого давления. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей. В п.Озерный установлен шкафной газорегуляторный пункт, снижающий давление газа с 1,2Мпа до 0,3МПа.

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, негазифицированного – от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления в негазифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Информация об объемах газопотребления в поселении не представлена.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (газовых или угольных).

8.1.4. Электроснабжение.

Источниками электроснабжения объектов, расположенных на территории Вознесенского сельского поселения, являются две трансформаторные подстанции ПС 110/35/10кВ «Б-11» и ПС 35/10кВ «Элеватор» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго». Подстанция «Б-11» находится в г.Морозовске и обеспечивает электроэнергией  х.Вербочки, х.Гурин и п.Озерный. Подстанция ПС 35/10  кВ «Элеватор» находится в северо-западной части х. Морозов Гагаринского сельского поселения и обеспечивает электроэнергией х.Морозов, МФ ООО «Астон» ( расположенное на территории Гагаринского сельского поселения),  хутора Вознесенский и Быстрый Вознесенского сельского поселения.

От указанных  подстанций  по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Морозовский РЭС ПО «Северо - восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в таблице:

Таблица 30

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст.в том числе с разбивкой по трансформаторам,МВА | Допустимая мощность S доп, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки S макс , МВА | Фактический резерв мощности Sрез, МВА | Заключение по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sрез, МВА | РрезМВт |  |
|  | Sуст | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  |
| ПС 35/10 кВ «Элеватор» | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,63 | 2,70 | -0,13 | -0,11 | закрыт |
| ПС 10/35/10кВ «Б-11» | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 26,25 | 23,0 | -1,89 | -1,61 | закрыт |
| 35 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 26,25 | 8,5 |  |  |  |
| 10 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 26,25 | 14,5 |  |  |  |

Как видно из таблицы, установленная мощность трансформаторного оборудования на обеих подстанциях недостаточна для покрытия перспективных электрических нагрузок, резерв мощности отсутствует.

По информации, полученной от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», потребление электрической энергии в поселении за 2008 год составило 0,78 млн.кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды - 0,777 млн.кВт.час.

8.1.5. Системы связи.

Телефонная связь.

На территории Вознесенского сельского поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Морозовский  ЛТУ  Каменск - Шахтинского УЭС Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует 3 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком».

Параметры существующих АТС фиксированной связи представлены в таблице:

Таблица 31

| Наименование населенного пункта | Тип АТС | Монтированная емкость | Задействованная емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| х.Вознесенский, ул.Школьная,10 | Протон ССС | 10 | 9 |
| х.Вознесенский | АТСК-50/200 | 50 | 39 |
| х.Вербочки, Мира,39 | Протон ССС | 115 | 112 |
| Итого по поселению: |  | 175 | 160 |

Для присоединения абонентских устройств к АТС в границах населенных пунктов поселения проложены линии связи, в основном, в воздушном исполнении.

На территории поселения оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет по технологии ADSL. В настоящее время обеспечение возможности доступа в Интернет является основным фактором спроса на установку телефонов и соответственно развития системы фиксированной связи.

Схема размещения линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действуют четыре оператора мобильной связи: «МТС», «Мегафон», «ТЕЛЕ2», «Билайн». В настоящее время покрытие территории поселения сетью различных операторов неравномерно. Все операторы оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Радиовещание.

Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует. Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Телевидение.

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы установленные на территории поселения. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, «Россия1», НТВ, СТС. Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Морозовского района является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС РО). Почтовые отделения Вознесенского сельского поселения обслуживаются Морозовским почтамтом. Отделения связи расположены в следующих населенных пунктах поселения: х.Вознесенский – ул.Центральная,5, х.Вербочки – ул.Мира,41.

Отделение почтовой связи оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

8.2. Проектные решения.

Настоящий раздел проекта генерального плана Вознесенского сельского поселения выполнен на основании расчетных показателей разделов 4.2 «Население» и 5.2 «Жилищный фонд».

Данные по населению:

| Населенный пункт | Население, чел. | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее | Расчетный срок |  |
| х.Вознесенский | 662 | 681 |  |
| х.Вербочки | 579 | 593 |  |
| х.Быстрый | 91 | 106 |  |
| х.Гурин | 95 | 100 |  |
| х.Чапура | 7 | 7 |  |
| х.Пришиб | 11 | 13 |  |
| п.Озерный | 68 | 77 |  |
| Итого по поселению: | 1513 | 1577 |  |

Данные по жилищному фонду:

| Населенный пункт | Жилищный фонд, тыс.м2 | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Существующий | Расчетный срок |  |
| х.Вознесенский | 9,50 | 9,93 |  |
| х.Вербочки | 10,60 | 10,97 |  |
| х.Быстрый | 1,60 | 1,67 |  |
| х.Гурин | 1,50 | 1,57 |  |
| х.Чапура | 0,10 | 0,10 |  |
| х.Пришиб | 0,10 | 0,11 |  |
| п.Озерный | 4,80 | 4,85 |  |
| Итого по поселению: | 28,2 | 29,2 |  |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург, 2004 г.

2. Схема территориального планирования Морозовского района, разработанная  ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», г.Москва, 2008 г.

3. Материалы, предоставленные администрациями Морозовского района и Вознесенского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а также информация, полученная в результате натурных обследований.

4. Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования  при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений инженерно-технического обеспечения.

При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям также определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

8.2.1. Водоснабжение.

Проектом генерального плана прогнозируется увеличение численности населения и строительство нового благоустроенного жилья. Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении на I очередь и расчетный срок, принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного160л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно прим. 4 к табл. 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении на расчетный срок приведен в таблице:

Таблица 32

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел | Водопотребление, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-питьевые нужды | Полив | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные Расходы, 10% | Всего, м³/сут |
| х.Вознесенский | 160,70 | 681 | 109,0 | 47,7 | 11,0 | 11,0 | 178,5 |
| х.Вербочки | « | 593 | 95,0 | 41,5 | 9,5 | 9,5 | 155,5 |
| х.Быстрый | « | 106 | 17,0 | 7,4 | 1,7 | 1,7 | 27,8 |
| х.Гурин | « | 100 | 16,0 | 7,0 | 1,6 | 1,6 | 26,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| х.Чапура | « | 7 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,8 |
| х.Пришиб |  | 13 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 4,1 |
| п.Озерный | « | 77 | 12,3 | 5,4 | 1,2 | 1,2 | 20,1 |
| Итого по поселению: | 1577 | 253,0 | 110,4 | 25,4 | 25,4 | 414,0 |

Учитывая, что планируемый на расчетный срок объем водопотребления по хуторам Вознесенский, Вербочки не превысит существующие показатели, строительство новых скважин в указанных хуторах проектом генерального плана не планируется.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

- проведение работ по строительству водопроводных сетей по новым направлениям и реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения, включающей перекладку трубопроводов, установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание водопроводных сетей, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

- строительство дополнительных скважин в хуторах Быстрый и Гурин;

- строительство централизованной системы водоснабжения в п.Озерном;

- при новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы;

- оборудование зон санитарной охраны проектируемых  объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

- оборудование установок для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия;

В хуторах Пришиб и Чапура  предлагается обеспечение хозяйственно-бытовых нужд населения по существующей схеме, из индивидуальных колодцев.

На территории хутора Озерный находятся водозаборные сооружения систем водоснабжения г.Морозовска. Мероприятия по их модернизации описаны в пояснительной записке генерального плана Морозовского городского поселения.

Для всех населенных пунктов поселения после утверждения генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений с учетом существующей и перспективной застройки. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения поселения. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями по энергосбережению в сфере водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- проведение обязательного энергетического обследования систем водоснабжения;

- выполнение  гидравлических расчетов и наладки систем  по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

8.2.2. Водоотведение.

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в поселении на расчетный срок представлен в таблице:

Таблица 33

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водоотведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-бытовые нужды | Сельскохозяйственные нужды ,10% | Неучтенные Расходы,10% | Всего |
| х.Вознесенский | 160 | 681 | 109,0 | 11,0 | 11,0 | 131,0 |
| х.Вербочки | « | 593 | 95,0 | 9,5 | 9,5 | 114,0 |
| х.Быстрый | « | 106 | 17,0 | 1,7 | 1,7 | 20,4 |
| х.Гурин | « | 100 | 16,0 | 1,6 | 1,6 | 19,2 |
| х.Чапура | « | 7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 1,4 |
| х.Пришиб | « | 13 | 2,6 | 0,3 | 0,3 | 3,2 |
| п.Озерный | « | 77 | 12,3 | 1,2 | 1,2 | 14,7 |
| Итого по поселению: | 1577 | 253,0 | 25,3 | 25,3 | 303,9 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС в х. Вознесенском отводятся по трубопроводам в р.Быструю, в х.Быстром в балку Быстрая, в хуторах Вербочки и Гурин в балку Вербовую.

Площадки для складирования ила предлагается располагать рядом с ЛОС на незатапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение  на схеме генплана принято исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- хутор Вознесенский – 4 ЛОС,

- в хуторах Вербочки, Быстрый, Гурин – по одному ЛОС.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений в населенных пунктах подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Канализационные стоки от х.Озерного предлагается отводить в канализацию г.Морозовска. Подачу стоков в канализацию г.Морозовска предлагается осуществлять по напорному трубопроводу из полиэтиленовых труб от насосной станции, предлагаемой к размещению в западной части хутора.

В связи с незначительным объемом  канализационных стоков, строительство централизованных систем канализации в хуторах Чапура, Пришиб экономически нецелесообразно. Проектом генерального плана предлагается отведение канализационных стоков от жилой застройки по существующей схеме, в выгребные ямы. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС, размещаемом в х.Вербочки.

Проектом генерального плана канализование всех населенных пунктов планируется осуществить в течение расчетного срока реализации проекта.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

8.2.3. Газо- и теплоснабжение.

Проектом прогнозируется, что к расчетному сроку реализации генерального плана будет выполнена 100% газификация населенных пунктов в поселении, за исключением хуторов Пришиб и Чапура. Газификацию  хуторов Быстрый и Гурин предлагается осуществлять в соответствии с расчетной схемой газоснабжения  Морозовского района, от ГРС «Вознесенская». Схемой предусмотрено на расчетный срок строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории от ГРС в хутора Быстрый и Гурин.

Ориентировочная трасса перспективного межпоселкового газопровода показана в графической части проекта генерального плана.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и соответствующих уточнений расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетных  схем газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сетей распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

Объем потребления газа, определенный для сельского поселения в «Схеме газоснабжения Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз» 2006 г.) приведен в таблице:

Таблица 34

| Газоснабжаемое население | Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | пром. нужды и энергетика | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | пром. нужды и энергетика | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| х.Вознесенский |
| 690 | 174,0 | 742,3 | 641,4 | - | 1557,7 | 97,0 | 387,0 | 321,0 | - | 805,0 |
| х.Вербочки |
| 573 | 144,5 | 616,5 | 532,7 | - | 1293,7 | 80,0 | 321,0 | 266,0 | - | 667,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| х.Быстрый |
| 123 | 31,0 | 132,3 | - | - | 163,3 | 17,0 | 69,0 | - | - | 86,0 |
| х.Гурин |
| 114 | 28,7 | 122,7 | - | - | 151,4 | 16,0 | 64,0 | - | - | 80,0 |
| п.Озерный |
| 84 | 21,2 | 90,4 | - | - | 111,6 | 12,0 | 47,0 | - | - | 59,0 |
| Итого |
| 1584 | 399,4 | 1704,2 | 1174,1 |  | 3277,7 | 222 | 888 | 587 |  | 1697 |

Расчет потребления газа выполнен на прогнозируемой прирост численности населения, пользующегося газом и планируемое увеличение  площадей жилищного фонда за счет нового строительства.

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»,

Прогнозируемые показатели увеличения тепловой нагрузки и потребления природного газа на расчетный срок приведены в таблице:

Таблица 35

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение расхода газа, м³/ час |
| --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Пищеприготовление, горячее водоснабжение |
| х.Вознесенский | 10 | 3 |
| х.Вербочки | 10 | 2 |
| х.Быстрый | 3 | 3 |
| х.Гурин | 3 | 1 |
| п.Озерный | 3 | 2 |
| Итого по поселению: | 29 | 11 |

Прогнозируемое увеличение часового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий поселения составит:

Расчетный срок – 40 м3/час.

Прогнозируемое увеличение годового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий поселения составит:

Расчетный срок - 80,0 тыс.м3/год.

В связи с увеличением объема газа по сравнению с показателями, определенными Схемой ОАО «Гипрониигаз», после утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Морозовского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов Вознесенского сельского поселения.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

8.2.4. Электроснабжение

Учитывая намечаемое на расчетный срок в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, выполняется по удельным расчетным электрическим нагрузкам  в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г) . Нагрузки приведены к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

Результаты расчетов приведены в таблице:

Таблица 36

| № п/п | Наименование населенного пункта | Планируемое увеличение жилой площади (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузки (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Вознесенский | 0,32 | 15х1,3* | 6,2 |
| 2 | х.Вербочки | 0,28 |  | 5,5 |
| 3 | х.Быстрый | 0,05 |  | 1,0 |
| 4 | х.Гурин | 0,05 |  | 1,0 |
| 5 | х.Чапура | - |  | - |
| 6 | х.Пришиб | 0,01 |  | 0,2 |
| 7 | п.Озерный | 0,04 |  | 0,8 |
|  | Итого: | 0,75 |  | 14,7 |
| Всего с К=1,3** | 19,1 |
| На шинах 10 кВ | 16,2 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения сельского поселения. На территории МФ ООО «Астон» завершено строительство ТЭЦ для выработки тепловой и электрической энергии для собственных нужд предприятия и нужд внешних потребителей. Введение в эксплуатацию ТЭЦ с подачей электроэнергии на нужды предприятия  позволит разгрузить ПС «Элеватор» и подключить к ней дополнительные электрические нагрузки поселения.

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а также реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ.

Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимаем равным 1,0% в год, т.е. на расчетный срок годовое потребление электроэнергии в поселении может составить порядка 0,897 млн.кВт.час, в т.ч. на коммунально-бытовые нужды – 0,894 млн.кВтч.

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном  исполнении. Управление освещением автоматическое  с использованием каскадных схем управления.  В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

Основным  из приоритетных направлений, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии, является проведение следующих мероприятий:

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий;

-разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов.

8.2.5. Системы связи.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи.  Оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а также обучение  населения основам работы на компьютере.

9. Инженерная подготовка и вертикальная

планировка территории

Существующее положение.

Вознесенское сельское поселение расположено в северо-восточной части Морозовского района  Ростовской области, на северо-восток от г. Морозовска.  В состав поселения входят населенные пункты: х. Вознесенский - административный центр поселения, х. Гурин,  х. Озёрный,  х. Вербочки, х. Пришиб, х. Быстрый и х.Чапура.

В геоморфологическом отношении территория поселения относится к Доно-Донецкой равнине и представляет собой возвышенное плато, расчленённое рекой Быстрой и балками Цимла, Вербовая, Чапура, Быстрая, Песчаная.

Хутор  Пришиб расположен на склонах балки Цимла. Хутора Вербочки, Гурин расположены на правом склоне древовидной балки Вербовая. Балка Вербовая является правым притоком балки Цимла. Хутор Быстрый расположен в верховьях балки Быстрая на её правом и левом склонах. Хутора Вознесенский и Озёрный расположены в долине реки Быстрой на её первой надпойменной террасе. Ширина первой надпойменной террасы реки Быстрой в её верхнем и среднем течении колеблется от 50метров до 3км, высота её уступа над поймой изменяется от 2 до 8м. Бровки  террасы выражены довольно чётко, крутизна уступа от 15 до 90 градусов, тыловой шов чаще выражен слабо, благодаря чему, обычно наблюдаются постепенные переходы поверхности террасы в водораздельный склон.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах территории сельского поселения изменяются в широких пределах. Так на водораздельных возвышенностях и их склонах  они находятся в пределах от 80-100м в подножии водораздельных  склонов до 140-180м на водораздельных пространствах. Абсолютные отметки территории поселения приуроченной к первой надпойменной террасе реки Быстрой изменяются от 76м до 90м.

Рельеф водораздельных плато представляет собой ровные слабоволнистые  возвышенности. Склоны водораздельных возвышенностей рассечены многочисленными разветвлёнными балками, отчего контуры самих водоразделов имеют причудливое очертание. На территории поселения имеет место широкое развитие густой балочной сети. Наиболее крупными балками на территории поселения являются балки  Цимла, Вербовая, Чапура, Быстрая и Песчаная.

Балки имеют большую протяжённость, множество веток. Пологие склоны часто задернованы, а в крутых - обнажаются породы коренной основы, представленные палеогеновыми песками, песчаниками, глауконитовыми песками, глинами, опоковидными песчаниками и неогеновыми известняками и глинами. Балки  Цимла, Вербовая, Быстрая имеют постоянный водоток. Балки Чапура и Песчаная – суходольные. Почти все балки имеют пруды в своих истоках, наполняющиеся во время дождей и снеготаяния.

Все водораздельные пространства покрыты чехлом лёссовидных суглинков четвертичного возраста, мощностью 15-35м. Суглинки лёгкие, пористые, рыхлые, жёлто-бурого цвета, плотность их увеличивается с глубиной.

Грунтовые воды обычно приурочены к контакту суглинков и красно-бурых глин на глубине 15-35м. Кроме того, в толще суглинков часто наблюдаются слабые водоносные горизонты (верховодка), водоупором для которых являются более плотные слои суглинков или погребённые почвенные горизонты, глубина залегания их от 2,0 до 3,0м.

Лёссовидные суглинки проявляют просадочные свойства, мощность просадочной толщи 2,5-13,0м, тип грунтовых условий по просадочности – первый, на отдельных участках может быть встречен - второй. Степень минерализации вод очень разнообразная. Обычно грунтовые воды сульфатные, агрессивные к бетонам на рядовых марках цемента. Редко встречаются воды пресные.

Рельеф поверхности земли расположенной в пределах первой надпойменной террасы реки Быстрая – равнинный, со слабым уклоном к реке. Грунты здесь представлены песчано-глинистым и илистым материалом, глинистыми песками, супесью. Эти отложения перекрыты покровными лёссовидными суглинками мощностью до 6,0м. Покровные лёссовидные суглинки обладают здесь просадочными свойствами до глубины 3,0-6,0м.Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

Грунтовые воды залегают здесь на глубине 0,6-7,0м. Воды сульфатные, агрессивные к бетонам на обычных марках цемента.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 1,0м.

. Территория Вознесенского сельского поселения расположена в сейсмобезопасной зоне.

В Вознесенском сельском поселении находится 3 гидротехнических сооружения, включённых в реестр.

### В целях решения задач по защите территорий и населения области от вредного воздействия вод была разработана "Региональная программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений".

### В 2006-2007 годах научно-техническим центром "Геотехника" по заданию Ростоблкомприроды было проведено обследование и инвентаризация состояния ГТС водохозяйственных объектов Ростовской области.

По этим материалам была сформирована база данных ГТС водохозяйственных объектов Ростовской области. База данных представлена учетными карточками инвентаризации ГТС водохозяйственных объектов, реестрами ГТС муниципальных образований и топографическими картами М 1:200000, на которых условными знаками нанесены сооружения с инвентаризационными номерами.

Реестр ГТС водохозяйственных объектов, включенных в инвентаризацию 2006-2007 г.г.

по Вознесенскому сельскому поселению

Таблица №37

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение | Административная принадлежность территории створа ГТС и водохранилища (пруда) | Собственник | Эксплуа-тирующая организация | Функциональное назначение (использование) | Характеристика уровня безопас-ности эксплуата-ционного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от ближайщего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1324002 | пруд балочный | Цимлянское водохранилище - река Цимла | балка Вербовая | СВ окраина х. Вербочки | Морозовский район Вознесенское сельское поселение | ЗАО "Красная Звезда" | ЗАО "Красная Звезда" | рыбохозяйственное, водопой скота | пониженный |
| 1324003 | пруд балочный | Цимлянское водохранилище - река Цимла | балка Вербовая | 1 км С х. Гурин | Морозовский район Вознесенское сельское поселение | ЗАО "Красная Звезда" | ЗАО "Красная Звезда" | рыбохозяйственное | пониженный |
| 1924050 | пруд русловой | Быстрая | Балка Быстрая | в 2,5 км юго-западнее х.Вознесенский | Морозовский район Вознисенское сельское поселение | бесхозяйное | док-ты в стадии оформления на администрацию с/п | общее водопользование | неудовлетворительный |

В сельском поселении находится 3 ГТС, не включённых в реестр:

ГТС № 1324001– пруд балочный «Пришибянский», располагается  в 4,5 км к северо-востоку от х.Вербочки, его назначение: водопой скота, неорганизованный отдых;

ГТС № 1924048 – пруд балочный «Быстрянский», располагается в центральной части хутора Быстрый, его назначение: общее водопользование;

ГТС № 1924049 – пруд балочный «Чапуринский», располагается в 7 км юго-западнее х.Вербочки, не используется;

Проектные предложения.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

вертикальная планировка;

организация водостоков.

Защита от опасных физико-геологических процессов:

противоэрозионные мероприятия;

мероприятия по борьбе с просадочностью;

Благоустройство искусственных водоемов и прибрежной территории.

Агролесомелиорация.

9.1. Организация поверхностного стока и

улучшение санитарного состояния территории.

Вертикальная планировка

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта.

Ниже представлена характеристика  вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке всей территории поселения, подлежащих уточнению на последующих стадиях проектирования.

х. Вознесенский, п. Озёрный

Хутор Вознесенский и посёлок Озёрный расположены в юго-западной части поселения, в долине реки Быстрая. Хутор Вознесенский – административный центр поселения, занимает противоположные  берега  реки Быстрая.  Посёлок Озёрный сравнительно небольшой  по площади размещается  на правом берегу реки.

Перепад отметок поверхности в х. Вознесенский

- по левому берегу -  80-87 м

- по правому -  80-98 м.

Перепад отметок поверхности в п. Озёрный: 75.5-83 м.

Отметка  уреза воды в реке в пределах территории  в х.Вознесенский изменяется:

- по левому берегу от  79 до 82,5 м

- по правому берегу от 79,7 до 81,3м.

Отметка уреза воды на территории п.Озёрный – 71.6 м.

Склоны берегов реки имеют волнистый характер с тальвегами и водоразделами.

Уклоны  по существующей застройке и на проектируемой территории имеют нормативные значения: х.Вознесенский от 4 до 45 промилле, п.Озёрный от 4 до 17 промилле.

Водоотвод по территории населенных  пунктов  решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.

Территория хутора Вознесенский делится водоразделами на водосборные бассейны. По правому берегу реки  Быстрая сформировались три водосборных бассейна, с которых поверхностных сток перед сбросом в реку очищается в трех отстойных сооружениях. На территории промплощадок устраиваются  локальные очистные сооружения от нефтепродуктов и пылевых осадков.

По  левому берегу территория хутора разделена на два водосборных бассейна. Поверхностный сток подвергается очистке перед сбросом на двух отстойных сооружениях.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течении 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

Территория  х. Озерный  разделена водоразделом на два водосборных бассейна площадью менее 3га,  с которых поверхностных сток перед сбросом в реку Быстрая очищается в одном отстойном сооружении. Вблизи сельского населенного пункта нет промышленных площадок  и предприятий.

х. Вербочки, х. Гурин

Хутора Вербочки и Гурин расположены в центральной части поселения, на правом склоне балки Вербовая. Множество веток древовидной и водоразделами.

Перепад отметок  в хуторе Вербочки  до 27 м, а в х. Гурин –до 13 м. Абсолютные отметки поверхности  в х.Вербочки соответствуют  значениям: 127-100м, в х.Гурин - 113 -100м.

Уклоны по существующей застройке и на проектируемой территории  не превышают нормативные значения и изменяются в х.Вербочки от 4 до 41 промилле, в х.Гурин – от 4 до 65 промилле.

Территория хуторов  делится водоразделами на водосборные бассейны, с которых поверхностных сток перед сбросом в водоток балки Вербовая очищается в отстойных сооружениях. На территории промплощадок устраиваются  локальные очистные сооружения от нефтепродуктов и пылевых осадков.

На территории х. Гурин размещаются два отстойных сооружения,  на территории х. Вербочки – три.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки.

х.Быстрый

Хутор Быстрый расположен в юго-восточной части поселения на обоих склонах балки Быстрой. В центре территории хутора находится пруд.

Рельеф  понижается к урезу воды. Отметка  уреза воды пруда 141,3м.

Перепад отметок поверхности -  139-150 м

Склоны балки, на которых размещается территория хутора имеет сложный пересеченный характер рельефа с отдельными тальвегами, водоразделами, буграми.

Уклоны по существующей застройке и на проектируемой территории  имеют нормативные значения от 4 до 50 промилле.

Территория хутора  делится водоразделами на водосборные бассейны, с которых поверхностных сток перед сбросом в балку очищается в отстойных сооружениях. На территории промплощадок устраиваются  локальные очистные сооружения от нефтепродуктов и пылевых осадков.

На территории хутора  размещаются три  отстойных сооружения.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

Водоем центре хутора в сочетании с зелеными насаждениями является одним из основных мест отдыха населения. Для  создания санитарных удовлетворительных условий,  проектом предусматривается  для перехвата поверхностных вод стекающих к водоему обводные лотки с отводом на отстойные очистные сооружения.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки.

х.Пришиб

Хутор Пришиб расположен в северной части поселения на левом склоне балки  Цимла. У северной границы хутора расположен пруд. Отметка  уреза воды пруда 98,8м.

Перепад отметок поверхности -  100-108 м.

Характер рельефа – волнистый с нормативными уклонами по существующей застройке и на проектируемой территории от 4 до 10,5 промилле.

Водоотвод по территории хутора  решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.  Перед сбросом в пруд  поверхностный сток очищается в отстойных сооружениях. Количество отстойных сооружений -1.

На территории промплощадок устраиваются  локальные очистные сооружения для очистки поверхностного стока от нефтепродуктов и пылевых осадков.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки.

х.Чапура

Хутор Чапура расположен в центрально-западной части поселения,  на участке разветвления одноимённой балки. Территория хутора располагается на вершине водораздела , окаймляется балочным  прудом. Отметка уреза воды пруда – 135,6 м.

Перепад отметок поверхности -  138-144 м.

Уклоны по существующей застройке имеют нормативные значения от 4 до 21 промилле.

Водоотвод по территории хутора  решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков. Перед сбросом в балочный пруд  поверхностный сток очищается в одном отстойном сооружении.  Вблизи сельского населенного пункта нет промышленных площадок  и предприятий.

.

Подготовка просадочных территорий.

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е. образование деформаций. Проектируемая территория имеет и I и II тип грунтовых условий по просадочности.

При проектировании зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах следует учитывать:

- в грунтовых условиях I типа по просадочности - просадки грунтов от внешней нагрузки и собственного веса грунта;

- в грунтовых условиях II типа по просадочности - деформации земной поверхности, возникающие вследствие просадки грунтов от собственного веса, просадки от внешней нагрузки, а также горизонтальные деформации земной поверхности.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, следует в целях уменьшения деформаций оснований применять, как правило, полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи, либо ее прорезку глубокими фундаментами, в том числе свайными или закрепленными массивами грунта, а так же конструктивные меры защиты, повышающие несущую способность зданий (сооружений) при деформационных воздействиях.

9.2. Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

Выделяются первый и второй типы временных текущих вод, вызывающих плоскостную и линейную эрозии. Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде  эрозионных (овражная и ветровая эрозия) и просадочных процессов. К формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев  и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов. Посадки деревьев вдоль оврагов шириной от 6 до 15 м являются зелеными артериями поселения  и выполняют рекреационные функции.

Мероприятия по борьбе с оврагами и

противооползневые мероприятия.

При проектировании инженерной защиты от оврагов, оползней и обвалов   следует рассматривать целесообразность применения следующих  мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации;

- закрепление грунтов.

Защита от ветровой дефляции.

На территории Вознесенского сельского поселения активно протекают ветровые процессы, чему благоприятствуют равнинный рельеф, незначительное количество атмосферных осадков, сильные ветры, отсутствие лесных массивов, а также высокая распаханность, разреженный растительный покров или его отсутствие в результате интенсивного выпаса скота и т.д. Характерными дефляционными формами рельефа являются котловины, вытянутые в направлении ветров восточных румбов диаметром до сотен метров и глубиной до десятков сантиметров. Дефляционные процессы проявляются и в виде выдувания пахотного слоя почвы и переноса эолового материала на значительные расстояния (до 3-5 тыс. км).

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Благоустройство искусственных водоемов

прибрежной территории.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству прибрежной территории:

- укрепление береговых участков;

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности

гидротехнических сооружений

- определение собственников ГТС, числящихся бесхозяйными, а так же принятие решений по дальнейшему использованию, консервации или ликвидации этих сооружений;

-      обследование гидротехнических сооружений;

- выполнить первоочередные мероприятия по ремонту и восстановлению водохозяйственных объектов с целью обеспечения ГТС в технически исправном состоянии, обеспечивающем допустимый уровень риска аварий на них;

- провести комплектацию ГТС необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, обеспечивающей ведение мониторинга на современном техническом уровне для получения своевременных данных о состоянии ГТС;

- выполнить комплекс мер, направленных на предупреждение  и снижение последствий при возникновении аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, включая составление сценариев возможных аварий и зон их воздействия с нанесением на карты населенных пунктов  и  объектов экономики, подвергающихся затоплениям в результате аварии на ГТС;

- повысить качество и эффективность обучения, и повышение квалификации эксплуатационного персонала.

Необходимые мероприятия должны быть приняты Администрацией сельского поселения после проведения требуемых изысканий и принятия экономически выгодных решений.

9.3 Санитарная очистка территории.

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

В настоящее время на территории сельского поселения существуют места временного хранения ТБО:

х. Вознесенский - 660 м на Восток  от ул. Молодёжная,д5,  участок 250х160 м, площадь 4га,

х. Быстрый -  0,9 км на ЮВ от ул Быстрая, д39 ,1га,

х.Гурин - 0,8 км на СВ от ул. Хлеборобов , 0.5га

х.Вербочки  1 км на Север от ул. Урожайная, д2, 0.5га.

Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям населенных пунктов сельских поселений, на существующее положение, осуществляется ассенизационными машинами в сливную станцию  очистных сооружений военного городка «ТЭКСЕР», расположенных с западной стороны города Морозовск.

Проектное предложение.

В данном проекте предлагается закрытие существующих несанкционированных свалок и рекультивация земель.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь  20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица 38

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчетный. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компак-торами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т | м³ | т/м³ в год | т/м³ в год | м³ в год |
| Существующее положение 01.01.10г. | 1513 | 0,450 | 1,1 | 681/ 1664 |  |  |
| 1 очередь (до 2015г.) | 1529 | 0,522 | 1,28 | 798/ 1957 | 638/ 1566 | 392 |
| Расчетный срок (до 2030г). | 1577 | 0,813 | 1,99 | 1282/ 3138 | 833/ 2040 | 340 |

Проектную вместимость полигона (Ет) определяют на расчетный период эксплуатации полигона

,

где Т – принимаемый срок эксплуатации полигона Т=20 лет (равен периоду реализации генплана)

У* и У**– удельные годовые нормы накопления ТБО на 1-й и последний годы эксплуатации полигона, м3/чел х год;

Н* и Н** – соответственно количество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и последний годы эксплуатации полигона, чел.;

к1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона за срок Т,

к2 - коэффициент, учитывающий объем изолирующих слоев грунта (промежуточных и окончательного),  к2=1,22.

Проектная вместимость полигона ЕТ составит:

м³

Высота складирования ТБО принимается до 10 м.

Требуемая площадь полигона (Ф) определяется по формуле:

Ф= кЗ*Фус + Фдоп,

где к3 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования, к3=1,1;

Фус - площадь участка складирования, га;

Фдоп – площадь участка административно-хозяйственной зоны. Фдоп=0,1*Фус;

Площадь участка складирования находят из формулы определения объема пирамиды:

Фус= = (3к4*ЕТ)/Нпл,

где к4 – коэффициент, учитывающий снижение высоты пирамиды до заданной к4=0,5;

Для мусороперерабатывающей установки требуется 0,2га площади.

Таким образом необходимая площадь для размещения полигона составляет 0,56 га.

Проектом предлагается вывоз отходов на полигон ТБО Морозовского района, предварительное место размещения которого предлагается в х.Павлов Широко-Атамановского с.п.. Объем полигона (приблизительно 60га) позволит принимать отходы населённых пунктов поселения.

Полигон обустраивается новым технологическим оборудованием: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

В каждом населенном пункте допускается размещение площадок с бункерами накопителями для  временного хранения отходов.

Уборка территории от мусора, смета, снега,

мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение.

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Проектное предложение.

В Вознесенском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг в год.

Мероприятия повышения уровня санитарного

состояния сельского поселения.

- Организовать водоотведение с территории объектов размещения ТБО согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на сельских объектах размещения ТБО.

- Разработать генеральную схему очистки территории Вознесенского сельского поселения.

10. Мероприятия по охране окружающей среды.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Вознесенского сельского поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Генеральным планом учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические факторы, влияющие на принятие планировочных решений, объекты и территории, требующие охраны или соблюдения специальных режимов использования ( существования), выраженные в территориальном аспекте в виде зон с особыми условиями использования

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции ;

- разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог поселения в направлении ее качественного улучшения: совершенствование технического состояния и обустройства

- поэтапному закрытию (на 1 очередь и расчетный срок) и рекультивации существующих и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов и вывоз мусора на районный полигон ТБО, планируемый к размещению вблизи х.Павлов ;

- расширению площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Созданию зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц и санитарно-защитных зон.

Охрана поверхностных вод.

Проектом предлагается:

- благоустройство и расчистка русла р.Быстрой и прудов;

- благоустройство и расчистка русла р.Быстрой;

приведение прибрежной защитной полосы р.Быстрой и ее поймы в надлежащее санитарное состояние, упорядочение кварталов жилой застройки и установление регламентов на использование территорий земельных участков расположенных в границах береговой , прибрежной защитных полос и водоохраной зоны р.Быстрой в соответствии со ст.6,65 Водного кодекса РФ,

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

Регламенты использования территории водоохранных,

прибрежных защитных и береговых полос.

(Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г.)

Таблица 39

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса ( 20м – ст.6 Водного кодекса РФ) | -.Перекрывать доступ к водному объекту ( 20-метровая полоса вдоль реки Быстрой и прудов предназначена для общего пользования) | - Предназначена для общего пользования:передвижение и прибывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств) |
| Прибрежная защит-ная полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега) | - Использование сточных вод для удобрения почв - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - распашка земель; - движение и стоянка транспорта ( кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас с/х животных и организация для них летних лагерей, ванн; - проведение вырубки укрепительной зелени | - Проектирование, размещение. строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуа-тация хозяйственных и иных объектов при условии оборудо-вания таких объектов сооружениями. обеспечивающими охра-ну водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Водоохранная зона ( 200м от береговой линии р.Быстрой, б. Цимла; 100м - б. Вербовая, б.Песчаная;50м - б.Чапура б.Кислая, б.Жёлтая) | - Использование сточных вод для удобрения почв - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспорта ( кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; - проведение вырубки укрепительной зелени |  |

Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, проектом предлагается:

- на всех существующих водозаборах (скважинах, колодцах, родниках) необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса.

Зона I пояса включает территорию артезианских скважин, площадку насосной станции 2 подъема, подающих трубопроводов по площадке водозабора.

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения. Зона II пояса- территория оконтуренная согласно произведенных расчетов (территория в виде эллипса, вытянутого с севера на юг на 2920м и с запада на восток- на 6860м);

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной  отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны

источников питьевого водоснабжения

(по СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4 и СНиП 2.04.02-84*)

Таблица 40

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 пояс ЗСО | - распашка земель - все виды строительства ; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений | - деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора ; - рубки ухода и санитарные рубки |
| 2 пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты; - подземное складирование твердых отходов; - разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. - размещение кладбищ, скотомогиль-ников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, и др. - применение ядохимикатов и удобрений; - рубка леса главного пользования и реконструкции | - санитарное благоустройство населенных пунктов; - организация поверхностного стока на КОС; - рубки ухода и санитарные рубки; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпид-надзором; - купание, туризм, стирка белья, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при соблюдении специального режима |
| 3 пояс ЗСО | Отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпид-надзором; - использование химических методов борьбы с эвтофикацией водоемов - рубки ухода и санитарные рубки; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство населенных пунктов. |

Охрана почв.

Для сокращения содержания пыли в сельском поселении необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

Для оздоровления внутриселенных почв необходимо осуществить комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя в особенно загрязненных участках, обработку почв гуматами (производные разложения органических веществ почв), связывающими тяжелые металлы и переводящими их в соединения, недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей.

В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц сельского поселения для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ, в дыхательные пути и на кожу жителей поселения.

Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего улучшения экологической ситуации в сельском поселении проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производственных объектов (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

- реорганизация предприятий-загрязнителей с целью уменьшения СЗЗ ;

- организация санитарно-защитных зон до жилой застройки из пыле- и газоустойчивых насаждений вдоль автомобильных дорог;

- организация санитарных разрывов от линий электропередач и газопроводов до жилой застройки.

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов по оплате за жилье (за счет предприятий).

Мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности:

Проведение учета всех скотомогильников и мест захоронения трупов сибиреязвенных животных с использованием топографических способов обозначения их на местности, в том числе с определением географических координат;

По данным ветеринарной справки, предоставленной ГУ Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных и противоэпизоотическим отрядом» (№151 от 16.09.11), на территории Вознесенского сп расположены 2 скотомогильника (ямы «Беккари») южнее х.Вербочки.

Необходимо проведение обустройства скотомогильника в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации  и уничтожения биологических отходов (№13-7-2/469 от 04.12.1996г.)

На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

Необходимо выполнить проект ориентировочной СЗЗ скотомогильника с целью ее уменьшения т.к СЗЗ, принятая по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, накрывает кварталы жилой застройки в южной части хутора Вербочки.

Для обоснования изменения размеров санитарно-защитной зоны имеющихся скотомогильников, требуется проведение комплексных лабораторно-диагности-ческих исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразито-логических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

Размер СЗЗ может быть изменен на основании утверждения обосновывающих материалов постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.

Если уменьшение СЗЗ невозможно, следует выполнить консервацию скотомогильника и предусмотреть места захоронения трупов  животных ( биотермические ямы) на территории районного полигона ТБО.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений ( установки мобильной связи, линии электропередач);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- постепенная замена линий электропередач(ЛЭП) на кабельные линии.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- обязательный контроль радиационной обстановки на территории поселения, т.к. оно находится в 100-километровой зоне Волгодонской АЭС;

- районирование территории поселения по вероятному выходу родоновых эманаций;

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

11. Мероприятия по сохранению объектов

культурного наследия и памятников археологии.

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

Перечень выявленных объектов археологического наследия,

расположенных на территории Вознесенского сельского поселения

Морозовского района.

Таблица 41

| № п/п | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местоположение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 50 | Курганная группа "Вербочки I" (6 курганов) | 3,7 км к ЮЮЗ от х. Вербочки | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 2. | 551 | Курганная группа "Вербочки II" (2 кургана) | 2,5 км к С от х. Вербочки | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 3. | 52 | Курган "Гурин I" | 3,5 км к Ю от х. Гурин | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 4. | 53 | Курган "Гурин II" | 7,4 км к ВСВ от х. Гурин | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 5. | 54 | Курганная группа "Гурин III (3 кургана) | 6,3 км к ВСВ от х.Гурин | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 6. | 55 | Курганная группа Песчанский I" (3 кургана) | 7,0 км к ССЗ от быв. х. Пришиб | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 7. | 56 | Курган "Пришиб I" | 2,4 км к З от быв. х. Пришиб | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 8. | 60 | Курганная группа "Быстрый I" (5 курганов) | 2,0 км к ЮВ от х. Быстрый | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 9. | 61 | Курганная группа "Быстрый II" (2 кургана) | 3,0 км к ЮВ от х. Быстрый | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 10. | 62 | Курган "Желтый" | 2,0 км к СЗ от х. Вознесенский | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 11. | 133 | Поселение "Вознесенское I" | 0,4 км к ЮЗ от х. Вознесенский | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 12. | 134 | "Вознесенское II" | На территории х. Вознесенский | Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997г. №51 |
| 14 | - | Курганный могильник "Быстрый III " | 1,3 км к В от восточной окраины х. Быстрый | Выявлен |
| 15 | - | Курганный могильник "Вознесенский III " | 2,7 км к Ю от окраины х. Вознесенский | Выявлен |

Ограничения использования земельных участков, связанные с

расположенными  на территории Вознесенского сельского поселения

объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Вознесенского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Вознесенского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Вознесенского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Вознесенского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Вознесенского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).

12. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Цель раздела: определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на территории Вознесенского сельского поселения Морозовского района Ростовской области.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- привести принятую классификацию чрезвычайных ситуаций с описанием характера их возможного негативного воздействия на условия жизнедеятельности населения, нанесенного материального ущерба и ущерба здоровью человека;

- определить источники и характер действия их поражающих факторов в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера, провести оценку опасности природных процессов на территории Вознесенского сельского поселения;

- установить перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории с указанием возможных последствий воздействия поражающих факторов;

- определить состояние существующей системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории;

- разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- разработать мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории с учетом требований соответствующих технических регламентов и действующего законодательства;

- определить основные положения обеспечения защиты населения от воздействия возможного сильного радиоактивного заражения.

Цели и задачи настоящего раздела определяют его состав и структуру.

Основанием для разработки раздела являются: Задание на разработку генеральных планов городского и сельских поселений Морозовского района Ростовской области, Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера от 25.05.2011г. №4-1сфд/5610 ГУ МЧС России по Ростовской области.

Настоящий раздел разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. 21.04.2011г.);

Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ (ред. 29.12.2010г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» и др.

При разработке раздела использовалась информация, предоставленная Администрациями Морозовского района Ростовской области и Вознесенского сельского поселения Морозовского района Ростовской области.

12.1. Классификация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

В настоящем разделе используется классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 (ред. 17.05.2011г.).

Таблица42

| Класс ЧС | Зона ЧС | Количество пострадавших, чел. | Либо размер материального ущерба, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локального характера | Не выходит за пределы территории объекта | Не более 10 | Не более 100 тыс. |  |
| Муниципального характера | Не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения | Не более 50 | Не более 5 млн. | А также, данная ЧС, не может быть отнесена к ЧС локального характера. |
| Межмуниципального характера | Затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию | Не более 50 | Не более 5 млн. |  |
| Регионального характера | Не выходит за пределы территории одного субъекта РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5, но не более 500 млн. |  |
| Межрегионального характера | Затрагивает территорию двух и более субъектов РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5, но не более 500 млн. |  |
| Федерального характера |  | Свыше 500 | Свыше 500 млн. |  |

Примечания:

1. Количество пострадавших – количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью.

2. Размер материального ущерба – размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь.

3. Зона ЧС – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предусмотренная пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 21.05.2007г. №304, не распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие вследствие лесных пожаров.

На основе критериев информации о чрезвычайных ситуациях (Приказ МЧС России от 08.07.2004г. №329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях») в зависимости от количества пострадавших, количества людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба можно определить масштаб чрезвычайной ситуации.

12.2. Перечень возможных источников ЧС природного характера,

которые могут оказывать воздействие на территорию

Вознесенского сельского поселения.

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Опасные геологические процессы:

В качестве опасных геологических процессов на территории Вознесенского сельского поселения установлены:

- оползни, обвалы: территория поселения изрезана балками, которые представлены б.Цимла, б.Вербовая, б.Быстрая, б.Песчаная. б.Чапурная, б.Одовенчиха, б.Терновая, б.Кислая, б.Чапура. Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов;

- овражная эрозия: к формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год;

- просадка в лессовых грунтах: тип грунтовых условий по просадочности – I. Только в юго-восточной части поселения находится участок, на котором тип грунтовых условий по просадочности – II с величиной просадки под действием собственного веса при замачивании от 5,0 до 40,0 см.

Инженерно-геологическая оценка территории приведена в п. 2.4.

Опасные метеорологические явления и процессы:

Территория Вознесенского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса.

Климатическая характеристика территории приведена в п. 2.1.

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории поселения являются:

- сильный ветер со скоростью 25 м/с и более;

- пыльные бури;

- продолжительный дождь (ливень) с интенсивностью 30мм/час и более;

- сильные снегопады превышающие 20 мм за 12 часов;

- сильная метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500м;

- гололед с диаметром отложений 20 мм и более;

- град с диаметром частиц 20 мм и более;

- заморозки;

- засухи, суховеи;

- грозы.

Перечисленные метеорологические явления и процессы могут привести к авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта, нарушению жизнеобеспечения населения Вознесенского сельского поселения.

Основные климатические характеристики проектируемой территории приведены в таблице 43.

Таблица 43

| Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Средняя годовая температура воздуха | 0С | +7,4 |
| Средняя месячная температура воздуха в январе | 0С | –7,8 |
| Абсолютный минимум температуры | 0С | –38 |
| Средняя месячная температура воздуха в июле | 0С | +22,8 |
| Абсолютный максимум температуры | 0С | +41 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 377 |
| Скоростной напор ветра (нормативная ветровая нагрузка) | кг/м2 | 38 |
| Вес снегового покрова (нормативная снеговая нагрузка) | кг/м2 | 120 |
| Направление господствующих ветров |  | северо-восточное, восточное, юго-восточное |
| Среднегодовая скорость ветра | м/с | 5,4 |
| Ураганы: максимальная скорость ветра при частоте 0,02 (1/год) | м/с | 35 |

Природные пожары: ландшафтный, степной, лесной.

Критерием чрезвычайной лесопожарной ситуации служат:

- наличие крупных лесных пожаров (25га охваченного пожаром лесного фонда в районах наземной охраны лесов и 200га – в районах авиационной охраны лесов);

- количество возникающих в один день и/или одновременно действующих лесных пожаров превышает средний многолетний уровень;

- наличие лесных пожаров, вышедших из-под контроля лесной охраны.

Исходя из природно-климатических условий, на территории Вознесенского сельского поселения имеется угроза возникновения природных пожаров, особенно в летний период. Причины возникновения природных пожаров – рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственные палы).

Вознесенское сельское поселение располагается на территории Доно-Чирского ботанико-географического района. Для него характерно господство разнотравно-дерновиннозлаковых степей.

Площадь земель лесного фонда Вознесенского сельского поселения составляет 475,22 га.

На территории поселения возможно возникновение лесных пожаров площадью более 25 га.

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию, приведена в таблице 44.

Таблица 44

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Оползень | Динамический | Смещение (движение) пород |
| Обвал | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  | Динамическое, механическое давление |
|  |  | смещенных масс, удар |
| Просадка в лессовых | Гравитационный | Деформация земной поверхности |
| грунтах |  | Деформация грунтов |
| Сильный ветер, | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, |
| шквал, ураган |  | аэродинамическое давление, вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Сильные осадки: |  |  |
| - продолжительный | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| дождь (ливень) |  | Затопление территории |
| - сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снежные заносы |
| - сильная метель | Гидродинамический | Снеговая, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| - гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| - град | Динамический | Ударная нагрузка |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  | Тепловой |  |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Пожар ландшафтный, | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, |
| степной, лесной |  | тепловой удар, помутнение воздуха, |
|  |  | опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, |
|  |  | Гидросферы |

При освоении территории Вознесенского сельского поселения с размещением объектов капитального строительства, требуется выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите территорий, предусмотренных СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» и др. нормативно-техническими документами. На территории поселения есть риски возникновения ЧС, связанные с возникновением лесных пожаров более 25 га.

Перечень опасных природных процессов на проектируемой территории, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», приведены в таблице 45.

Таблица 45

| Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов* |
| --- | --- |
| Оползни | Опасные |
| Просадочность лессовых пород | Опасные |
| Эрозия плоскостная и овражная | Опасные |
| Ураганы, смерчи | Умеренно опасные |

* - приведена ориентировочная оценка опасности природных процессов.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, на территории Морозовского района возможны следующие опасные природные процессы: просадочность пород, оползневые явления, гололед.

12.3. Перечень источников ЧС техногенного характера на территории

Вознесенского сельского поселения, а также вблизи указанной территории.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94).

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Радиационно-, гидродинамически- опасные объекты на территории Вознесенского сельского поселения отсутствуют.

Объекты трубопроводного транспорта – отсутствуют.

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса

аварийно-химически опасных веществ (АХОВ):

Аварийно химически опасное вещество; АХОВ – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах) (ГОСТ Р 22.9.05-95).

Токсическое действие – основной поражающий фактор в случае возникновения ЧС на химически-опасном объекте.

В результате возникновения аварий на различных производственных объектах с жидкими (газообразными) АХОВ или пожаров с твердыми химическими веществами с образованием аэрозолей АХОВ в районах, прилегающих к очагу поражения, может создаться сложная химическая обстановка на значительных площадях с образованием обширных зон химического заражения.

Основной характеристикой зоны химического заражения является глубина распространения облака зараженного воздуха. Она может колебаться от нескольких десятков метров до десятков километров.

Глубина зоны химического заражения для АХОВ определяется глубиной распространения первичного и вторичного облаков зараженного воздуха и в значительной степени зависит от метеорологических условий, рельефа местности и плотности застройки объектов.

«Водозабор» (п.Озёрный)

В п.Озёрный функционирует химически-опасный объект 5 класса опасности – хлораторная водозаборных сооружений, ведомственная принадлежность – МУП «Водоснабжение», г.Морозовск. В технологическом цикле предприятия используется АХОВ – хлор, в количестве 0,3т. Хранение осуществляется в закрытых емкостях.

При развитии аварийной ситуации на объекте, при неблагоприятных метеоусловиях, возможно образование зоны химического заражения на территории п. Озерный.

Согласно ПП РФ от 01.03.93г. №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», на действующих потенциально опасных объектах, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей, необходимо проектирование и строительство локальных систем оповещения.

Зона действия локальной системы оповещения в районе размещения химически опасных объектов – в радиусе до 2,5 км вокруг объекта.

Пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы:

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

В случае ЧС на пожаровзрывоопасных объектах возможно возникновение следующих поражающих факторов: воздушная ударная волна; обломки, осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; токсическое действие.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, пожары и др.

К пожаровзрывоопасным объектам, расположенным в границах Вознесенского сельского поселения, отнесены следующие существующие и проектируемые объекты:

Автозаправочные станции (АЗС)

На данный момент на территории Вознесенского сельского поселения располагается 1 законсервированная АЗС.

Проектом предлагается разместить автозаправочную станцию на одну заправочную колонку в х.Вознесенский на месте недействующей АЗС.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии.

На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы), запасенная механическая энергия (кинетическая – движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Потенциально опасные вещества, обращающиеся на АЗС – бензин, дизельное топливо.

Воздействию поражающих факторов при авариях на АЗС может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта.

На АЗС возможно возникновение техногенных ЧС локального характера.

Газовые теплогенераторы, газовые блочно-модульные автоматизированные котельные, ГРП, ГРС, газораспределительные сети

На момент разработки генерального плана газифицированы х.Вознесенский и х.Вербочки, а также построен межпоселковый газопровод к п.Озерному с установкой ШГРП в населенном пункте. Степень газификации указанных населенных пунктов по состоянию на 2009г. составляет:  х.Вознесенский – 2%,  х.Вербочки – 97%.

Источником газораспределения для хуторов Вознесенский и Вербочки является ГРС «Вознесенская», расположенная за пределами х.Вознесенский с северной стороны хутора. Источником газораспределения п.Озерный является  АГРС «Морозовск».

Проектом прогнозируется, что к расчетному сроку реализации генерального плана будет выполнена 100% газификация населенных пунктов в поселении, за исключением х.Пришиб и х.Чапура. Газификацию х.Быстрый и х.Гурин предлагается осуществлять в соответствии с расчетной схемой газоснабжения  Морозовского района, от ГРС «Вознесенская».

Описание системы газоснабжения поселения дано в п.п. 8.1.3, 8.2.3.

Потенциально опасное вещество, обращающееся на объектах – природный газ.

Возникновение ЧС на объектах газоснабжения и газопотребления может быть связано с износом производственных фондов, нарушением правил эксплуатации систем и оборудования, нарушением правил производства строительных работ, перебоями в электроснабжении, погодными явлениями.

В результате аварий на объектах газоснабжения и газопотребления возможно возникновение техногенных ЧС локального, муниципального характера.

Гидродинамически опасные объекты – аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления:

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Согласно данным инвентаризации ГТС водохозяйственных объектов Морозовского района, в границах Вознесенского сельского поселения расположены 6 ГТС, характеристика которых представлена в таблице 46.

В связи с планируемым освоением и застройкой территории Вознесенского сельского поселения необходимо учитывать факторы риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях.

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях могут возникнуть при частичном или полном разрушении плотины.

Причинами возникновения аварий и ЧС могут быть: обрушение верхнего или низового откосов плотины; промыв плотины фильтрационным потоком воды; промыв тела плотины вследствие развития оврагообразования на низовом откосе; размыв плотины при переполнении водоема; появление прорана на теле плотины (с последующим размывом).

ГТС водохозяйственных объектов, расположенных на территории Вознесенского сельского поселения

Таблица 46

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение | Административная принадлежность территории створа ГТС и водохранилища (пруда) | Эксплуатирующая организация | Функциональное назначение (использование) | Емкость водохранилища (пруда) | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетвори-тельный, опасный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  | Объем при НПУ, млн. м3 | Пло-щадь водного зеркала при НПУ, га | Макси-мальный напор, м |  |
| 1324001 | пруд "Пришибянский" балочный | Цимлянское водохранилище - река Цимла | река Цимла (верховье) | 4,5км СВ х.Вербочки | Морозовский район Вознесенское с.п. | документы в стадии оформления на администрацию с/п | водопой скота, неорганизованный отдых | 0,4 | 20 | 3,5 | пониженный |
| 1324002 | пруд балочный | Цимлянское водохранилище - река Цимла | балка Вербовая | СВ окраина х.Вербочки | Морозовский район Вознесенское с.п. | ЗАО "Красная Звезда" | рыбохозяйственное, водопой скота | 0,66 | 54 | 5,5 | пониженный |
| 1324003 | пруд балочный | Цимлянское водохранилище - река Цимла | балка Вербовая | 1 км С х.Гурин | Морозовский район Вознесенское с.п. | ЗАО "Красная Звезда" | рыбохозяйственное | 0,3 | 15 | 4,0 | пониженный |
| 1924048 | пруд "Быстрянский" балочный | Быстрая | река Быстрая - балка Быстрая | центральная часть х.Быстрый | Морозовский район Вознесенское с.п. | документы в стадии оформления на администрацию с/п | общее водопользование | 0,1 | 6 | 3 | пониженный |
| 1924049 | пруд "Чапуринский" балочный | Быстрая | балка Чапура | 7км ЮЗ х.Вербочки | Морозовский район Вознесенское с.п. | отсутствует | не используется | 0,01 | 12 | - | проран |
| 1924050 | пруд русловый | Быстрая | река Быстрая | 2,5 км ЮЗ х.Возне-сенский | Морозовский район Вознесенское с.п. | документы в стадии оформления на администрацию с/п | общее водопользование | 0,13 | 9 | 1,5 | неудовлетвори-тельный |

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных грузов, должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов на территории Вознесенского сельского поселения, можно отнести существующие и проектируемые объекты транспортной инфраструктуры.

Характеристика транспортной инфраструктуры приведена в п.п. 6.1, 6.2.

В случае ЧС в результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов возможно возникновение следующих поражающих факторов: воздушная ударная волна; обломки, осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; токсическое действие.

- аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов:

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По территории Вознесенского сельского поселения проходят:

- участок автодороги федерального значения М-21 «Волгоград – Каменск-Шахтинский», протяженностью в границах поселения 16,5 км;

- автодорога местного значения: подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» к х.Вознесенский, протяженностью в границах поселения 26,5 км.

Все автомобильные дороги общего пользования имеют твердое покрытие.

Проектом предлагается ряд мероприятий по модернизации дорожной сети поселения (см. п. 6.2), в том числе:

- устройство пересечений с «отнесенными» левыми поворотами, строительство транспортных развязок;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием х. Вознесенский – пос. Озерный;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием х. Быстрый – х. Гурин. В месте пересечения проектируемой автодороги и железнодорожной линии движение легкового автомобильного транспорта будет осуществляться через мост-трубу, расположенный в железнодорожном полотне;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтовым покрытием х. Чапура – х. Общий (Грузиновское сельское поселение).

На территории поселения расположены 2 железобетонных автодорожных моста:

- в х.Вознесенский, через р.Быстрая, протяженностью 15 м;

- на автомобильной дороге федерального значения «М-21», в районе подъезда к х.Быстрый, через железнодорожную линию «Волгоград – Лихая», протяженностью около 50 м.

Проектом предлагается строительство двух автодорожных мостов в х.Вознесенский через р.Быстрая.

По автодорогам могут перевозиться: ГСМ в автоцистернах 16,3м3, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м3, аварийно-химические опасные вещества (АХОВ) в автоцистернах грузоподъемностью 2-6 т и другие опасные грузы.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах Вознесенского сельского поселения.

В результате происшествий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов по территории сельского поселения, возможно возникновение ЧС локального, муниципального характера.

- аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов:

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ; износ железнодорожных путей; нарушение правил железнодорожных перевозок; ошибки диспетчеров; умышленная порча железнодорожных путей; нарушение правил пересечения железнодорожных переездов; технологический терроризм и др.

По территории Вознесенского сельского поселения проходит участок железнодорожной линии «Волгоград – Лихая», протяженность в границах поселения составляет около 15 км.

В х.Вознесенский расположен железнодорожный переезд, оборудованный автоматической сигнализацией.

Согласно «Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030г.» предлагается строительство вторых путей на участках от ст.Морозовская до ст.Максим Горький (Приволжской железной дороги), от ст.Лихая до ст.Гуково с электрификацией участков.

Грузоподъемность железнодорожных цистерн: для хлора – 47,6; 55,8; 57,0т; для аммиака – 30,7 и 45,3 т; для соляной кислоты – 52,2 и 59,4 т; для фтора – 20 и 25 т; для СУГ – 40,8 т; для технической серной кислоты – 69 т.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварий на ж/д транспорте возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах поселения: х.Вознесенский, х.Быстрый, п.Озёрный.

В результате происшествий на ж/д транспорте при перевозке опасных грузов по территории Вознесенского сельского поселения, возможно возникновение ЧС локального, муниципального характера.

12.4. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории Вознесенского сельского поселения

(при наличии данных источников ЧС).

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

На территории Вознесенского сельского поселения находятся два скотомогильника в 0,5км от х.Вербочки.

На территории поселения существует угроза заражения животных и птиц особо опасными болезнями: ящуром, бешенством, лептоспирозом, бруцеллезом, гриппом.

На всей территории области сохраняется вероятность возникновения вспышек африканской чумы свиней при заносе возбудителя с кормами, живыми свиньями и продукцией свиноводства, не прошедшей термическую обработку, а также в результате миграции больных особей дикого кабана с неблагополучных территорий.

Среди населения Ростовской области возможны единичные случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе ботулизмом. Источник ЧС – недоброкачественная питьевая вода, нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при хранении продуктов питания, несоблюдение правил личной гигиены, употребление недоброкачественных овощей и фруктов, закупленных на стихийных рынках, продукты, закупленные от частных лиц.

В связи с весенней активацией клещей и массовым выходом населения на природу возможны случаи пострадавших от укусов клещей, возможны единичные случаи заболевания населения крымской геморрагической лихорадкой.

12.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности

на проектируемой территории.

Централизованными системами водоснабжения в поселении оборудованы 4 хутора: Вознесенский, Вербочки, Быстрый и Гурин. На территории населенных пунктов расположено 12 артезианских скважин. В остальных населенных пунктах поселения хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторах Вознесенский, Вербочки, Быстрый и Гурин являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлены водонапорные башни. В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых

пожарных депо.

В настоящий момент пожарное депо на территории Вознесенского сельского поселения отсутствует. Тушение пожаров в поселении обеспечивает пожарная часть ГУ «64 ПЧ ФПС по Ростовской области», расположенная в г.Морозовск.

Проектом предлагается разместить пожарное депо на 2 машины с площадью участка 1,0 га в х.Вознесенский.

Подробные сведения по пожарным депо приведены в п. 6.2.

Другие практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

Генеральным планом предлагается выполнение мероприятий по реконструкции существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения, включающих установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах, строительство дополнительных скважин в х.Быстрый и х.Гурин, строительство централизованной системы водоснабжения в п.Озерном. В х.Пришиб и х.Чапура предлагается обеспечение водоснабжения населения по существующей схеме, из индивидуальных колодцев.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

Существующие пожарные водоемы на объектах общественного назначения должны быть приведены в функциональное состояние.

В баках водонапорных башен, кроме аварийного запаса, должен быть предусмотрен противопожарный запас воды.

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

В  соответствии со ст.14 п.9 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. 25.07.2011г.), к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Согласно ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 18.07.2011г.), к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

На дальнейших стадиях разработки планировочной и проектной документации на застройку территории Вознесенского сельского поселения необходимо предусмотреть следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- при размещении проектируемых объектов необходимо соблюдать противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения предусмотреть согласно требованиям ст. 66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;

- по всей длине – к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150м.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов – не менее 15 м.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 724272079таблицей 11 приложения#S к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 1 гидранта, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 15 литров в секунду.

12.6. Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов.

В проекте предусмотрены мероприятия по инженерной защите территории Вознесенского сельского поселения, направленные на максимальное снижение негативных последствий особо опасных природных явлений. Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по защите от опасных геологических процессов:

Противооползневые мероприятия. Проектом предлагается:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации;

- закрепление грунтов.

Мероприятия по борьбе с просадочностью. При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, следует в целях уменьшения деформаций оснований применять, как правило, полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи, либо ее прорезку глубокими фундаментами, в том числе свайными или закрепленными массивами грунта, а также конструктивные меры защиты, повышающие несущую способность зданий (сооружений) при деформационных воздействиях.

Противоэрозионные мероприятия. Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов:

К проектным мероприятиям по защите территории от сильных осадков относится организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов предусматриваются на последующих стадиях проектирования объектов Вознесенского сельского поселения в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», РД 34.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Мероприятия по защите от природных пожаров:

С целью предупреждения природных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных вблизи пожароопасных территорий.

Восстанавливление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения. В зимнее время следует расчищать дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производить выкос травы перед домами, производить разборку ветхих и заброшенных строений.

12.7. Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера (предусмотренные проектом генерального плана).

Производственные территории Вознесенского сельского поселения.

На стадии разработки проекта генерального плана предупреждение чрезвычайных ситуаций (снижение риска их возникновения) и уменьшение в определенных пределах возможных потерь и ущерба от них (смягчение их последствий) достигается путем рационального размещения потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций.

На перспективу развития территории поселения целесообразно предусматривать:

- модернизацию или перепрофилирование существующих объектов экономики;

- постепенный вывод из населенных пунктов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества АХОВ, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ;

- размещение новых производств вне зон природной и техногенной опасности, вывод старых производств из этих мест.

Производственные территории в Вознесенском сельском поселении представлены территориями по хранению и первичной переработке сельскохозяйственной продукции (зерносклады, зернотоки) в хуторах Вознесенский, Вербочки, Гурин, небольшим фермерским хозяйством в х.Вербочки, машинотракторными мастерскими в хуторах Вознесенский, Вербочки, Быстрый. Многие фермы в настоящее время не функционируют.

Предложения по организации производственных территорий отражены в п.5.4 и на чертежах «Генеральный план развития Вознесенского сельского поселения», «Схема градостроительной реорганизации производственных территорий. Схема транспортной инфраструктуры».

На чертеже «Схема современного использования территории (опорный план). Схема с отображением результатов анализа комплексной оценки территории» выделены зоны с особыми условиями использования, в том числе санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных предприятий, иных объектов, воздействующих на среду обитания человека.

По данным ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по ЮФО», на территории Вознесенского сельского поселения расположены месторождения полезных ископаемых: углеводородное сырье (газ) – Красноборский участок, Краевой участок. Необходимо учитывать ограничения, связанные с наличием газовых месторождений (Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» (ред. от 18.07.2011г.).

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаро-взрывоопасных объектах:

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Вознесенского сельского поселения требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- предлагаются мероприятия по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения, по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории; сделаны предложения по размещению пожарного депо, по развитию систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях, связанных с разрушением сооружений напорного фронта ГТС:

Основными превентивными мероприятиями при угрозе затоплений, вызванных авариями на гидротехнических сооружениях, являются:

- организация круглосуточного наблюдения за состоянием плотин, дамб, шлюзов, каналов, водосбросов и других гидротехнических сооружений (ГТС);

- своевременное принятие мер по сработке водохранилищ, прудов и других водоемов ниже порогового водослива;

- организация ремонтно-укрепительных работ на ГТС;

- создание и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения и руководителей объектов экономики о возможной аварии на ГТС.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте и ж/д транспорте (при перевозке опасных грузов):

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Вознесенского сельского поселения требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СНиП 2.07.01-89*);

- сделаны предложения по реконструкции и развитию объектов транспортной инфраструктуры.

12.8. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

На территории Ростовской области функционирует территориальная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ТСМП ЧС).

ТСМП ЧС Ростовской области действует на территориальном, местном и объектовом уровнях и состоит из следующих подсистем:

- мониторинг ЧС техногенного характера,

- мониторинг ЧС природного характера,

- мониторинг ЧС биолого-социального характера.

Интегрирование показателей и сводных данных по ЧС осуществляет
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ДПЧС) Ростовской области.

Учреждения Министерства здравоохранения Ростовской области – осуществляют социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование обстановки в области санитарно-эпидемиологического надзора, участвуют в проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по ликвидации антисанитарных ситуаций, формировании резервов санитарно-гигиенических и противоэпидемических средств.

Подразделения Ростовского центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями – осуществляют мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды, опасных метеорологических явлений, событий гидрометеорологического характера, состояния и загрязнения атмосферы, воды и почвы.

Учреждения управления Ростехнадзора по Ростовской области – осуществляют мониторинг состояния опасных производственных объектов на территории области, прогнозирование возможности возникновения аварий и катастроф на объектах промышленности области.

Учреждения управления ветеринарии Ростовской области, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области – осуществляют мониторинг инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных и птицы.

На местном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников Администрации, организаций путем визуальных наблюдений за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

Система оповещения населения.

В соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.06г. №422/90/376), системы оповещения включают в себя федеральную, межрегиональные, региональные, местные (на территории муниципального образования) и локальные (в районе размещения потенциально опасного объекта) системы оповещения. Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к задействованию местной системы оповещения является составной частью мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, проводимых администрацией Вознесенского сельского поселения.

Для предупреждения населения на территории Вознесенского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местной системы оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения (ТАСЦО) Ростовской области для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

ТАСЦО представляет собой организационно-техническое объединение сил, специальных технических средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, предназначенных для оповещения должностных лиц и передачи экстренной информации населению об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Доведение сигналов об угрозе ЧС до населения может осуществляться с использованием электросирен и уличных громкоговорителей, устанавливаемых на существующих и проектируемых зданиях, а также путем передачи речевых сообщений по каналам радиовещания, телевидения. Также оповещение осуществляется с помощью машин службы охраны общественного порядка, оборудованных звукоусилительными установками. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов осуществляется по объектовой системе оповещения.

Основной способ оповещения – передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

локальной – силами и средствами организации;

муниципальной – силами и средствами органов местного самоуправления;

межмуниципальной и региональной – силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти области;

межрегиональной и федеральной – силами и средствами органов исполнительной власти Ростовской области и других субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Ликвидация последствий ЧС на территории Вознесенского сельского поселения может осуществляться с привлечением специально подготовленных сил и средств следующих служб постоянной готовности:

- ГУ «64 ПЧ ФПС по Ростовской области», г. Морозовск;

- Объединенное аварийно-спасательное формирование на базе отдела по предупреждению и ликвидации ЧС Морозовского района, г. Морозовск;

- ГКУ Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», Морозовский поисково-спасательный отряд, г.Морозовск;

- сил и средств Морозовского районного звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Первая медицинская помощь может быть оказана в существующих медицинских учреждениях поселения – двух фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в х.Вознесенский, х.Вербочки.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных в зоне возможного сильного радиоактивного заражения.

При освоении территорий Вознесенского сельского поселения с размещением объектов капитального строительства необходимо учитывать требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Суммарную мощность головных сооружений водозаборов следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения сельских поселений и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, независимо от их ведомственной подчиненности, должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, территория Вознесенского сельского поселения Морозовского района Ростовской области находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения.

Население Вознесенского сельского поселения подлежит укрытию в противорадиационных укрытиях с Кз=100 (дооборудованных в ПРУ подвальных помещений).

Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

Эвакуационные мероприятия.

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени эвакуация населения, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий Вознесенского сельского поселения проводится в соответствии с планами эвакуации Главного управления МЧС России по Ростовской области и планами эвакуации администраций муниципальных образований и организаций.

Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах.

Для подготовки и проведения эвакуации привлекаются эвакуационные органы, штабы по делам ГО и ЧС, аварийно-спасательные службы, органы военного командования.

Численность населения Вознесенского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010г. составляла 1513 человека. Прогнозная численность населения Вознесенского сельского поселения составляет: на 2015г. – 1529 человек, на 2030г. – 1577 человек.

12.9. Вопросы местного значения поселения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. 03.05.2011г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»):

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

12.10. Перечень мероприятий по снижению риска возникновения

ЧС и уменьшению последствий их воздействия.

1. Вновь строящиеся объекты размещать по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с соблюдением нормативных разрывов, противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

2. Подъезды к зданиям и сооружениям планировать с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории.

3. Размещение проектируемых зданий предусмотреть с учетом зон возможного распространения завалов (СНиП 2.01.51-90, прил. 3) на прилегающие улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

4. Систему зеленых насаждений и незастраиваемых территорий увязать с проектируемой улично-дорожной сетью с целью обеспечения свободного выхода населения из разрушенных частей населенных пунктов в случае воздействия современных средств поражения.

5. Для предупреждения населения на территории Вознесенского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местной системы оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

6. Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

7. Предусмотреть увеличение резерва средств индивидуальной защиты (СИЗ) для населения Вознесенского сельского поселения (прогнозная численность населения на 2015г. – 1529 человек, на 2030г. – 1577 человек).

8. В соответствии с п.10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки белья, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, станции технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, следует предусматривать для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

9. Проектирование систем водоснабжения поселения вести с учетом требований ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

13. Основные технико-экономические показатели проекта

генерального плана .

Таблица 47

| № п/п | Показатели | Ед. измер | Современное состояние | По генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, в том числе: | га | 28014,79 | 100% | 28014,79 | 100% |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственого назначения | га | 26502,94 | 94.6% | 26492,36 | 94,6% |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 552,23 | 2% | 528,27 | 1,9% |
|  | В т.ч. площадь озеленённых тер-рий /площадь на 1 человека (при норме -12 м2на чел.) | га/м2на чел | 23,01/152 | - | 69,14/438 | - |
| 1.3 | Земли транспорта | га | 341,55 | 1.2% | 379,27 | 1.3% |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 475,22 | 1.7% | 475,22 | 1.7% |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 132,97 | 0.5% | 132,97 | 0.5% |
| 1.6 | Земли специального назначения | га | 9,88 | 0.035% | 6,7 | 0.02% |
| 1.6.1 | Территории свалок ТБО | га | 6 | 0.021% | 6 | 0,21% |
| 1.6.2 | Территории кладбищ | га | 3.74 | 0.013% | 0.56* | 0.002% |
| 1.6.3. | Территории скотомогильников | га | 0,14 | 0,001% | 0,14 | 0,001% |
| 2. Население. |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | чел. | 1513 | 1577 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | - прирост, убыль | -“- | 16 | 64 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общей площади | 28.2 | 29.2 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жил.фонд | тыс. м2 общей площади | 28.2 | 28.2 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 общ.площ | - | 1.0 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18.6 | 18.5 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 25 | 90 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | 280 | 280 |
| 4.3 | Средние профессиональ-ные учебные заведения | учащихся | 322 | 322 |
| 4.4 | Амбулатории | пос/см | ЦРБ в г.Морозовске |
| 4.5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 2 | 2 |
| 4.5 | Аптеки | м2 общ.пл | - | 30 |
| 4.6 | Клубы посетительские | место | 700 | 700 |
| 4.7 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 3 | 3 |
| 4.8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 5590 | 1.4 |
| 4.9 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 400 | 400 |
| 4.10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 | 300 |
| 4.11 | Пожарное депо | Пожар. автомобиль | - | 2 |
| 4.12 | Кладбище | га | 2.3 | 5.8 |
| Транспорт |
| 5.1 | Железная дорога | пкм | 14.7 | 14.7 |
| 5.2 | Автомобильная дорога федерального значения М-21 | пкм | 16.5 | 16.5 |
| 5.3 | Автомобильная дорога местного значения с асф. покрытием | пкм | 23.1 | 36.8 |
| 5.4. | Автомобильная дорога местного значения с щеб.покрытием | пкм | 0.585 | 42.9 |
| 5.5 | Улица в жилой застройке | пкм | 29.2 | 41.0 |
| 6. Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение. |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление из централизованного водопровода | тыс.м3/сут | 0,52 | 0,41 |
| 6.2 | Канализация. |
| 6.2.1 | Водоотведение централизованное | тыс. м3/сут. | - | 0,304 |
| 6.2.2 | Блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС) | ед. | - | 7 |
| 6.3 | Электроснабжение. |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | млн.кВт час/год | 0,780 0,777 | 0,897 0,894 |
|  | в т.ч. коммунально-бытовые нужды |  |  |  |
| 6.3.2 | Источники покрытия электрических нагрузок | ПС «Элеватор», ПС «Б-11» |
| 6.4 | Газоснабжение |
| 6.4.1 | Степень газификации | % |  |  |  |
|  | х.Вознесенский |  | 2 | 100 |  |
|  | х.Вербочки |  | 97 | 100 |  |
|  | х.Быстрый |  | - | 100 |  |
|  | х.Гурин |  | - | 100 |  |
|  | х.Чапура |  | - | - |  |
|  | х.Пришиб |  | - | - |  |
|  | п.Озерный |  | - | 100 |  |
| 6.4.2 | Источники подачи газа |  | ГРС «Вознесенская» | ГРС «Вознесенская» |
| 6.4.3 | Прогнозируемое потребление газа | млн. м3/год | Нет сведений | 3358 |
| 6.5 | Системы связи |
| 6.5.1 | Монтированная емкость АТС | ед. | 175 | 200 |
| 6.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.3 | Количество отделений почтовой связи | ед. | 2 | 2 |

* Территории кладбищ всех населенных пунктов, кроме х.Пришиб и х.Чапура, включены в проектные границы населенных пунктов.

14. Правовая база, используемая при разработке

проектной документации

Реализация генерального плана Вознесенского сельского поселения Морозовского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-право-выми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г.

№ 33-ФЗ

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ

Федеральный закон РФ от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.  №52-Ф3

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ

Федеральный закон «О введении водного кодека» от 3 июня 2006 г.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах» от 26 сентября 1997 г. № 1223

Постановление Правительства Российской Федерации «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 г. № 1420

Постановление Коллегии Министерства культуры РСФСР от 19.02.90 г. № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.90 г. № 3, президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.90 г. № 12(162) «Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР»

Законодательные акты Ростовской области

Областной закон «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Ростовской области» от 07 марта 2006 г. № 462-ЗС

Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 436-ЗС

Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 г. № 19-ЗС

Областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» от 25 июля 2005 г. № 340-ЗС

Областной закон «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» от 07 октября 2005 г. № 363-ЗС

Областной закон  «О специализированном жилищном фонде Ростовской области» от 19 мая 2006 г. № 496-ЗС

Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» от 28 декабря 2005 г. № 426-ЗС

Областной закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» от 22 октября 2004 г. № 178-ЗС

Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области и мерах по их охране» от 21.02.1997 г. № 51

Областной закон РО от 20.11.2006 г. № 582-ЗС «Об областном бюджете на 2007 год»;

«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»;

15. Исходные данные

Приложение к письму от ____________2009 г. №________

Информация

об экологическом состоянии Морозовского района

Основные экологические проблемы, требующие решения в настоящее время:

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами от промышленных предприятий и автотранспорта, продуктами сжигания послеуборочных остатков, стерни;

- неэффективная работа очистных сооружений канализации (ОСК) МУП ЖКХ «Чистый город-Север»;

- загрязнение поверхностных вод р.Быстрая (приток р.Северский Донец) недостаточно очищенными сточными водами, поступающими от ОСК МУП ЖКХ «Чистый город-Север»;

- свалки ТБО сельских поселений района эксплуатируются с нарушениями существующих санитарных и экологических норм;

- свалка ТБО в г. Морозовске на 98% заполнена отходами, эксплуатируется с нарушениями санитарных и экологических норм (необходимо строительство нового полигона ТБО);

- при наличии ОСК на территории города вывоз ЖБО осуществляется на городскую свалку ТБО (мониторинг не ведется);

- на территории района в аварийном состоянии находятся 93 ГТС (из них 2 ГТС не имеющих собственника), в предаварийном – 14 (из них 2 ГТС не имеющих собственника), всего по району - 29 ГТС, не имеющих собственника;

- несанкционированное выжигание сухой растительности.

Охрана атмосферного воздуха

Основными веществами, формирующими загрязнение атмосферного воздуха, являются формальдегид, бенз(а)пирен, оксиды азота, а также взвешенные вещества и оксид углерода. Набор указанных примесей в значительной степени определяется  выбросами от автотранспортных средств, объектов энергетики и частично объектов промышленного назначения. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории муниципального образования не проводятся.

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна района вносят передвижные источники (автотранспорт и др.) – более 90%. По состоянию на 01.01.2009 г. по сведениям РЭП ОГИБДД по Морозовскому району зарегистрировано АМТС 12426 единиц автотранспорта, из них: за физическим лицами – 11116 ед., за юридическими – 1310 ед.

Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы от передвижных источников, котельных ЖКХ, промышленных, и сельскохозяйственных предприятий: ООО «Вираж», МУП ЖКХ «Чистый город-Север», ЗАО «Вишневское», ООО «Диол и Ко», ОАО «Ленинское», ОАО «Морозовскавто», ЗАО «Ремонтник», ОАО «Морозовскагропромснаб», ЗАО «Морозовское», ОАО «ЮТК» Филиал «Ростовэлектросвязь», ОАО «Морозовсксельмаш» и др.

Все крупные предприятия района имеют проекты на выбросы, со своей стороны Администрация района следит за тем, что количество выбросов в атмосферу снижалось.

В настоящий момент Морозовский район в целом газифицирован на 65%, объекты здравоохранения, соцкульбыта, образования, муниципальный жилфонд - на 85%. Осуществляется выполнение программы по асфальтированию в районе муниципальных дорог местного значения. Проводится озеленение населенных пунктов района. Ведется реконструкция городского парка.

Охрана водных ресурсов

Водные объекты на территории района: река Быстрая.

Река Быстрая является притоком реки Северский Донец. По результатам наблюдения Ростовского ЦГМС в 2008 году в поверхностных водах реки содержание растворенного кислорода, в среднем, составило 9,03 мгО2/дм3. Содержание органических веществ (по БПК5 и ХПК) осталось, в основном, на уровне  2007 г; средние значения  их колебались: БПК5 – от 1,0 до 2,1 ПДК;  ХПК от 1,5 до 2,5 ПДК.

Содержание железа общего колебалось в диапазоне: от 0,5 до 4,3 ПДК; по сравнению с 2007 г. уровень загрязнения по сравнению с 2007 г. возрос.

Содержание нитритного азота наблюдалось в диапазоне 0,2 – 6,9 ПДК, по сравнению с 2007 г. – возросло (2007 г. - 0,9 – 2,5 ПДК).

В 2008 г., по сравнению с прошлым годом, повысился уровень загрязнения сульфатами, фосфатами (по Р), соединениями меди, магния, нефтепродуктами. Их концентрации  наблюдались в следующих пределах: сульфаты –  2,6 – 16,6  ПДК (в 2007 г. - 3,4 – 9,4  ПДК); фосфор фосфатов – 0,5 – 6,0  ПДК (2007 г. - 0,6 – 1,9  ПДК); соединения меди – 0,0 – 8,0 ПДК (2007 г. - 0,6 – 1,2  ПДК); нефтепродукты  - 0,4 – 3,0  ПДК  (2007 г. - 0,7 – 1,1  ПДК); соединения магния – 0,4 – 3,3 ПДК  (2007 г. - 1,0 – 2,0  ПДК).

Величина минерализации колебалась от 1,0 до 3,2  ПДК(в 2007 г. -  1,3 – 2,1  ПДК).

Основными загрязняющими показателями реки являются сульфатные ионы, азот нитритный и фосфор фосфатов. Высокое содержание сульфатов, обусловлено, в основном,  сбросами шахтных  вод.

Величина УКИЗВ  колебалась в диапазоне  4,11 – 5,61,  вода по своему качеству во всех створах наблюдений  относится к 4 классу и оценивается как «грязная».

Основные промышленные предприятия, оказывающие влияние на состояние реки Быстрая:

ОСК МУП ЖКХ «Чистый город-север» (сброс в р.Быстрая);

МУП «Тепловодоснабжение» (забор воды из р. Быстрая);

Второй Волгоградской КЭЧ района (сброс в р. Быстрая).

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение населения района осуществляется из централизованных подземных источников. Кроме того, население отдельных хуторов района для питьевых целей использует воду общественных и индивидуальных колодцев, качество которых не всегда отвечает гигиеническим требованиям.

Использование

подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в Морозовском районе

| Использование вод по району | Использование вод в городах и городских поселениях. | Использование вод в сельских населенных пунктах |
| --- | --- | --- |
| Всего тыс. м3/сут. | В том числе из водоисточников тыс.м3/сут. | Доля подземных вод в балансе ХПВ % | Всего тыс. м3/сут. | В том числе из водоисточников тыс.м3/сут. | Доля подземных вод в балансе ХПВ % | Всего тыс. м3/сут. | В том числе из водоисточников тыс.м3/сут. | Доля подземных вод в балансе ХПВ % |
|  | подзем ных | поверх ностных |  |  | подземных | поверхностных |  |  | подземных | поверхностных |  |
| 2,08 | 2,08 | - | 100 | 1,92 | 1,92 | - | 100 | 0,16 | 0,16 | - | 100 |

Водоснабжение в г. Морозовске осуществляется от 16-ти скважин, находящихся  на балансе МУП «Водоснабжение».

Для улучшения водоснабжения г. Морозовска за счет средств областного и местного бюджетов выполнены мероприятия по бурению 2 скважин для водозабора г.Морозовска, строительству разводящих сетей водопроводных сетей и соединительного коллектора от вновь пробуренных скважин к накопителю.

Высокая степень изношенности водопроводных сетей (65%) отсутствие обеззараживания воды на сельских водоводах и др. приводят к вторичному загрязнению питьевой воды. Так в 2008 году возрос % проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по химическим показателям – почти в 2 раза, по микробиологическим показателям – в 1,3 раза.

Зафиксировано загрязнение подземных вод в скважине, расположенной в 0,65 км к югу от х.Скачков. Источником загрязнения являются удобряемые сельхозземли. Основными загрязняющими веществами являются аммоний (2,8 ПДК) и железо (1,3 ПДК).

В населенных пунктах на территории района кроме г.Морозовска отсутствует централизованная система отвода сточных вод. Водоотведение хозфекальных сточных вод осуществляется в локальные выгребы. Гидроизоляция выгребов не обеспечена. Услуги по откачке хозфекальных стоков не организованы.

Централизованная канализация имеется в военном городке и в некоторых районах города. Износ городских канализационных сетей составляет около  80%.

Сточные воды от военного городка и прилегающих канализованных районов направляются на очистные сооружения Второй Волгоградской КЭЧ, проектная  производительность которых 5000м3/сут. В настоящее время ОСК загружены частично (1500-2000 м3/сут).

Часть стоков от канализованной части города отводится в КНС МУП ЖКХ «Чистый город-север» и далее на очистные сооружения производительностью 1600 м3/сут (фактическая производительность 800 м3/сут). ОСК эксплуатируются с 1968 года. За период эксплуатации капитальный ремонт ОСК не производился. В настоящее время производится только механическая очистка сточных вод. Биофильтры последние семь лет не работают по причине полного износа.

Очищенные сточные воды от Второй Волгоградской КЭЧ и недостаточно очищенные стоки с ОСК МУП ЖКХ «Чистый город-север» по единому сбросному коллектору сбрасываются в р.Быстрая. Качество сточных вод в месте сброса в р.Быстрая по некоторым показателям значительно превышают предельно-допустимую концентрацию (ПДК) для рыбохозяйственных водоемов.

Программа модернизации системы водоотведения г.Морозовска предусматривает передачу канализационных сточных вод на очистные сооружения Второй Волгоградской КЭЧ после завершения строительства «Сливной станции», «Приемной камеры» и перемычки и проведения пусконаладочных работ в 4кв. текущего года после.

Водопользователи

В базе данных комитета на территории Морозовского района зарегистрировано 12 водопользователей.  Правоустанавливающие документы на водопользование имеет 1 водопользователь.

При установлении квот  забор (изъятия) воды  из поверхностных водных объектов и сброса сточных вод на 2009 год  учтены 2 водопользователя  района с общим объемом забора  воды   0,62 млн. м3/год и сбросом сточных вод в объеме 0,7, млн. м3/год.

Гидротехнические сооружения

Основные сведения  по  инвентаризации ГТС Морозовского района

| Количество ГТС в/х объектов |
| --- |
| общее кол-во | объем аккумулируемой воды | отсутс твует балан содер жатель (бесхо зязн.) | Уровень безопасности эксплуатационного состояния | Потенциальная опасность при разрушении ГТС |
|  | <0,1 млн. м3 | 0,1- 0,5 млн. м3 | 0,5- 1,0 млн. м3 | >1 млн. м3 |  | нор маль ный | Пони жен ный | не удовл. | опас ный | проран в теле плотины (не опасен.) | потенциально опасен | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенное водохранилище (пруд) | потенциально не опасен |
| 93 | 46 | 31 | 13 | 3 | 29 | 1 | 36 | 28 | 15 | 13 | 22 | 14 | 57 |

На территории муниципального образования 93 ГТС не имеющих собственника. Администрацией района проводится необходимая работа по определению собственников ГТС. В срок до 30.12.2009 планируется завершение данной работы.

В 2008 году за счет средств областного и местного бюджетов выполнена разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту ГТС водохранилища на р. Быстрая в х. Костино-Быстрянский Костино-Быстрянского сельского поселения, а в 2009 году по данному объекту начаты работы.

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

На территории сельских поселений района не организован сбор и вывоз отходов на санкционированные объекты размещения отходов, что приводит к образованию многочисленных несанкционированных очагов складирования ТБО.

Объекты размещения твердых и жидких бытовых отходов

В районе проведена инвентаризация всех свалок. Захоронение ТБО и отходов производства и потребления в районе производится на 32 объектах размещения ТБО (санкционированных свалках), находящихся в ведении районной администрации.

На все свалки есть кадастровые планы земельного участка и свидетельства на право собственности на землю. Все свалки оформлены в собственность в 1998 году, фактически свалки существуют с 80-х годов. В 2008 году за счет средств местного бюджета на все 32 свалки разработаны проекты нормативов образования отходов и лимиты на их размещение (ПНООиЛР). В настоящее время проекты разработаны и проходят экспертизу.

С 2008 года функции по хранению, захоронению и утилизации отходов (свалки) на конкурсной основе переданы ООО «ЭКО». Данная организация заключила договор с ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - «ЦЛАТИ по Ростовской области» на «Подготовку материалов обоснования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов» для лицензирования. Срок получения лицензии 4 кв.2009г.

За счет средств районного бюджета была приобретена установка для кремации павших животных и термического обеззараживания медицинских биологических отходов, смонтированная на городском полигоне. Здесь же организован весовой и производственный контроль, началось строительство новой карты.

В планах на 2010-2012 годы после проведения ряда подготовительных мероприятий (в т.ч. строительство, реконструкция и капремонт межпоселенческих муниципальных дорог) намечена постепенная ликвидация свалок, и образование межпоселенческих свалок.

Объект размещения отходов в Морозовском городском поселении

Расположенная на северной окраине города свалка площадью 42 га интенсивно эксплуатируется с 70-х годов и заполнена на 98%. Предельный срок окончания эксплуатации 2013 год.

В рамках выполнения подготовительных работ по строительству нового полигона г.Морозовска с юго-восточной стороны городского поселения под полигон ТБО выделен земельный участок, получено положительное заключение о возможности его строительства.

Свалка эксплуатируется с нарушениями санитарных и экологических требований: по границам свалки отсутствует обваловка, ограждение и шлагбаум. На свалке не оборудована система пожаротушения. Технологический процесс захоронения отходов не соблюдается. Не осуществляется рекультивация отработанных карт свалки ТБО.

Длительный срок эксплуатации объекта и отсутствие мониторинга за подземным водоносным горизонтом, почвой, атмосферным воздухом в районе расположения свалки не позволяет сделать вывод о фактическом состоянии окружающей среды на прилегающей территории, о характеристике гидроизоляционного покрытия основания рабочих карт.

Охрана зеленых насаждений

В соответствии со СНиП 2.07.01.-89* и ГОСТ 17.5.3.3.01-78 нормативная потребность зеленых насаждений и городских лесов составляет:

- для  г. Морозовска – 286,1 га;

- для Морозовского района – 20,6 га.

Фактическая площадь зеленых насаждений и городских лесов на территории города составляет - 10,0га, в районе – 8,1га. Учитывая, что площадь озеленения по городу и району не соответствует нормативному, администрациям г.Морозовска и поселений Морозовского района необходимо предусмотреть мероприятия по доведению показателя озелененных территорий города до нормативного уровня.

Памятники природы Ростовской области

В соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 19.10.2006 № 418 «О памятниках природы Ростовской области», на территории Морозовского района памятником природы областного значения является: «Осиновая балка».

Осиновая балка расположена северо-западнее х. Козинка Грузиновского сельского поселения, вблизи автодороги ст. Милютинская - г. Морозовск, и занимает 10-й квартал Морозовского участкового лесничества Селивановского территориального отдела - лесничества.

Площадь памятника природы - 72га. Находится на границе двух климатических подрайонов: умеренно жаркого недостаточного увлажнения и умеренно засушливого. Памятник природы находится в переходной зоне от черноземов к темно-каштановым почвам, чем определяются особенности природных комплексов. На территории - сочетание байрачного леса в балке, целинной и залежной степной растительности на прибалочных склонах. 10 видов растений занесено в Красную книгу Ростовской области: прострел луговой, ковыль перистый, тюльпан Геснера, тюльпан Биберштейна, астрагал донской, касатик карликовый, эгонихон пурпурно-голубой и др. Имеет природоохранное, научное и просветительское значение.

В настоящее время в 5-8 км северо-западнее х. Грузинова Грузиновского сельского поселения на территории Морозовского района комитетом планируется* создание памятника природы, имеющего природоохранное, научное и просветительское значение. Урочище «Урюпин» - разветвленная балочная сеть с выходами третичных песков. Коридор – долина балки и полезащитные лесополосы. Комплекс балочной сухой степи, песчаной степи и байрачных зарослей кустарников. Редкие виды растений.

Граница памятника природы с восточной стороны проходит вблизи автодороги Морозовск - Милютинская, с южной стороны - вдоль лесных полос до п.  Костино-Быстрянский Костино-Быстрянского сельского поселения.

* Уточненные сведения по предполагаемым границам планируемой к созданию ООПТ будут направлены Вам дополнительно.

А.И.Руденко

240- 45 14